云南祥丰化肥股份有限公司

环境风险评估报告

（2022版）

云南祥丰化肥股份有限公司

2022年3月

目  录

1 前言	1

2 总则	2

2.1 编制原则	2

2.2 编制依据	2

3 资料准备与环境风险识别	6

3.1 项目区域自然环境概况	6

3.2 企业基本信息	8

3.3 企业周边环境风险受体情况	9

3.4 涉及环境风险物质情况	10

3.5 生产工艺	13

3.6 安全生产管理	15

3.7 现有环境风险防控与应急措施情况	18

3.8 现有应急物资与装备、救援队伍情况	19

4 突发环境事件及其后果分析	22

4.1 突发环境事件情景分析	22

4.2 突发环境事件情景源强分析	23

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	25

4.4 突发环境事件危害后果分析	27

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	30

5.1 环境风险管理制度	30

5.2 环境风险防控与应急措施	30

5.3 环境应急资源	30

5.4 历史经验总结教训	30

5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容	31

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	32

7 企业突发环境事件风险等级	33

7.1 企业突发环境事件风险等级划分流程	33

7.2 突发大气环境事件风险分级	34

7.3 突发水环境事件风险分级	38

7.4 企业突发环境事件风险等级确定与调整	44

# 1 前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”。

为保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，原环境保护部出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）。

通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到减少突发环境事件发生的目标。同时有利于各地环保部门加强对高环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

为了有效预防突发性环境事件的发生，有效降低事故发生概率，建立健全云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件的应急机制，提高企业应对突发环境事件的能力，在发生突发环境事件时能快速、有序、高效地开展应急救援工作，减少事故危害和防止事故恶化，最大限度的预防和减少突发环境污染事故及其造成的损失，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进企业全面、协调、可持续发展。

2020年4月云南祥丰化肥股份有限公司委托云南文柏咨询有限公司编制了《实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书》（报批稿，2020年10月）；2020年11月2日获得批复文件（滇中生环复〔2020〕16号）。2021年7月9日取得《云南祥丰化肥股份有限公司（禄脿生产区）排污许可证》（证书编号：915300007312333265002V）。

根据云南祥丰化肥股份有限公司实际运营情况（包括原辅料、工艺、产污环节、污染防治措施、排污情况等）对本项目工程的环境风险因素及综合管理现状进行风险评估，形成风险评估报告。

# 2 总则

## 2.1 编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

（1）环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则，如实反映企业的环境风险水平。

（2）环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

（3）全面、细致地进行现状调查。

（4）认真排查企业存在的环境风险，严格对照《云南省环境安全企业建设标准(试行)》以及《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》制定整改方案；

（5）评估报告的内容和格式必须符合《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》的要求。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1 相关法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订，自2016年7月2日起施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，自2007年11月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（全国人民代表大会常务委员会，2014年4月24日修订，自2015年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订，自2018年10月26日起实施）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日实施）；

（7）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号，自2015年6月5日起施行）；

（8）《中华人民共和国安全生产法（2017年修正）》（自2018年1月1日起施行）；

（9）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（10）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，自2011年12月1日起施行）；

（11）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，自2012年4月1日起施行）；

（12）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，自2011年12月1日起施行）；

（13）《危险化学品名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）。

（14）《危险化学品环境管理登记办法》（环境保护部令第22号，自2013年3月1日起施行）；

（15）《突发环境事件信息报告方法》（中华人民共和国环境保护部令第17号，自2011年5月1日起施行）；

（16）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号，2013年10月25日）；

（17）《重点监管危险化学品名录》（2013年完整版）；

（18）《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

（19）《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）；

（20）《国家突发公共事件总体应急预案》（自2006年1月8日起施行）；

（21）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（22）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（23）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

（24）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（25）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号）；

（26）《中华人民共和国消防法》（2019年修订）；

（27）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环境保护部文件，环发[2015]4号）；

（28）《云南省人民政府突发公共事件总体应急预案》（云政发[2004]203号，自2004年11月12日起施行）；

（29）《云南省环境保护厅关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法的通知》(云环发〔2015〕39号)；

（30）《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企业事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》(云环应发〔2013〕12号)；

（31）《昆明市突发环境事件应急预案》（昆政办〔2017〕182号）；

（32）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（33）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

（34）《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护部令第17号，2011年5月1日起施行）；

（35）《云南省环境保护厅关于贯彻实施突发环境事件应急预案管理办法的通知》（云环发[2011]50号）；

（36）《最高人民法院 最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2013〕15号）。

（37）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（38）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（39）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（40）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（41）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（42）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（43）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（44）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

### 2.2.2执行标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（3）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（4）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（7）《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）；

（8）《肥料制造业卫生防护距离 第2部分：磷肥制造业》（GB11666.2-2012）

（9）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）的相关规定。

### 2.2.3相关资料

（1）《实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书》（报批稿，2020年10月，云南文柏咨询有限公司）；

（2）《云南滇中新区生态环境保护局关于<实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2020〕16号，2020年11月2日）。

（3）《云南祥丰化肥股份有限公司（禄脿生产区）排污许可证》（证书编号：915300007312333265002V，2021年7月9日）。

（4）云南祥丰化肥股份有限公司提供的与项目有关的其他资料。

## 2.3 企业突发环境事件风险评估程序

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018 ）要求，企业突发环境事件风险等级分为重大、较大和一般三级，这是实现分级管理和重点管理的基础。

环境风险等级高低与企业设计的化学物质及其存在量、生产工艺和环境风险防控水平、周边环境风险受体有关，是企业的固定属相。可以通过减少化学物质的量、选择风险低的替代品、提高风险防控水平等措施来降低风险。

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。企业突发环境事件风险评估程序如下图 2-1 所示。

图 2-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3 资料准备与环境风险识别

## 3.1 项目区域自然环境概况

### 3.1.1 项目地理位置

安宁市位于昆明市西南32km处，是通往滇西8个地州，并经畹町直接与缅甸相连的交通重镇。东北与西山区相连，东南接晋宁县，西邻易门、禄丰县，总面积1321km2，平均海拔1800m。

安宁工业园区规划区位于安宁主城区西部，是昆楚发展轴线的组成部分，是通往滇西八州、经滇西进入东南亚的必经之地，地理区位优越涵盖草铺、青龙和禄脿三镇的行政辖区范围。规划区东与安宁主城区、温泉镇相接，南与易门六街镇、县街乡接壤，西与陆丰县土官乡、腰站乡、勤丰镇接壤，北与昆明西山区团结镇及禄丰县勤丰镇接壤。规划区总面积为395.26平方公里，其中工业园区重点建设区域为192.63平方公里。

本项目位于安宁工业园区内，厂区中心坐标点N102°18'18.65"，E 24°58'54.83"，具体位置见附图1地理位置图。

### 3.1.2 地质地貌

1、区域地质条件

根据本项目的水文地质调查报告，调查区区域地层发育较简单，大部分区域为古生界地层，局部为新生界地层，区内地质构造弱发育。区内地层详见表5.1-1。

区内第四系分布于下禄脿，成因多以冲洪积为主。最大厚度达45m，由砂、砾石及粘土等松散物组成。阶地面受到破坏，小型冲沟、坍塌较发育。河流交汇地带分布有洪积层，盆地边缘山坡地带分布有洪积坡积层，半山区残积、残坡积发育。

区内古生届为震旦系。分为上统和下统，上统的灯影组，以灰岩，粉砂岩夹硅质灰岩，钙质页岩为主，厚度约为460米，主要分布在青龙哨，大肚子山等，上统的陡山沱组，以浅灰，深灰色薄-厚层状灰质白云岩，白云岩（部分含泥质或具角砾状构造）或上为硅质灰岩，钙质页岩，下为白色厚层状粗粒，中细粒石英砂岩为主，厚度达151-253米，主要分布在大哨，下统的澄江组，以紫红，暗红色中厚层状粗粒石英砂岩，薄-中层状细、细-中粒砂岩夹凝灰岩，夹层厚2-4米，底为块状砾岩为主，厚度大于617米， 主要分布在禄脿等地。

区内古生界地层分布广泛。其中侏罗系中统上禄丰组小普河段粉砂质泥岩组，主要分布于中南部地区，岩性以粉砂岩、细砂岩增多含磷层变薄或尖灭为主。震旦系主要分布在禄表村以南等地。

表3.1-1 区内地层

| 界 | 系 | 统 | 阶（组） | 代号 | 厚度（米） | 岩性简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生届 | 第四系 |  |  | Q | 62 | 冲积层：砂、砾石及粘土 |
| 元古届 | 震旦系 | 上统 | 灯影组 | Zbdn | 460 | 灰岩，粉砂岩夹硅质灰岩，钙质页岩 |
| 元古届 | 震旦系 | 上统 | 陡山沱组 | Zbd | 151-253 | 浅灰，深灰色薄-厚层状灰质白云岩，白云岩（部分含泥质或具角砾状构造）或上为硅质灰岩，钙质页岩，下为白色厚层状粗粒，中细粒石英砂岩 |
| 元古届 | 震旦系 | 下统 | 澄江组 | Zac | >617 | 紫红，暗红色中厚层状粗粒石英砂岩，薄-中层状细、细-中粒砂岩夹凝灰岩，夹层厚2-4米，底为块状砾岩 |
| 古生届 | 侏罗系 | 下统 | 上统小普河段 | J2l4 | 126-356 | 粉砂岩、细砂岩增多含磷层变薄或尖灭 |

2、 区域地质构造

拟建场区的一级构造单元为扬子准地台，云南的扬子准地台部分，西缘以小金河-三江口断裂及格咱河断裂南段为界，与松潘—甘孜褶皱系所属的中甸褶皱带为邻；西南缘以金沙江-哀牢山断裂为界，与唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系邻接；东南部大致以弥勒-师宗断裂为界，与华南褶皱系的滇东南褶皱带为邻。扬子准地台包括了滇中、滇东等广大地区。场区的二级构造单元为川滇台背斜（Ⅰ2）：西界为箐河断裂和程海－宾川断裂，东界大致为普渡河断裂，西南界为红河断裂，过去习称“康滇地轴”。它总体为一宽广的背斜构造，是扬子准地台基底大面积出露的地区。该台背斜经晋宁运动褶皱回返后，长期处于隆起状态。盖层发育极差，整个古生代仅北缘及东部接受少许沉积，晚三叠世晚期发生了不均匀沉降。其中的元谋－绿汁江断裂控制了东、西两侧地台基底的发育；西侧仅有下元古界结晶基底，东侧则为大片出露的中元古界褶皱基底。该断裂以东，古生代时表现出块断式的阶梯状沉陷，自西向东沉降增强；中生代时则表现出相反的变化，西侧呈现强烈沉降，东侧则相对隆起，场区嗯嗯三级构造单元为武定-石屏隆断束（Ⅰ22），其分界为元谋-绿汁江断裂。场区位于三级构造单元。场区的地质构造主要受一下断裂的影响

拟建场区内较大的地质构造形迹如下：

汤郎-易门断裂（F56）：断层走向近南北，以南断层转为北东向，向延至易门附近，途经二街、羊街、罗次、上营、插甸街、发窝至于汤郎附近，全长约169公里。距项目场区约12.311公里，断裂活动方式为左旋扭动，断层带岩石破碎，角砾岩、糜棱岩发育，影响深度较大，属于晚更新式金活动断裂。

马厂—县街断裂（F156）：断层走向为西南转向东北，向西南方向延至大营村附近，途经马厂、县街、安宁，全长约80公里，距项目区约32公里，断裂活动方式属于正断层，属于晚更新世活动段裂。

3）富民-呈贡段裂(F155)：该断层走东南转向西北，途经富民，全长约50公里，距项目区约33公里，富民的地震震中M≧8，该断层属于早中更新断裂。

综上可知，勘察场地10公里范围内无发震断裂通过,可忽略发震断裂错动对场地的影响。

图3.1-1云南区域活动断裂分布图

3、新构造运动

场区属于滇中中强断块差异隆起区（Ⅱ2）

该区东侧以小江断裂为界，西侧以程海断裂为界。该区以呈南北向长条状断块间的差异性抬升为主要特征，以元谋—绿汁江断裂为界可分为东西两个断块，断裂西侧断块自上新世以来相对抬升幅度约为2300米，平均抬升速率约为0.14m/年[6]；断裂东侧断块自上新世以来相对上升幅度约为1800米，平均抬升速率约为0.09mm/年[6]。由于断裂构造新生代以来强烈的差异运动，沿断裂形成一系列断陷盆地，在南北长约200千米，东西宽约60千米范围，形成断陷盆地20多个，其中现代湖泊7个。该区活动断裂以南北向与北西向为主，多为晚更新世—全新世活动断裂，地震活动强烈，历史上发生过多次7级以上强震，最强为1833年嵩明－杨林8级地震。

4、地震

评估区处于青藏高原中部地震区，川滇地震亚区通海石屏地震带，区内地震活动较频繁，东部的普渡河～滇池断裂属于发震断裂（距拟建公路约6km），是地震活动敏感带，新构造运动期地震活动频繁，一般中强地震震中位置主要分布在该断裂或旁侧两组以上断裂交汇部位。据史料记载，昆明地震记录始于公元前26年，迄今共地震652次，其中破坏性地震165次，公元886年～1976年发生4级以上地震14次，公元1505年在西山地区沿该断裂发生十余次地震，安宁1507年11月4日发生5.5级地震，小震亦频繁，1965年6月～1980年6月发生2.5～3.9级小震23次，近期地震记录主要有：1933年6月晋宁5.5级地震、1943年12月25日昆明5.0级地震、1976年4月23日安宁4.0级地震，1985年4月18日转龙6.1级地震。昆明地区地震烈度为8度，地震分组属第二组。

### 3.1.3 气象

安宁市处于低纬度、高海拨地区，属亚热带高原季风温凉气候。气候变化主要受西南季风和热带大陆气团交替控制，形成冬春干旱、夏季多雨，四季无寒暑、遇雨变成冬的气候特点。多年平均气温14.7℃，极端最高温度为33.3℃，极端最低温度为-6.9℃，最热月为7月，平均气温19.7℃，最冷月为1月，平均气温7.5℃。多年平均降水886.5mm，每年5至10月为雨季，热带大陆气团和海洋季风在安宁市境内交替，形成全市的海洋性气候，11月至次年4月为旱季，是大陆性气候。

据多年气象资料表明，该区主导风向为西风，频率约为12.5%，多年平均风速2.7m/s；其次为西南风，频率约为9.5%，多年平均风速2.23m/s。春季（2-4月）风速最大，平均风速3.0m/s，夏季（8-10月）风速较小，平均小于2.0m/s；该区静风频率较高，约为22.33%。

图3.1-1安宁市气象站近20年风向玫瑰图（静风频率22.33%）

### 3.1.4 流域概况

区内河流分属两大水系，即金沙江水系和红河水系。有主要河流有四条，即螳螂川、禄脿河、九龙河和九渡河。

项目区域内主要地表水系为螳螂川、禄脿河、螃蟹河水库。螳螂川系金沙江支流，属长 江流域。螳螂川全长252km，为滇池唯一出口，自滇池流向西北，经昆明市之安宁、富民、禄劝，于禄劝与东川交界处注入金沙江。螳螂川呈羽状水系，其上游称螳螂川，富民永定桥以下至金沙江河口为下游，过富民称普渡河。

螳螂川的水资源主要来自滇池出流和海口以下支流的径流，滇池出流受海口中滩闸和 西苑隧洞闸门的人为控制，多年平均径流量为12.9m3/s，6~11月为丰水期，12月至次年5月为枯水期，丰水期平均径流量18.45m3/s，枯水期平均径流量为6.62m3/s，最小月流量出现在12月，月平均流量为3.38m3/s。

螳螂川：螳螂川发源于一六乡西南龙潭山麓的大龙洞。流经一六乡、八街镇、鸣矣河乡、县街 乡、连然镇、安宁市城区、温泉镇、青龙镇，由青龙镇的马鹿塘附近出境，年径流量78057.9万m3。

禄脿河：发源于禄脿镇北冲的黑泥凹，由北向南流经禄丰县老丫关水库后， 在经 土官村转北流入禄脿镇，最后由青龙镇的和尚庄汇入螳螂川。总流域面积 205km2，多年平均径流量 3810万m3，禄脿河枯水季流量0.27m3/s。螃蟹河水库：安宁市螃蟹河水库位于昆明安宁区西北郊33km，距禄脿镇人民政府驻地 4km，水库属于长江流域金沙江水系普渡河左岸二级支流，控制径流面积1.2km2，总库容为46.3万m3，为小（二）型水利工程，主要功能为云南祥丰金麦化工有限公司的生产备用水源以及灌溉。水库枢纽工程由拦河坝、输水涵管、溢洪道组成。

### 3.1.5环境功能区划情况及环境质量现状

1、环境空气

本企业位于安宁市工业园区，根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，评价区环境空气功能区属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据《2019年昆明市生态环境状况公报》，安宁市辖区2019年空气环境质量中的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均达到二级标准，

2、地表水环境

企业厂区附近的主要地表水为厂区西侧禄脿河和厂区南侧螃蟹河水库，属于螳螂川汇水范围，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年）及《安宁市地表水环境功能区划》，禄脿河水体功能为工业用水及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。螃蟹河水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体湖、库标准。

云南祥丰化肥股份有限公司委托云南科诚环境监测有限公司2020年4月15日至4月17日对螃蟹河水库进行监测结果如下表3.1-2所示。

表3.1-2  螃蟹河水库环境质量现状监测结果

| 分析项目 | 标准值 | 采样时间 | 螃蟹河水库 | 标准指数 | 超标倍数 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH（无量纲） | 6~9 | 2020.4.15 | 7.39 | 0.195 | 0 | 达标 |
|  |  | 2020.4.16 | 7.41 | 0.205 | 0 | 达标 |
|  |  | 2020.4.17 | 7.38 | 0.19 | 0 | 达标 |
| 氨氮 | 1.0 | 2020.4.15 | 0.344 | 0.344 | 0 | 达标 |
|  |  | 2020.4.16 | 0.301 | 0.301 | 0 | 达标 |
|  |  | 2020.4.17 | 0.326 | 0.326 | 0 | 达标 |
| CODCr | 20 | 2020.4.15 | 12 | 0.6 | 0 | 达标 |
|  |  | 2020.4.16 | 10 | 0.5 | 0 | 达标 |
|  |  | 2020.4.17 | 13 | 0.65 | 0 | 达标 |
| BOD5 | 4 | 2020.4.15 | 2.1 | 0.525 | 0 | 达标 |
|  |  | 2020.4.16 | 2.0 | 0.5 | 0 | 达标 |
|  |  | 2020.4.17 | 2.4 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 氟化物 | 1.0 | 2020.4.15 | 0.26 | 0.26 | 0 | 达标 |
|  |  | 2020.4.16 | 0.25 | 0.25 | 0 | 达标 |
|  |  | 2020.4.17 | 0.28 | 0.28 | 0 | 达标 |
| 总磷 | 0.05 | 2020.4.15 | 0.154 | 3.08 | 2.02 | 超标 |
|  |  | 2020.4.16 | 0.158 | 3.16 | 2.16 | 超标 |
|  |  | 2020.4.17 | 0.149 | 2.98 | 1.98 | 超标 |
| 悬浮物 | / | 2020.4.15 | 28 | / | / | / |
|  |  | 2020.4.16 | 25 | / | / | / |
|  |  | 2020.4.17 | 26 | / | / | / |
| 石油类 | 0.05 | 2020.4.15 | 0.04 | 0.80 | 0 | 达标 |
|  |  | 2020.4.16 | 0.03 | 0.60 | 0 | 达标 |
|  |  | 2020.4.17 | 0.02 | 0.40 | 0 | 达标 |

地表水螃蟹河水库除总磷外，其余各项监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，推测总磷超标原因与水库周边磷化工企业生产有关。

### 3.1.6 环境敏感区

项目评价范围内无风景名胜区、文物古迹等环境敏感因子。

## 3.2 企业基本信息

### 3.2.1 企业概况

云南祥丰化肥股份有限公司位于安宁市禄脿街道安丰营村委会，中心坐标为：N102°18'18.65"，E 24°58'54.83"。厂区内项目为实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目，性质为搬迁新建。

云南祥丰化肥股份有限公司总占地面积80851.48m2，其中复混肥装置区新增占地面积71983.92m2，普钙装置区占地面积8867.56m2；总建筑面积32043.2m2，其中复混肥装置区建筑面积27207.16m2，普钙装置区建筑面积4836.04m2。

云南祥丰化肥股份有限公司已建成三套10万吨/年专用复合肥生产线，并配套新建生产所需原料建设一条20万吨/年过磷酸钙生产线。项目总投资30000万元，其中环保投资901万元。

云南祥丰化肥股份有限公司具体情况见表3.2-1。

表3.2-1  云南祥丰化肥股份有限公司具体情况

| 单位名称 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |
| --- | --- |
| 总投资 | 30000万元 | 占地面积 | 80851.48m2 |
| 法人代表 | 杨宗祥 |
| 详细地址 | 安宁市禄脿街道安丰营村委会 |
| 厂区中心坐标 | N102°18'18.65"，E 24°58'54.83" |

### 3.2.2 项目环保手续办理情况

（1）《实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书》（报批稿，2020年10月，云南文柏咨询有限公司）；

（2）《云南滇中新区生态环境保护局关于<实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2020〕16号，2020年11月2日）。

（3）《云南祥丰化肥股份有限公司（禄脿生产区）排污许可证》（证书编号：915300007312333265002V，2021年7月9日）。

## 3.3 企业周边环境风险受体情况

企业周边环境风险受体见表3.3-1。

表3.3-1 企业周边环境风险受体一览表

| 敏感目标名称 | 坐标 | 保护目标基本特征（人） | 与项目区相对方位 | 与普钙装置区厂界最近距离（km） | 与复混肥装置区厂界最近距离（km） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纬度（东经） | 经度（北纬） |  |  |  |  |  |
| 大哨 | 102.305921° | 24.971246° | 350 | 东南 | 0.903 | 0.936 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 下禄脿 | 102.295182° | 24.972326° | 183 | 西南 | 1.107 | 1.582 |  |
| 小河边 | 102.287328° | 24.988256° | 57 | 西 | 1.733 | 2.198 |  |
| 多依树 | 102.290354° | 24.992671° | 90 | 西北 | 1.931 | 2.246 |  |
| 安丰营 | 102.282994° | 24.967599° | 267 | 西南 | 1.561 | 1.566 |  |
| 大石凹 | 102.279271° | 24.975788° | 276 | 西 | 2.153 | 1.654 |  |
| 水井湾 | 102.331531° | 24.961919° | 131 | 东南 | 2.958 | 3.394 |  |
| 上禄脿村 | 102.282543° | 24.961043° | 1042 | 西南 | 2.831 | 3.331 |  |
| 双湄村 | 102.296705° | 25.000625° | 931 | 北 | 2.27 | 2.425 |  |
| 花箐村 | 102.288680° | 24.982888° | 88 | 西北 | 1.363 | 1.995 |  |
| 螃蟹河水库 | / | / | / | 西南 | 0.01 | 0.05 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 禄脿河 | / | / | / | 西 | 1.50 | 2.114 |  |

## 3.4 涉及环境风险物质情况

### 3.4.1 环境风险物质识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A1中的“物质危险性标准”、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）和《危险化学品名录（2021年版）》，对云南祥丰化肥股份有限公司进行危险性识别，筛选风险评价因子。本项目风险源、风险因子及重大危险源如下表：

表3.4-1  风险源和风险因子识一览表

| 风险单元 | 风险源 | 装置及储存区名称 | 风险物质 | 最大存在总量（t） | 临界量 （t） | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普钙装置区 | 生产装置、储罐区、管道 | 浓硫酸储罐 | 浓硫酸 | 25.94 | / | 否 |
|  |  | 氟硅酸储罐 | 氟硅酸 | 145.2 | / | 否 |
| 复混肥装置区 | 生产装置、储罐、管道 | 氨输送管道 | 氨气 | 0.4 | 10 | 否 |
|  |  | 浓硫酸储罐 | 浓硫酸 | 23.11 | / | 否 |
|  |  | 浓硫酸输送管道 | 浓硫酸 | 3.07 | / | 否 |
|  |  | 危废暂存间 | 废机油 | 2.3 | / | 否 |

根据上表分析结果，由于浓硫酸、氟硅酸、废机油未包含在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1及表2，未设定相应的临界量，氨气最大存在总量小于临界量。因此，本项目不存在重大危险源。

对照表3.4-2和表3.4-3对项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价。

表3.4-2   物质危险性标准

| 物质类别 |  | LD50(大鼠经口)mg/kg | LD50(大鼠经皮)mg/kg | LC50(小鼠吸入，4小时)mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体在常压下以气态存在并与空气混合后形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20oC或20oC以下的物质。 |
|  | 2 | 易燃液体━闪点21oC，沸点高于20oC的物质。 |
|  | 3 | 可燃液体━闪点低于55oC，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |
| 爆炸性物质 | 在火烟影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |

表3.4-3  毒物危害程度分级

| 指 标 | 分级 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ(极度危害) | Ⅱ(高度危害) | Ⅲ(中度危害) | Ⅳ(轻度危害) |
| 危害 中毒 | 吸入LC50(mg/m3) | <200 | 200- | 2000- | >20000 |
|  | 经皮LD50(mg/kg) | <100 | 100- | 500- | >2500 |
|  | 经口LD50(mg/kg) | <25 | 25- | 500- | >5000 |

本项目主要原辅料为尿素、磷酸一铵、磷酸一铵渣、氯化钾、氯化铵、硫铵、普钙、浓硫酸和氨气，产品为普钙、复合肥，污染物有：氟化物、烟粉尘、SO2、氮氧化物、氨气和氟硅酸、废机油等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》，辨识本项目在生产过程中涉及的突发环境事件危险物质主要为浓硫酸、氨气、氟硅酸、废机油，据其化学品安全技术说明书（MSDS），其理化性质见下表。

表3.4-4  氨气理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：氨气 | 危险货物编号：23003 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：ammonia | UN编号：1005 |
|  | 分子式：NH3 | 分子量：17.03 | CAS号：7664-41-7 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色、有刺激性恶臭的气体。 |
|  | 熔点（℃） | -77.7 | 相对密度（水=1） | 0.617 | 相对密度（空气=1） | 0.59 |
|  | 沸点（℃） | -33.5℃ | 饱和蒸气压（kPa） | 506.62（4.7℃） |
|  | 溶解性 | 易溶于乙醇、乙醚。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50：350mg/kg(大鼠经口) LC50：1390mg/m3 4小时(大鼠吸入) PAC-1:770 mg/m3 PAC-2:110 mg/m3 立即威胁生命和健康浓度（IDLH）：360mg/m3 最高短时允许接触浓度（MAC）：30mg/m3 |
|  | 健康危害 | 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | / |
|  | 闪点（℃） | / | 爆炸上限（v%） | 27.4 |
|  | 引燃温度（℃） | 651 | 爆炸下限（v%） | 15.7 |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与氧化剂、酸类、卤素接触隔离储运。泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。 |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |

表3.4-5  氟硅酸理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：氟硅酸；硅氟酸 | 危险货物编号：81025 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：Fluosilicic acid；Silicofluoric acid | UN编号：1778 |
|  | 分子式：H2SiF6 | 分子量：144.09 | CAS号：16961-83-4 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 其水溶液为无色透明的发烟液体，有刺激性气味 |
|  | 熔点（℃） | / | 相对密度（水=1） | 1.32 | 相对密度（空气=1） | / |
|  | 沸点（℃） | 105 | 饱和蒸气压（kPa） | / |
|  | 溶解性 | 溶于水。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
|  | 毒性 | LD50：/ PAC-1:/ PAC-2:/ |
|  | 健康危害 | 皮肤直接接触，引起发红，局部有烧灼感，重者有溃疡形成。对机体的作用似氢氟酸，但较弱。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。食入：误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解物 | 氟化氢 |
|  | 闪点（℃） | / | 爆炸上限（v%） | / |
|  | 引燃温度（℃） | / | 爆炸下限（v%） | / |
|  | 危险特性 | 受热分解放出有毒的氟化物气体。具有较强的腐蚀性。 |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源，防止阳光直射。应与易燃、可燃物，应与食用化学品、碱类、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 泄漏处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄 漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗 水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
|  | 灭火方法 | 用二氧化碳、砂土、干粉、泡沫灭火。 |

表3.4-6 浓硫酸理化特性及危险特性

| 标识 | 中文名：硫酸 | 危险货物编号：81007 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：Sulfuric acid | UN编号：1830 |
|  | 分子式：H2SO4 | 分子量：98 | CAS号：7664-93-9 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |
|  | 熔点（℃） | 10.5 | 相对密度（水=1） | 1.84 | 相对密度（空气=1） | 3.4 |
|  | 沸点（℃） | 330 | 饱和蒸气压（kPa） | 0.13kPa(145.8℃) |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入。 |
|  | 毒性 | LD50：80mg/kg(大鼠经口) LC50：320mg/m3 |
|  | 健康危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |
|  | 急救方法 | 应使吸入的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解物 | 氧化硫 |
|  | 闪点（℃） | / | 爆炸上限（v%） | / |
|  | 引燃温度（℃） | / | 爆炸下限（v%） | / |
|  | 危险特性 | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与易(可)燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。 |

表3.4-7  废矿物油理化特性及危险特性

| 标识 | 中文名 | 机油、润滑油 | 英文名 | lubricatingoil；Lubeoil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 |  | 分子量 | 230~500 |
|  | 危险类别 |  |
| 理化特性 | 性状 | 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味 |
|  | 熔点（℃） |  | 临界压力（Mpa） |  |
|  | 沸点（℃） |  | 相对密度（水=1） | ＜1 |
|  | 饱和蒸气压（kpa） |  | 相对密度（空气=1） |  |
|  | 临界温度（℃） |  | 燃烧热（KJ.mol-1） |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 | 闪点（℃） | 76 |
|  | 爆炸极限（%） | 无资料 | 最小点火能（MJ） |  |
|  | 引燃温度（℃） | 248 | 最大爆炸压力（Mpa） |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热可燃 |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
|  | 燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸如、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗；眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 防护 | 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服；手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |

比较表中数据可知，氨气和浓硫酸属于高度危害有毒物质，氨气、废机油属于易燃易爆有害物质。

### 3.4.2 风险物质数量及临界量

（1）生产单元的划分和危险物质数量

本项目生产中，涉及的环境危险物质主要为氨气、浓硫酸、氟硅酸、废机油，因此将普钙装置区、氨酸法复合肥生产区、危废暂存间、氨气输送管道作为风险源进行分析。

浓硫酸储存位置包括普钙生产区和氨酸法复合肥生产区两处，其中：普钙生产区设置一个容积为14.13m3的储罐，浓硫酸最大储存量为25.94t，储罐外围已设置围堰并按相关规范及进行了防渗；氨酸法复合肥生产区设置两个容积为6.28 m3的储罐，浓硫酸最大储存量为23.11t，储罐外围已设置围堰并按相关规范及进行了防渗；复合肥生产区所需浓硫酸采用输送管道引自普钙装置区，浓硫酸输送管道长约850m，公称直径DN50mm，输送管道浓硫酸最大储存量为3.07t。整个厂区浓硫酸最大储存量为52.12t。

项目氨酸法复合肥生产线使用氨气，由祥丰石化30万吨合成氨装置液氨输送管道预留接口安装氨气化加压转换器提供氨气，输送管管长约330m，公称直径DN50mm。则氨气最大储存量为输送管道最大储存量0.4t。

项目普钙生产线生产过程中会产生危险废物氟硅酸，产生的氟硅酸存储于容积为110m3的储罐中，储罐周围已设置围堰并按相关规范进行了防渗，则氟硅酸在项目内的最大储存量为110m3，145.2t。

项目普钙生产区和复混肥生产区运行过程中均产生废机油，其中：普钙生产区废机油产生量为0.8t/a，复混肥生产区废机油产生量为1.5t/a，废机油年最大产生量为2.3t/a，暂存于项目危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处置。根据委托处理协议，废机油每年至少清运一次，则废机油在项目内最大储存量为2.3t。

（2）临界量和识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险品生产场所和贮存场所临界量见表3.4-8。

表3.4-8	本项目危险物质数量与临界量比值（Q）

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 最大存在总量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸 | 10 | 52.12 | 5.21 |
| 2 | 氟硅酸 | 5 | 145.2 | 29.04 |
| 3 | 氨气 | 5 | 0.4 | 0.08 |
| 4 | 废机油 | 2500 | 2.3 | 0.001 |
| 5 | 合计 | / | / | 34.33 |

危险品生产场所和贮存场所临界量Q为34.33。

（3）重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对企业危险化学品进行辨识如下表3.4-9。

表3.4-9	本项目重大危险源辨识

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 最大存在总量（t） | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸 | / | 52.12 | 否 |
| 2 | 氟硅酸 | / | 145.2 | 否 |
| 3 | 氨气 | 10 | 0.4 | 否 |
| 4 | 废机油 | / | 2.3 | 否 |
| 5 | 合计 | / | / | 否 |

由于浓硫酸、氟硅酸、废机油未包含在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1及表2，未设定相应的临界量，氨气最大存在总量小于临界量，因此，本项目不存在重大危险源。

## 3.5 生产工艺

### 3.5.1 普钙工艺流程及简述

图2.2-1 普钙装置工艺流程及产污节点图

1、工艺原理

过磷酸钙是由硫酸分解磷矿粉（主要成分Ca5(PO4)3F）制得。在过磷酸钙的生产过程中，其化学反应可分为两个阶段：第一阶段为硫酸与大约70%的Ca5(PO4)3F反应，生成磷酸和硫酸钙（CaSO4.12H2O）结晶；第二阶段系利用第一阶段所生成的磷酸去分解剩余的约30%的Ca5(PO4)3F，生成一水合磷酸二氢钙。

①化成、熟化工序

主反应：

第一阶段：

7Ca5F(PO4)3＋35H2SO4＋17·1/2H2O=21H3PO4＋35CaSO4·1/2H2O＋7HF↑

第二阶段：

3Ca5F(PO4)3＋21H3PO4＋15H2O=15Ca(H2PO4)2·H2O＋3HF↑

总反应：

2Ca5F(PO4)3+7H2SO4+3H2O=3Ca(H2PO4)2·H2O+7CaSO4+2HF↑

副反应：

Fe2O3+3H2SO4+3Ca(H2PO4)2·H2O=3CaSO4+2FePO4·H2O+4H3PO4+2H2O

Al2O3+3H2SO4+3Ca(H2PO4)2·H2O=3CaSO4+2AlPO4·H2O+4H3PO4+2H2O

CaCO3+H2SO4=CaSO4+H2O+CO2↑

MgCO3+H2SO4=MgSO4+H2O+CO2↑

CaF2+H2SO4=CaSO4+2HF↑

4HF+SiO2=SiF4↑+2H2O

SiF4+2HF=H2SiF4

②化成废气处理

3SiF4+4H2O=2H2SiF6＋H4SiO4

2、工艺流程

（1）备料工段

来自祥丰金麦公司磷矿堆场的磷矿（含水率10%）通过装载机送送至磷矿料仓，通过输送机将块状磷矿石输送至颚式破碎机将其破碎。破碎完成的磷矿通过皮带机运送至烘干机内烘干，由沸腾炉燃烧米焦丁提供热源，进行烘干。烘干完成的磷矿由埋刮板输送机输送至球磨机进行球磨。球磨完成后磷矿由选粉机上部料斗进入选粉机内壳，落到与转子成一体的组合式螺旋桨撒料盘上，在撒料盘的高速旋转作用下向四周撒出，同时受螺旋桨撒料盘叶片产生的上升气流作用向上扬起，在撒料盘螺旋桨叶片上形成物料沸腾。物料中较细的颗粒向上飘起，呈悬浮分散状态，而较粗或较重的物料被撒料盘叶片分散沿筒壁落下，完成初次选粉。撒料盘上方设有直笼型转子，笼型转子随主轴一起转动，形成涡流，将沿筒壁落下的粗重的物料再次打散，其中的细粉向上扬起，重新回到循环风中，再次分级，粗粉经滴流装置，从内锥体进入矿粉中间仓。经直笼型转子分级后细颗粒随循环风进入外部各个旋风集尘器内。磷矿破碎和球磨产生的粉尘经布袋除尘器除尘后，通过引风机，经40m高的排气筒（DA001）排放。烘干完物料的烟气经布袋除尘器处理后，通过40m高的排气筒（DA001）排放。除尘器收集的粉尘加入混化工段。

（2）稀硫酸配置工段

来自厂区硫酸储槽之98%H2SO4通过浓硫酸泵进入本工段的浓硫酸卸酸槽内。来自高位水池之工艺水借助位差通过管道进入工艺水槽内。

98%浓硫酸通过浓硫酸给料泵经计量后进入位于石墨换热器项部之酸水混合器内。与此同时工艺水亦自工艺水槽通过工艺水中间泵经计量后进入酸水混合器中与浓硫酸混合并将其稀释至含H2SO465~68%稀硫酸。稀释后的稀酸温度约150~160℃经循环冷却水逆流冷却至约80℃后，流入68%稀硫酸中间槽内。循环冷却水经吸收高温稀硫酸释出之热量升温后之热水靠余压返回循环水凉水塔被进一步冷却后循环使用。

（3）混化工段

68%稀硫酸自中间槽借位差经计量后流入酸矿混合机内。与此同时将存于矿料贮斗内磷矿粉通过矿粉计量电子皮带称之磷矿粉亦加入酸矿混合机内。

硫酸和矿料经充分混合后制得之料浆流入回转化成室内。物料于回转化成室内经约60分钟反应后而固化为固态物料。固化物料被回转化成室内之切削机切削为块粒状物料后自位于化成室中心的下部出料口卸于鲜钙皮带运输机上，并被送至熟化库。物料进入熟化库前尚需经过鲜钙撒扬机将块粒状鲜钙进一步打碎，并撒布于熟化库。

（4）熟化工段

出化成室鲜钙经撒扬机打散后送入带桥式起重机的的熟化仓库完成熟化反应制得成品粉状普通过磷酸钙。

自混化工段送入本工段熟化库内之新鲜普钙于库内经桥式抓斗起重机不断翻堆熟化，并完成酸矿反应后即得到成品粉状普钙。

（5）酸解反应废气吸收工段

自酸矿混合机及回转化成室排出之含氟化物空气经三塔串联用稀氟硅酸溶液逆流洗涤净化后，尾气通过一座70m的高排气筒（DA002）排放。

### 3.5.2 氨酸法复混肥装置工艺流程及简述

图2.2-1 普钙装置工艺流程及产污节点图

（1）原料备料

将氯化铵、尿素、磷酸一铵、过磷酸钙、磷酸一铵渣、氯化钾等原料，由汽车运输进厂，原料库分类储存。硫酸由祥丰金麦化工硫酸储罐区管道输送至车间硫酸储存罐内。氨气由祥丰石化公司提供，由氨气输送管线接引至项目装置区，不对液氨进行储存。

将氯化铵、尿素、磷酸一铵、过磷酸钙、磷酸一铵渣、氯化钾等原料按一定比例分别通过多条电子计量皮带称，计量后进入汇总皮带。计量前根据需要对原料使用粉碎机进行破碎。原料的破碎在密闭破碎间内进行，以减少粉尘的逸散。然后由综合原料输送机将混合的物料送入原料链磨机进行研磨混合（可以提高造粒反应速度和复合肥产品的均质性），与返料一起经提升机送入造粒机料层。

（2）造粒

98%硫酸与工艺水（包括尾气洗涤水）在造粒机前的配酸器中配成60~70%质量浓度的硫酸，输送入造粒机前管式反应器内。氨气由管道输送入造粒机前管式反应器内，在微机系统控制下喷入设定量的氨、硫酸溶液、洗涤回用水。氨与硫酸在管式反应器内发生连续中和反应（氨过量），生成硫酸铵溶液，同时释放出大量的反应热，激发出物料的成球特性，由蒸汽将硫酸铵溶液吹至造粒机混合物料表面。混合物料在造粒机转动下不断的滚动，挤压，团聚成球。造粒蒸汽由祥丰石化合成氨副产蒸汽提供。

主要反应方程式：

H2SO4+2NH3=(NH4)2SO4

（3）烘干

造粒后的物料含水量较高，物料温度75℃，需要进行干燥。成粒的湿物料由出料皮带进入烘干机内，来自1台热风炉炉米焦丁燃烧烟气（320℃）由热风机吹入烘干机对成粒的湿物料进行烘干脱水。含有水蒸气和物料的85℃废气经布袋除尘和洗涤除尘处理后，通过DA003排放。

（4）冷却、筛分

烘干后的物料进入冷却机1#由空气进行冷却降温，除温后的物料进入到粗筛、细筛中进行筛分，粗筛后的筛上的大颗粒物料返回备料工序。粗筛、细筛筛分出的物料进入冷却机2#再次经空气冷却降温，温度合格的物料经精筛筛分，筛上合格粒径物料进入包膜机，筛下的细料与细筛筛下细料一道返回到造粒机内再次进行造粒。

（5）包覆和包装

在包膜机内物料经喷油和扑粉进行防结块处理，然后进入成品料仓，经包装秤进行计量包装，复合肥成品进入成品库房存放。包膜剂由固体结块剂包膜熔解罐内溶解制得。

### 3.5.3 挤压法复混肥装置工艺流程及简述

复混肥的生产主要将原料普钙、氯化铵、氯化钾和磷酸一铵按一定比例投入料仓，经配料、破碎、混合、造粒、烘干、冷却筛分、包装等环节，生产复混肥料，项目生产工艺流程及产污节点图见图2.2-3。

图2.2-3 挤压复混肥工艺流程及产污节点图

（1）配料

将尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、一铵渣、普钙原料通过破碎或拆包投入对应的原料仓内，按照工艺配方的要求，通过电子皮带称计量后送至总混料皮带上，进行配料。

（2）破碎

配料后的物料进入破碎机中进行破碎处理，使各原料变成较细的粉末，同时得以充分混合，该过程在密闭的设备里进行，为物理过程。

（3）混合

根据复混肥生产需要，将原料尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、一铵渣、普钙和水按一定比例混合。

（4）造粒

经破碎筛分后的粉末状原料由皮带送入挤压造粒机，适当喷入少量雾化水汽后进行造粒。产生的造粒废气通过系统布袋除尘后，通过40m高的排气筒（DA005）排放。

（5）初筛

造粒完成的产品进入初筛进行筛分，项目采用振动筛分方式，筛下细颗粒的粉料由皮带送烘干工段，粒径大的原料由筛子上层返回混合工序。初筛产生的废气经系统布袋除尘后，通过40m高的排气筒（DA005）排放。

（6）烘干

将经过初筛的合格小颗粒进入烘干机，通过烘干机的旋转和筒体内抄板把物料分散开，对物料进行烘干以达到产品水分要求的目的。烘干热源采用米焦丁。烘干废气经烘干布袋除尘器除尘后，再经洗涤塔除尘，最后由40m高的排气筒（DA005）排放。

（7）冷却

烘干出来的肥料进入冷却机冷却，物料在冷却机的抄板作用下不停翻转前进与经过引风机引进的自然风（即风冷）逆流而行，使物料温度逐步下降，吸收热量后的自然风经布袋除尘后，收集下的尘返回混合，废气经40m高排气筒（DA005）排放。

（8）精筛

经过冷却的物料进入筛分，大颗粒返回混合工序，留下符合要求（1-4.5mm）的合格产品，进入包装工序。精筛废气经布袋除尘后，收集下的尘返回混合，废气经40m高排气筒（DA005）排放。

（9）包装

筛分好的成品进行包膜进入电子包装，必须保证单包重量在0.5%范围内，计量合格率达到100%，包装封口整齐，严密，确保成品包装完好。

## 3.6 现有废弃物排放情况

公司生产过程中产生的各类污染物（废水、废渣、废气）由相应工序的环保设施处理（处置），废气均能实现达标排放，所有废水均不外排，所有固废均100%处置，保证环境安全。环保设施及工作概况具体见表3.6-1。

表3.6-1  公司环保设施概况表

| 序号 | 污染源名称 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 一、大气污染治理 | 废气产生工段（生产线） | 治理设施 | 排气筒 |
|  | 普钙生产线 | 破碎球磨废气（颗粒物） | 布袋除尘 | DA001 排气筒 |
|  |  | 磷矿烘干废气（颗粒物、SO2、NOX） | 布袋除尘 |  |
|  |  | 酸解反应废气（氟化物、硫酸雾） | 三级尾气吸收塔 | DA002排气筒 |
|  | 1#氨酸法复混肥生产线 | 造粒废气（氨、颗粒物） | 二级湿式洗涤 | DA003排气筒 |
|  |  | 原料备料粉尘（颗粒物） | 布袋除尘 |  |
|  |  | 烘干废气（颗粒物、SO2、NOX） | 布袋除尘+洗涤除尘 |  |
|  |  | 冷却废气（颗粒物） | 布袋除尘 |  |
|  |  | 筛分废气（颗粒物） | 布袋除尘 |  |
|  |  | 产品包装废气（颗粒物） | 布袋除尘 |  |
|  | 2#氨酸法复混肥生产线 | 造粒废气（氨、颗粒物） | 二级湿式洗涤 | DA004排气筒 |
|  |  | 原料备料粉尘（颗粒物） | 布袋除尘 |  |
|  |  | 烘干废气（颗粒物、SO2、NOX） | 布袋除尘+洗涤除尘 |  |
|  |  | 冷却废气（颗粒物） | 布袋除尘 |  |
|  |  | 筛分废气（颗粒物） | 布袋除尘 |  |
|  |  | 产品包装废气（颗粒物） | 布袋除尘 |  |
|  | 挤压法复混肥生产线 | 产品冷却废气（颗粒物） | 布袋除尘+洗涤除尘 | DA005排气筒 |
|  |  | 备料废气、造粒废气、筛分废气、产品包装废气（颗粒物） |  |  |
|  |  | 产品烘干废气（颗粒物、SO2、NOX） |  |  |
| 二、废水污染治理 | 普钙装置区 | 地面冲洗废水 | 生产废水收集池集中收集后回用于氟吸收装置 |
|  |  | 水循环排污水 |  |
|  |  | 生活污水 | 进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理后，回用于绿化 |
|  |  | 初期雨水 | 汇入祥丰金麦公司初期雨水收集池收集后输送至祥丰金麦化工有限公司湿法磷酸球磨站作为补充水 |
|  | 复混肥装置区 | 地面冲洗废水 | 排入入生产废水收集池，集中收集后回用于洗涤系统补充水 |
|  |  | 生活污水 | 进入自建生活污水处理站处理后，回用于绿化 |
| 三、固体废弃物治理 | 焚烧产生的焚烧残渣量 | 稳定化/固化/填埋 |
|  | 焚烧收集飞灰 | 稳定化/固化/填埋 |
|  | 普钙装置区 | 工业粉尘 | 返回生产线 |
|  |  | 炉渣 | 外售制砖 |
|  |  | 废机油 | 危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理 |
|  |  | 氟硅酸 | 由有资质的单位处理 |
|  |  | 硅胶 | 外售制硅酸钠 |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 |
|  | 复混肥装置区 | 工业粉尘 | 返回生产线 |
|  |  | 脱硫渣 | 返回生产线 |
|  |  | 废机油 | 危废暂存间暂存，委托有资质的单位处理 |
|  |  | 炉渣 | 外售制砖 |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环纹部门清运 |
| 四、噪声污染治理 | 普钙装置区 | 风机、球磨机、洗涤塔、破碎机、烘干机、输送机、提升机、提升机、凉水塔、振动筛 | 选取低噪声设备、设消声器、基础减振，建筑物隔声 |
|  | 复混肥装置区 | 粉碎机、破碎机、磨机、搅拌机、筛分机、各种泵类、风机、烘干机、冷却机、冷却机、包膜机、包装机 | 选取低噪声设备、设消声器、基础减振，建筑物隔声 |

## 3.7 安全生产管理

云南祥丰化肥股份有限公司针对安全管理建立了安全运行管理的相关制度和程序，控制和消除云南祥丰化肥股份有限公司运行过程中的潜在危险。云南祥丰化肥股份有限公司制定完善的安全责任制。

### 3.7.1 安全责任制

进一步落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，结合云南祥丰化肥股份有限公司运行管理模式，制定了《安全生产责任制管理办法》。法人代表是企业的安全第一责任人，对全厂安全生产负全面的领导责任。各岗位工作人员安全生产责任制必须落实到位，并实行一级对一级负责，逐级签订安全生产责任书。各岗位人员必须认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格执行安全管理制度，坚持在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。安全生产管理制度见表3.7-1。

表3.7-1  安全生产管理制度清单

| 序号 | 职责名称 | 序号 | 职责名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产管理办法 | 2 | 岗位职责 |

### 3.7.2 管理制度

制定相关管理制度，明确操作制度和台账制度以及技术操作规程，管理制度清单见表3.7-2，台账制度见表3.7-3，技术操作规程详见表3.7-4。

表3.7-2  管理制度清单

| 序号 | 职责名称 | 序号 | 职责名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间管理制度 | 11 | 环境保护管理制度 |
| 2 | 仓库管理制度 | 12 | 车间班长岗位职责范围 |
| 3 | 原料采样管理制度 | 13 | 设备维护保养管理制度 |
| 4 | 行车管理制度 | 14 | 污水处理站管理制度及操作规程汇编 |
| 5 | 叉车管理制度 | 15 | 安全、环保及消防会议制度 |
| 6 | 建设项目环保“三同时”管理制度 | 16 | 固体废弃物管理制度 |
| 7 | 大气污染防治管理制度 | 17 | 环保设备设施管理制度 |
| 8 | 水污染防治管理制度 | 18 | 环境保护责任制度 |
| 9 | 生产安全环保事故管理制度 | 19 | 职业健康安全、环境保护教育培训制度 |
| 10 | 应急救援管理制度 | 20 | 职业健康安全环保检查和隐患排查管理制度 |

表3.7-3  台账、记录清单

| 序号 | 职责名称 | 序号 | 职责名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检查台账 | 3 | 安全生产台帐 |
| 2 | 生产记录台帐 | 4 |  |

表3.7-4  技术操作规程清单

| 序号 | 职责名称 | 序号 | 职责名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗位操作规程 | 3 | 车间设备检修规程 |
| 2 | 车间工艺技术规程 | 4 | 车间设备运行规程 |

### 3.7.3 工伤保险购买情况

云南祥丰化肥股份有限公司建立了《工伤保险、安全运维责任险管理制度》，按照国家法律、法规的规定为全体员工办理了工伤保险，并建立工伤事故管理档案。

### 3.7.4 运营投入情况

从云南祥丰化肥股份有限公司现场情况看，已投入的有：消防、安全防护设备设施、避雷设施、静电接地、应急救援器材等方面。

### 3.7.5 安全生产落实情况

（1）安全生产责任制落实

云南祥丰化肥股份有限公司对各岗位职责进行详细说明，确保各岗位人员对本岗位安全生产责任充分了解；并组织所有人员进行岗位安全责任培训。

（2）安全生产责任制考核

云南祥丰化肥股份有限公司加强对各岗位安全责任落实情况的检查，将岗位安全责任考核写入考核办法内，并加强制度的运行；将安全生产责任制落实情况纳入每月综合检查考核的范围。

（3）安全培训教育及取证情况

云南祥丰化肥股份有限公司每年至少一次组织识别安全培训教育，制定云南祥丰化肥股份有限公司《安全培训教育计划》，组织培训职工并进行考核，考核方式根据培训要求选择卷面考试、实际操作、现场提问，并建立从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。

### 3.7.6 安全生产管理得分情况

云南祥丰化肥股份有限公司未进行消防验收。根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号），企业安全生产管理评估依据及得分情况见表3.7-5。

表3.7-5  企业安全生产管理及得分情况

| 评估指标 | 评 估 依 据 | 分值 | 企业情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 0 | 企业目前正在进行消防验收备案。 | 0 |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 | 2 |  |  |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 0 | 企业目前正在办理安全生产许可证 | 2 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 | 2 |  |  |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 0 | 无要求企业进行安全设施竣工验收。 | 0 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 | 2 |  |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 0 | 无重大危险源 | 0 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 | 2 |  |  |
| 合计 | 8 | / | 2 |

## 3.8 现有环境风险防控与应急措施情况

云南祥丰化肥股份有限公司一直注重环保环境应急能力和应急设施建设，公司现有环境风险应急能力情况见表3.8-1。

表3.8-1  公司现有环境风险应急能力状况

| 项目 | 应急能力 | 应急能力评估 |
| --- | --- | --- |
| 安全 生产 制度 建设 | 云南祥丰化肥股份有限公司制定了《安全生产管理办法》，制定以人为本、反违章、除隐患、保安全的生产制度；包括岗位职责、安全检查台账、生产记录台帐、安全生产台帐、岗位操作规程、车间工艺技术规程、车间设备检修规程、车间设备运行规程、车间管理制度、仓库管理制度、原料采样管理制度、行车管理制度、叉车管理制度等 | 云南祥丰化肥股份有限公司安全生产制度基本上能够满足安全生产的需要，通过制度的认真贯彻执行，员工的环境安全意识能得到有效提高，从源头消除和抑制安全隐患，能够有效地降低突发环境事件发生的风险。 |
| 应急 队伍 | 总指挥：由总经理陈如平担任；组织制定突发环境事件应急预案；组建突发环境事件应急救援队伍；分析判断污染事故、事件或受污染的影响区域、污染危害程度，根据突发环境事件的发展，确定相应报警级别、应急处置级别、现场指挥人员，推动应急组织工作的发挥；决定启动环境应急预案，组织、指挥、协调各应急反应组织进行应急处置行动；批准成立现场处置应急救援办公室，批准现场处置方案（或现场预案）；评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急处置级别；报告上级机关，与地方政府应急反应组织或机构进行联系，通报事故、污染事件或污染影响范围的情况；根据事态发展，决定请求外部救援；决定污染事件处置人员、员工及其他人员从事故区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故受影响区域撤离；组织内部和对政府的报告，配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。 | 云南祥丰化肥股份有限公司应急队伍较为健全，应急救援办公室下设应急处置小组，包括环保应急组、抢险维修组、警戒疏散组、后勤保障组、医疗救护组，各职责分工明确，应急队伍通过密切配合和加强演练，员工应对突发环境事件的能力能得到有效提高，能够有效地应对突发环境事件。总指挥熟悉全厂情况和工艺生产情况，能够及时判断事故性质，组织、指挥、协调各应急反应组织进行应急处置行动。应急救援办公室能够在发生事故时做出合理的决策。应急处置小组人员均对生产工艺和相关设施非常熟悉，工作中积累了丰富的应急处置经验，能够胜任云南祥丰化肥股份有限公司的应急事故处置工作。云南祥丰化肥股份有限公司应急救援组能满足目前生产过程中发生的突发环境事件的应急工作。 |
|  | 副指挥：由秦明查担任；副总指挥的职责是协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作，若总指挥不在时，由副总指挥全权负责应急救援工作。 |  |
|  | 应急指挥办公室：由陈如平担任负责人；组建污染事故应急专业队伍，组织实施和演练；检查监督好重大污染事故的预防措施和应急处置的各项准备工作；监察应急操作人员的行动，保证现场抢救和现场外其他人员安全；宣布应急恢复、应急终止；决定云南祥丰化肥股份有限公司污染事故应急处置演练，监督云南祥丰化肥股份有限公司员工污染事故应急演练。 |  |
|  | 环保应急组：由李兴旺担任负责人；定期监控重大环境风险源，检查应急设施建设和运行情况；负责污染事件现场调查分析，监督指导应急措施实施；配合政府环保部门展开环境监察和污染监测等工作。 |  |
|  | 抢险维修组：由王文刚担任负责人；负责在紧急状态下的现场抢险作业，负责对影响救援的设施、设备实施紧急拆除，并协助事后对污染设紧急断开阀的关闭确认；电气设备维护与管制；火源的管制及切断；对灾变提供现有的设备及附近可支持的设备资料；负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却及事后对污染区域的洗消工作；实施抢救事件现场受伤受困人员脱离危险现场；组织实施事件现场消防抢险救灾方案；负责现场应急处置人员的防护用品的供应、发放。 |  |
|  | 警戒疏散组：由周亚林担任负责人；负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域；与现场事件管理人员和关键岗位的人员配合，指挥环境风险源现场的人员撤离；对现场周围人员进行防护指导、人员疏散，并对周围物资转移。 |  |
|  | 后勤保障组：由胡艳丽担任负责人；负责调配工厂内外应急救援物资；保证救援物资供应；组织人员、车辆运送抢险物资；负责组织应急处理所需物资的供应，组织车辆运送污染防治物资；负责协调、调配应急人员、交通、生活物资等后勤保障；保证事件现场通讯畅通无阻；负责事件现场记录、录像、拍照；拟订应急救援的相关信息和通告；负责保障事件现场与应急救援办公室、上级应急指挥机构及外界的通讯联络；保持通讯处于正常状态。 |  |
|  | 医疗救护组：由李坤担任负责人；负责应急救援工作中伤员的救护工作，发生重大事故时，设立临时救护点；负责将受重伤的伤员送到厂区附近有能力医治的医院；负责给救援人员提供健康保障。 |  |
| 应急设施和物资 | 个人防护装备器材：应急药箱、消防服、消防头盔、消防靴、手套、头灯、防毒面具、逃生面具、耐油耐酸碱雨鞋、呼吸器、工作服、安全帽、防腐蚀液防护目镜等。 | 在现场应急处置过程中，个人防护用品基本能确保人员健康安全。 |
|  | 事故处置应急设施：干粉灭火器138支，二氧化碳灭火器2支，水基灭火器1支，消火柜箱47个，氨气报警仪4套，登高安全绳20条，铁锹10把等。 | 事故应急设施和物资基本能够满足事故应急处置。 |
| 通信与信息 | 所有应急救援人员均配备移动通讯工具（手机）并处开机状态，内部应急通信系统由专人负责管理和维护。 | 确保环境应急指挥部和有关部门及现场各专业应急小组间的联络畅通。 |
| 应急电源照明 | 已配备 | 应急照明能满足现场处理、处置过程中的电源和照明需要。 |

## 3.9 现有应急物资与装备、救援队伍情况

应急装备是突发环境事件应急救援的重要物质保障，也是保证应急队伍有效开展工作的基础。本次企业内部应急资源调查，有利于构建应急装备动态数据库，建立区域突发环境事件应急装备紧急调度机制，做到应急装备资源共享，使有限的资源在应急处置中能够充分发挥作用。

公司目前已经配备干粉灭火器、医药箱等应急救援物资，应急设施（备）基本完备，总体上公司的人力、物力、财力基本能满足突发环境事件的应急救援工作要求。现有应急救援物资见表3.7-1，应补充配套的应急物资见表3.7-2。公司下一步工作中将结合公司目前的应急救援物资储备情况，进一步配备齐全、充实应急救援物资力量。

表3.9-1  现有的应急物资与装备

| 序号 | 名称 | 数量 | 性能状态 | 配置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急柜 | 5个 | 完好 | 应急柜 |
| 2 | 应急药箱 | 5个 | 良好 | 应急柜 |
| 3 | 正压式空气呼吸器 | 5套 | 良好 | 1、2号车间应急柜各两套，办公室一套 |
| 4 | 送风式长管呼吸器 | 6套 | 良好 | 普钙车间和复合肥1#、2#车间各2套 |
| 5 | 自吸过滤式防毒面具（全面罩） | 16套 | 良好 | 应急柜 |
| 6 | 消防服、消防头盔、消防靴、手套及头灯 | 各3套 | 良好 | 办公区应急柜 |
| 7 | 逃生面具 | 3套 | 良好 | 办公区应急柜 |
| 8 | 推车式干粉灭火器(35㎏） | 1套 | 良好 | 办公区应急柜 |
| 9 | 耐油耐酸碱雨鞋 | 8双 | 良好 | 应急柜 |
| 10 | 化学防化服 | 12套 | 良好 | 应急柜 |
| 11 | 手持式应急照明灯 | 6只 | 良好 | 应急柜 |
| 12 | 高空作业安全带 | 12付 | 良好 | 应急柜 |
| 13 | 耐酸、碱手套 | 12双 | 良好 | 应急柜 |
| 14 | 防喷溅面罩 | 14付 | 良好 | 应急柜 |
| 15 | 防腐蚀液防护目镜 | 14付 | 良好 | 应急柜 |
| 16 | 洗眼器 | 5套 | 良好 | 尾洗区 |
| 17 | 消火柜箱 | 47箱 | 良好 | 复合肥1#、2#、3#车间各6组，成品库7组，原料库9箱组，普钙7组、备品备件库房6组 |
| 18 | 干粉灭火器 | 138支 | 良好 | 复合肥1#、2#、3#车间各16支，成品库12支，办公区域20支，普钙26支、仓库12支、仓库备用20支 |
| 19 | 二氧化碳灭火器 | 2支 | 良好 | 办公区应急柜 |
| 20 | 水剂灭火器 | 1支 | 良好 | 办公区应急柜 |
| 21 | 登高安全绳 | 20条 | 良好 | 车间和仓库 |
| 22 | 撬棍 | 5根 | 良好 | 机修组 |
| 23 | 装载机 | 3台 | 良好 | 用于生产，应急时优先投入 |
| 24 | 轿车 | 2台 | 良好 | 用于公务，应急时优先投入 |
| 25 | 货车 | 1台 | 良好 | 用于生产，应急时优先投入 |
| 26 | 安全绳 | 200M | 良好 | 车间及仓库保管 |
| 27 | 铁锹 | 10把 | 良好 | 车间及仓库保管 |
| 28 | 便携式检测仪（氧气、氨气、一氧化碳、硫化氢、可燃气体） | 1只 | 良好 | 安全员保管 |
| 29 | 电焊机（含电焊工具、电缆线和防护用品） | 3台 | 良好 | 机修组 |
| 30 | 气割焊枪（含氧气瓶、乙炔气瓶及安全附件） | 3套 | 良好 | 机修组 |
| 31 | 对讲机 | 20只 | 良好 | 全厂调度使用 |
| 32 | 应急抽水机、水带或胶管） | 2台5.5KW | 良好 | 备用 |
| 33 | 千斤顶 | 4台（5—20吨） | 良好 | 机修组 |
| 34 | 工作服 | 400套 | 良好 | 每人每年2套，工作时穿戴 |
| 35 | 安全帽 | 200顶 | 良好 | 每人一顶，工作时穿戴 |
| 36 | 氨气报警仪 | 4套 | 良好 | 复混肥车间造粒设备处 |

表3.7-2 应补充配套的应急物资与装备

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 配置数量 | 配置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止烟火标志 | 30cm×40cm | 10块 | 车间和仓库 |
| 2 | 禁止吸烟 | 40cm×50cm | 10块 | 车间和仓库 |
| 3 | 灭火器标志 | 30cm×40cm | 10块 | 车间和仓库 |
| 4 | 疏散路线示意图 | 21cm×29.7cm | 10块 | 车间和仓库 |
| 5 | 便携式SO3报警仪 | / | 2套 | 复混肥生产区 |
| 6 | 沙土 | / | 30m3 | 仓库 |
| 7 | 石灰 | / | 2吨 | 生产区 |
| 8 | 警戒线 | / | 5卷 | 仓库 |

应急救援队伍总指挥由陈如平担任，副指挥由秦明查担任；总指挥下设1个应急救援办公室，由陈如平负责；应急救援办公室下设应急处置小组：环保应急组（负责人由李兴旺担任）、抢险维修组（负责人由王文刚担任）、警戒疏散组（负责人由周亚林担任）、后勤保障组（负责人由胡艳丽担任）、医疗救护组（负责人由李坤担任）。云南祥丰化肥股份有限公司能应急队伍满足目前生产过程中发生的突发环境事件的应急工作。

公司下一步工作中将进行应急救援队伍的改进：（1）事故发生后，第一事故发现人立即向应急总指挥或应急救援办公室报告；（2）厂区应急救援办公室应立即下达全厂停止生产的通知；（3）同时，厂区应急救援办公室总指挥或其他负责人应立即将事故情况上报昆明市生态环境局安宁分局；并启动应急预案，开展救援工作。

# 4 突发环境事件及其后果分析

## 4.1 突发环境事件情景分析

本项目的风险类型主要有危险化学品泄漏及由泄露引起的次生环境影响。

基于上述分析和对环境造成风险影响的历史事故类型，结合项目危险物质的种类、特性及生产、储存的分布情况和危险装置的情况，本项目设置以下风险事故类型：

①氨气输送管道破损，氨气泄漏事故；

②储罐或储罐与输送管道连接处破损或储罐破损，造成氟硅酸、浓硫酸泄漏事故；

③废机油存储设施破损，造成废机油泄露事故。

### 4.1.1 最具代表性事故发生概率

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录E，内径≤75mm的管道，泄露口径为10%孔径的泄露频率为5.0×10-6/（m·a），泄露口径为全管径的泄露频率为1.0×10-6/（m·a）。根据最大风险事故情形设定原则和本项目特点，复混肥装置区大气环境风险事故情形为：氨气输送管道与阀门连接处损坏，出现10%孔径的泄露口，造成氨气泄露。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录E，工艺储罐发生泄露口径为10mm孔径的泄露频率为1.0×10-4/a，发生10min内储罐泄露完的泄露频率为5.0×10-6/a，发生储罐全破裂的泄露频率为5.0×10-6/a。根据最大风险事故情形设定原则和本项目特点，普钙装置区大气环境风险环境风险事故情形为：储罐或储罐与输送管线、阀门连接处损坏，出现10mm孔径的泄露口，造成硫酸、氟硅酸泄露。

### 4.1.2事故泄漏量估算

1、气体泄漏源强计算

（1）计算公式

氨气气体从管道裂口泄漏的速度与其流动的状态有关。当下式(F.2)成立时，气体流动属音速流动；当下式(F.3)成立时，气体流动属亚音速流动。

当下式成立时，气体流动属音速流动（临界流）：

当下式成立时，气体流动属于亚音速流动(次临界流)：

式中：P ——容器压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

γ——气体的绝热指数（比热容比），即定压比热容Cp与定容比热容CV之比。

查得，氨气的绝热指数γ=1.313，P0=101kPa=101000Pa，P=0.5MPa=50000000Pa，

根据(F.2)、(F.3)式判别，经计算：P0/p=101000/50000000=0.002

[2/(k/+1)]γ(γ-1)=[2/(1.32+1)]1.331(1.313-1)=0.542

符合P0/p≤[2/(γ/+1)]γ(γ-1)，即气体泄漏呈音速流动。

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，复混肥装置区氨气泄漏计算，按F.4计算：

式中：QG——气体泄漏速率，kg/s；

P——容器压力，Pa；0.5MPa

Cd——气体泄漏系数；取1.00；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；17g/mol

R——气体常数，J/(mol·K)；8.314J/mol.k

TG——气体温度，K，取298.15；

A——裂口面积，m2；1.96×10-5m2

Y——流出系数，对于临界流Y=1.0；

（2）估算结果

查氨的绝热指数为1.313，根据计算氨气泄漏速率约1.72kg/s。

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，泄漏持续时间以10min计。

2、液体泄漏源强计算

（1）泄漏量

储罐泄漏的3种情况为阀门破裂、管道破裂和储罐破裂。本次涉及的液体危险化学品包括氟硅酸、浓硫酸和废机油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中液体泄漏速度计算公式，液体泄漏速度用QL柏努利方程计算：

式中：

QL——液体泄漏速度，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

ρ——泄漏液体密度kg/m3；

g——重力加速度9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m。

Cd——液体泄漏系数，圆形取0.65。

A——裂口面积，m2。

按照上述计算公式，根据各危险化学品贮存情况，假设裂口直径为10mm，泄漏时间按10min考虑，生产管线破损导致的危险化学品泄漏速率及泄漏量估算见表4.1-1。

表4.1-1  源强参数和预测源强计算结果一览表

| 事故工况 | 氟硅酸泄露事件 | 浓硫酸泄露事件 | 废机油泄漏事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境压力P0，Pa | 1.013×105 | 1.013×105 | 1.013×105 |
| 储罐压力P，Pa | 1.2×105 | 1.4×105 | 1.2×105 |
| 液体密度ρ，kg/m3 | 1320 | 1840 | 910 |
| 裂口面积A，m2 | 0.000785 | 0.000785 | 0.000785 |
| 事故源高h，m | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 液体泄漏系数，Cd | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| 排放泄漏速度QL，kg/s | 0.476 | 0.746 | 0.37 |
| 泄漏时间 min | 10 | 10 | 10 |
| 泄漏量 kg | 145.2 | 52.12 | 2.3 |

## 4.2突发环境事件情景源强分析

### 4.2.1氨气事故泄露情景

假设从发现泄漏10min内可以启动应急处理机制，采取有效措施控制扩散，且在30min内处理完毕，即事故持续时间为30min。取区域平均风速2.23m/s进行预测。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》TJ/T169-2018，对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：

：第i个烟团在时刻（即第w时段）在点(x，y，0)产生的地面浓度；

：烟团排放量（mg），为释放率（mg.s-1），为时段长度（s）；

、、--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

式中：

和--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

根据影响分析的预测方法，预测结果如下表。

表4.1-3  氨输送管道氨气泄漏结果计算一览表

| 序号 | 风向 | 风速[m/s] | 稳定度 | 预测时刻[min] | 最大落地浓度[mg/m3] | 出现距离[m] | 半致死浓度范围[m] | 短时间接触容许浓度范围[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SW | 2.23 | D | 5 | 15.70 | 351.9 | / | / |
| 2 | SW | 2.23 | D | 10 | 15.71 | 355.1 | / | / |
| 3 | SW | 2.23 | D | 15 | 15.71 | 355.1 | / | / |
| 4 | SW | 2.23 | D | 20 | 15.71 | 355.1 | / | / |
| 5 | SW | 2.23 | D | 25 | 15.71 | 355.1 | / | / |
| 6 | SW | 2.23 | D | 30 | 15.71 | 355.1 | / | / |

根据以上预测结果，最大落地浓度为15.71 mg/m3，出现在355.1m处，距离项目最近的环境敏感目标为东南侧936m的大哨，最大落地浓度范围内没有常住居民，不会对人群产生明显环境影响。氨气没有短时间容许浓度范围和半致死浓度范围，若发生事故，企业工作人员应及时联系相关应急部门，及时采取堵漏措施，减少事故对周围环境的影响。

### 4.2.2液体事故泄露情景

1、氟硅酸、浓硫酸

云南祥丰化肥股份有限公司涉及的液体危险化学品包括氟硅酸、浓硫酸，其中：浓硫酸储存位置包括普钙生产区和氨酸法复合肥生产区，储罐外围已设置围堰并按相关规范进行了防渗；氟硅酸储罐位于普钙生产线，储罐周围已设置围堰并按相关规范进行了防渗。因此，浓硫酸及氟硅酸事故泄露状态下，泄露液体暂存于围堰内，亦可在短期内进行控制。现已采取的防控与应急措施为：

(1)硫酸、氟硅酸储罐、管道、阀门的选用及安装符合国家有关规定和国家标准。

(2)有专人定期对储罐进行检测工作；随时准确掌握罐体的实际壁厚，发现问题及时处理，以确保储罐安全。

(3)厂区设置有容积为2500m3的应急事故水池，发现泄漏时可以及时进行收集，防止外溢影响地表水体。

(4)储罐周围已建有围堰并防渗，意外大量泄漏时有临时收容之处，以避免造成大面积环境污染。应急围堰的容积能满足收容正常贮量时可能意外泄漏的最大量。正常生产时应急围堰内保持空置状态。

(5)储罐有泄漏危险或检修频率高的位置，并设置了足够的清洁水源，并有明显标志。

(6)储罐及输酸管道每天应巡检一次，发现问题及时处理。

(7)储罐区已设置明显的安全标志，严禁吸烟、动用明火、使用电热器具。

(8)储罐附近均备有砂子、棉纱等吸附物，以便在益流出时及时进行处理。

(9)本项目采用管道输送酸，因而应加强管道的维护保养，定期进行检修，以防止管道老化发生事故泄露。

2、废机油

厂区已设置了危废暂存间并按规范进行了防渗，废机油通过密闭容器收集后，放置在为废暂存间内。现已采取的防控与应急措施为：

（1）废机油采用密闭容器单独收集，并设置危废暂存间单独存放废机油。

（2）废机油安排专人管理，定期检查储存情况。

（3）按照《危险废物转移联单办法》要求，填写运输、委托处置台帐，并作好存档、管理工作。

（4）针对危险固废泄漏，提前准备好沙袋、砂土、配备相应品种和数量的消防设施。

（5）危废暂存间设置了相应防渗、防雨淋等措施。

（6）危废暂存间入口设置了警示标识，避免闲人进入。

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

#### 4.3.1气态风险物质泄漏扩散途径及其应急能力

1、氨气泄漏扩散途径

氨气输送管道泄漏的速率为1.72kg/s，氨若泄漏至外环境会造成环境的污染，若遇明火或引发火灾、爆炸，造成次生污染。

（1）次生/伴生污染

次生伴生危害详见表4.3-1。

表4.3-1  主要泄漏危险品伴生、次生危害一览表

| 序号 | 物料名称 | 次生危害产物 | 次生危害途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气 | 二氧化氮 | 燃烧产生的二氧化氮通过大气扩散影响周围大气环境，造成区域内局部大气环境质量超标，进而影响到周围居民等环境保护目标，可能对近距离范围内的操作工人或其它人员造成伤害。 |

（2）进入环境途径

泄漏物料引发火灾产生的次生污染物通过扩散进入外界大气环境；当物料只发生泄漏事件时，扩散进入外界大气环境；当氨气泄露引发火灾、爆炸等事件，使用水、泡沫灭火器灭火时，危险物品才有可能随消防废液通过雨、污水管网收集进入厂区的事故池，不易进入外界水环境。

2、应急能力

①发现少量泄漏应急能力

发现泄漏时，查看泄漏情况，并及时的上报应急管理办公室。穿戴好防护措施，及时查找泄漏源，进行堵漏。

②发现大量泄漏应急能力

发现泄漏时，查看泄漏情况，并及时的上报应急管理办公室，及时通知设备附近的人员进行撤离，设置警戒。启动应急预案，应急人员穿戴好防护措施，及时的采取事故池和水喷淋吸收等措施。救援过程中必须避免明火，防止氨引燃、爆炸。

③产生次生/伴生污染时应具备的应急能力

根据次生/伴生污染分析可知，当发生事件时可能产生的伴生/次生污染为消防废水。产生的消防废水会通过事故沟收集进入事故池中，不会经雨、污管网流入外环境。通过以上相应措施，可确保次生/伴生污染不对外环境造成二次污染。

#### 4.3.2液态风险物质扩散途径及其应急能力

1、氟硅酸、浓硫酸

（1）风险物质扩散途径

本企业存在的液态风险物质主要是氟硅酸和浓硫酸，储罐或储罐与输送管道连接处破损或储罐破损，氟硅酸的泄露速率为0.476kg/s，浓硫酸的泄露速率为0.746kg/s。若进入外环境，主要是造成水环境的污染，也会对土壤造成污染，影响植被的生产，危害人类健康。

（2）应急能力

发现泄漏时，查看泄漏情况，并及时的上报应急管理办公室。佩戴好防毒防护用品，及时查找泄漏源，进行堵漏处理或采取合理的措施排除泄漏。泄露出来的氟硅酸或浓硫酸储存在储罐周围的围堰内，围堰通过管沟与事故池连通，可以根据情况泄露情况和泄漏量进行回用或处置，企业储存的氟硅酸和浓硫酸量均较少，发生泄漏可以控制在厂界内，不易进入外环境。

2、废机油

（1）风险物质扩散途径

废机油储存设施破损，泄露速率为0.37kg/s。若进入外环境，主要是造成水环境的污染，也会对土壤造成污染，影响植被的生产，危害人类健康。

（2）应急能力

发现泄漏时，查看泄漏情况，并及时的上报应急管理办公室。穿戴好防护措施，及时查找泄漏源，进行堵漏和修补。废机油桶存储于危废暂存间，危废暂存间已按要求进行防渗处理，若产生混入水流的情况发生，及时将含废机油的废水引至事故池收集处置。

#### 4.3.3 应急资源情况分析

此部分内容祥见《云南祥丰化肥股份有限公司环境应急物资调查报告》文本。

## 4.4突发环境事件危害后果分析

（1）大气环境影响分析

事故时对大气的影响主要为事故情况下氨气排放对大气环境的影响，以及处置不当引发火灾产生的此生污染对大气环境的影响。氨气输送管道事故排放源强较小，及时发现并检修，风险可控，对大气环境影响较小。

（2）地表水环境影响分析

氟硅酸、硫酸或废机油一旦进入地表水体，将造成地表水体的污染，影响范围小到几公里，大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生的异味对水质产生影响；其次，过量的酸进入水体后将会导致水体酸化，致使水生生物死亡，废机油会造成水体石油类超标影响水质。

公司西南侧约50m处为螃蟹河水库，其高程低于公司高程，事故泄漏的硫酸、硅氟酸或废机油如不采取阻隔措施，将沿地势高差流入螃蟹和水库，对地表水体造成严重的污染。但由于公司厂区的贮存量不大，酸泄漏后，可控制在现有围堰内，围堰外通过管道与事故池相连，可进行回用或处置，在厂区内得到控制；废机油泄露后可在危废暂存间内得到控制；氟硅酸、硫酸或废机油泄露后，及时发现采取措施，均可在厂区内得到控制，不会对周围地表水体产生影响。

（3）地下水、土壤环境影响分析

氟硅酸、硫酸或废机油泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，主要污染因子包括氟化物、酸、石油类等，地下水一旦受到污染，很难修复，甚至会污染下游饮用水（安丰营水井、禄脿村水井等）水质，造成饮水安全问题。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量污染物质，造成植物、生物死亡、土壤板结，而且土壤层吸附的污染物质会随着地表水的下渗及对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需很长时间。

## 4.5风险防控措施

1、氨气输送管道泄露防控措施

（1）输送氨气管道敷设按国家相关安全法规和标准规范的相关要求进行施工。

（2）做好输送管道、阀门和连接线的运营维护。

（3）泄露报警采用两种形式：一是事故泄露报警信号报警。为有效预防泄露，及时发现和通报泄露风险，保障安全生产，设置1套泄露自动报警系统，泄露报警控制器设在装置控制室。二是利用厂行政电话专用号“119”报警，凡设有厂行政电话分机的用户均可报警；在生产车间内设NH3泄露探测器，在控制室、配电间出入口设手动报警按钮，在配电问电缆夹层的电缆桥架内设缆式线型感温探测器；在装置区巡检道旁设防爆手动报警按钮。

（4）设置氨气泄露报警装置，一旦检测到氨气泄露，报警装置自动或人工切断氨气管道上游阀门，停止氨气输送；车间消防喷水装置启动，吸收空气中泄露的氨气，减少氨气扩散影响。

2、氟硅酸泄露防控措施

（1）氟硅酸储存管理应符合《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。

（2）储罐设置在线液位监测仪表和事故应急柜，并配制便携式有毒气体检测仪，及时检测、处理风险物质泄漏。

（3）已配套设置通讯、检测、报警装置，并保证在任何情况下处于正常使用状态。

（4）已配套设置相应的监测、通风、防晒、防火、灭火、防爆、泄压、防潮、防雷、防静电、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

（5）储罐区周围已设置围堰，避免物料发生泄漏，同时设置围堤及安全警示标志；围堰外侧已设地沟，设置事故应急池用于收集可能泄漏的物料。

3、浓硫酸泄露防控措施

（1）浓硫酸储罐区周围已设置围堰，并已按相关堆放做好防渗，同时设置围堤及安全警示标志；围堰外侧已设地沟，设置事故应急池用于收集可能泄漏的物料。

（2）本项目硫酸储罐区储存、输送和使用98%的硫酸溶液，硫酸具有强腐蚀性，如果硫酸储罐、管道发生腐蚀或存在缺陷导致硫酸泄露，人员与之接触会造成化学灼伤。硫酸储罐区已设置紧急沐浴器（含洗眼装置），应增加设置紧急沐浴器（含洗眼装置）。

（3）硫酸储罐围堰若局部地方出现缺口、裂缝等，应进行修复，并加强检查，发现缺口、裂缝、倾斜等应及时进行修复和加固。

（4）硫酸储罐设置液位计，已在硫酸储罐罐体上设置液位计。

4、废机油泄露防控措施

（1）废机油属于危险废物，储存采用密闭容器单独收集，并已设置危废暂存间单独存放废机油。

（2）废机油由专人管理，定期检查储存情况。

（3）按照《危险废物转移联单办法》要求，填写运输、委托处置台帐，并作好存档、管理工作。

（4）针对危险固废泄漏，提前准备好沙袋、砂土、配备相应品种和数量的消防设施。

（5）危废暂存间设置了相应防渗、防雨淋等措施。危废暂存间入口设置了警示标识，避免闲人进入。

5、消防应急措施

生产区域和仓储应按照国家有关消防技术规范设置，配备消防设施和器材；根据危险品特性，配置相应的灭火药剂，如干粉、砂土等，并配备经过培训的兼职和专职的消防人员。

6、初期雨水、消防水和事故废水处理措施

（1）管网系统

厂区已建设雨污分流管网系统。废水经收集进入污水处理站处理后全部回用；前15分钟初期雨水收集全部回用，后期多余雨水排放。

（2）初期雨水、消防水、事故水的收集

对全厂初期雨水、消防水和事故废水的收集采用全厂系统联合收集法。即污水处理站调节池、事故水池同时进行。

（3）事故水处理

事故排水主要危险对象是氟硅酸、浓硫酸泄露产生的冲洗废水。复混肥装置区已设置容积为2500m3的事故池，事故水收集池平时保持空置状态，以便有足够的容积容纳事故产生的事故废水，当发生事故时，打开切换装置，将清消废水收集进入事故废水收集池，确保清消废水得到有效的收集、处理后回用。

（4）初期雨水收集池

厂区已设置一个容积为2500m3的初期雨水收集池，前15分钟初期雨水收集全部回用，后期多余雨水排放。

# 5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1 环境风险管理制度

（1）云南祥丰化肥股份有限公司应急预案体系中，总指挥决定启动环境应急预案，组织、指挥、协调各应急反应组织进行应急处置行动；应急救援办公室管理员负责组建污染事故应急专业队伍，组织实施和演练，宣布应急恢复、应急终止，监督公司职工污染事故应急演练；环保应急组负责事故现场情况的侦查、评估，组织一切力量严格按方案执行现场处置污染事件的扩延；后勤保障组负责抢救物资的供应。

（2）定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。在企业内张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性、急救措施、风险事故内部疏散路线等标识牌。定期开展安全生产动员大会和组织员工进行专题培训。

## 5.2 环境风险防控与应急措施

## 5.3 环境应急资源

（1）已经配备了必要的应急物资和应急设备。

（2）云南祥丰化肥股份有限公司已设置由兼职人员组成的应急救援队伍。

（3）外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，云南祥丰化肥股份有限公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。

## 5.4 历史经验总结教训

国内同类企业突发环境事件案例中企业发生氨气泄露、氟硅酸及浓硫酸泄露、废机油泄露主要原因有：高危操作单元监控措施不到位；使用违规、落后设备从事生产；员工违规违章操作。

本公司引以为戒、吸取历史经验教训，针对上述酿成事故的原因，采取了如下相应对策：

（1）对现有危险化学品和危险废物暂存和处置过程实施安全操作；

（2）企业均不使用国家工信部发布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》范围内的生产装置。定期开展生产检修，发现问题及时修补，有必要时进行更换，保证设备满足负荷要求、安全生产。

（3）加强管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案；为加强企业员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施。

## 5.5 需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3～6个月）和长期（6个月以上）给出。

长期（6个月以上）：定期开展安全生产动员会和定期组织员工进行专题培训。

中期（3～6个月）：明确环境风险防控重点岗位的责任机构，落实到人，开展定期巡检和维护工作。

短期（3个月以内）：补充应急救援物资，包括应急物资和个人防护设施，具体见《云南祥丰化肥股份有限公司应急资源调查报告》文本。

# 6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

公司应急救援办公室每年加强全体员工环境应急管理培训和考核，培训内容主要包括：事故灾难预防和报告、应急响应、应急救护技能、危险辨识、各类事故处置方案和分析、避险避灾、逃生自救、互救等，通过宣传、培训和考核，达到“人人知预案，个个会处理”的要求。

公司应急救援办公室每年加强桌面演练和综合演练（模拟演习），强化员工应急意识，提高应急救援队的反应速度和实战能力。应急救援办公室负责做好演练记录和总结，并找出不足和缺点，并把对应急预案的修改情况及时通知公司全员。

# 7 企业突发环境事件风险等级

## 7.1 企业突发环境事件风险等级划分流程

依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）对企业突发环境事件风险等级进行划分。根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与临界量比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

企业突发环境事件风险分级程序见图7.1-1。

图7.1-1  企业突发环境事件风险等级分级流程示意图

## 7.2 突发大气环境事件风险分级

### 7.2.1 计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

涉气风险物质包括《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式①计算：

①

式中：w1，w2，…，wn—每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，…，Wn—每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

2）1≤Q＜10，以Q2表示；

3）10≤Q＜100，以Q3表示；

4）Q≥100，以Q4表示。

针对云南祥丰化肥股份有限公司的生产原料、燃料、辅助生产原料、产品以及生产过程中排放的污染物等，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A筛选大气环境风险物质，云南祥丰化肥股份有限公司涉气环境风险物质为氨气，Q值计算详见表7.2-1。

表7.2-1	 本项目涉气危险物质数量与临界量比值（Q）

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 最大存在总量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气 | 5 | 0.4 | 0.08 |

Q=0.08＜1，涉气风险物质数量与临界量比值为Q0。

### 7.2.2 突发大气环境事件风险等级表征

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。

云南祥丰化肥股份有限公司涉气风险物质数量与临界量比值Q=0.08＜1，企业突发大气环境事件风险等级直接评为一般环境风险等级，表示为“一般-大气（Q0）”。

## 7.3 突发水环境事件风险分级

### 7.3.1 计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其在《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式①计算：

①

式中：w1，w2，…，wn—每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，…，Wn—每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

2）1≤Q＜10，以Q2表示；

3）10≤Q＜100，以Q3表示；

4）Q≥100，以Q4表示。

针对云南祥丰化肥股份有限公司的生产原料、燃料、辅助生产原料、产品以及生产过程中排放的污染物等，对照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A筛选水环境风险物质，云南祥丰化肥股份有限公司涉及水环境风险物质为浓硫酸、氟硅酸，Q值计算详见表7.3-1。

7.3-1  大气环境风险物质数量与临界量比值（Q）计算表

| 序号 | 物质名称 | 临界量（t） | 最大存在总量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸 | 10 | 52.12 | 5.21 |
| 2 | 氟硅酸 | 5 | 145.2 | 29.04 |
| 3 | 合计 | / | / | 34.25 |

10≤Q=34.25＜100，涉水风险物质数量与临界量比值为Q2。

### 7.3.2 生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产过程与水环境风险控制水平（M）。

#### 7.3.2.1 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单位的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。云南祥丰化肥股份有限公司生产工艺过程评估具体见表7.3-2。

表7.3-2  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 云南祥丰化肥股份有限公司得分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10分/每套 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5分/每套 | 10 |
| 具有国家规定期限淘汰的工艺名录和设备b | 5分/每套 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 |
| 合计 | 10分 |
| 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构指导调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺设备。 |

#### 7.3.2.2 水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标和得分情况见见表7.3-3。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7.3-3  云南祥丰化肥股份有限公司水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 云南祥丰化肥股份有限公司得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门或设置自动切换设施，包括初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8分 | 0 |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8分 | 0 |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防着受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 | 0 |
| 雨水排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，放着受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染物的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8分 | 0 |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立出来系统； ②生产废水排放前监控池，能够将不合格废水送至废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8分 | 0 |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 0 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工艺废水集中处理厂；或 （3）初期雨水经初期雨水池收集后由管道抽送至祥丰金麦化工有限公司湿法磷酸球磨站作为补充水。 | 6分 | 0 |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12分 | 0 |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10分 | 0 |
| 近三年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8分 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6分 | 0 |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4分 | 0 |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 |
| 注：本表中相关规范具体指GB50483、GB50160、GB50351、GB50747、SH3015 |

#### 7.3.2.3 企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险控制措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境等下控制水平值，按照表7.3-4划分为4个类型。

表7.3-4  企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

由表7.3-2和表7.3-3分析可知，云南祥丰化肥股份有限公司生产工艺过程评估得分为10分，水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估得分为0分，合计的得分为10分。根据表7.3-4得知，云南祥丰化肥股份有限公司M＜25，故生产工艺过程与水环境风险控制水平类型为M1。

### 7.3.3 水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表7.3-5。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业支部存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7.3-5  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（接受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的活具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生活多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |

根据调查判断，云南祥丰化肥股份有限公司水环境风险受体敏感程度类型属于类型3（E3）。

### 7.3.4 突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表7.3-6确定企业突发水环境风险事件风险等级。

表7.3-6  企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |
| --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

### 7.3.5 突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”。

云南祥丰化肥股份有限公司涉水风险物质数量与临界量比值Q≥1，企业突发水环境事件风险等级“一般-水（Q2-M1-E3）”。

## 7.4 企业突发环境事件风险等级确定与调整

### 7.4.1 风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

根据云南祥丰化肥股份有限公司突发大气环境事件风险和突发水环境风险等级分析评估，云南祥丰化肥股份有限公司突发大气环境事件风险等级为“一般-大气（Q0）”；云南祥丰化肥股份有限公司突发水环境事件风险等级为“一般-水（Q2-M1-E3）”。因此云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件等级为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q2-M1-E3）]。

### 7.4.2 风险等级调整

通过对云南祥丰化肥股份有限公司收集环保相关资料、同管理人员交流、现场踏勘等方法，得出近3年云南祥丰化肥股份有限公司内未发生因违法排放污染物、非法转移、处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚事件。因此不对云南祥丰化肥股份有限公司已评定的突发环境事件风险等级进行调整。

### 7.4.3 风险等级表征

云南祥丰化肥股份有限公司同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为“企业突发环境事件风景等级[突发大气环境事件风景等级表征+突发水环境事件风险等级表征]”。云南祥丰化肥股份有限公司突发环境事件风险等级为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q2-M1-E3）]。

## 7.5 结论

根据国家法律法规、技术指南、标准规范等相关规章制度为依据的情况下，通过对云南祥丰化肥股份有限公司的现有资料的整理收集，结合公司实际生产规模情况，对公司的环境风险进行了识别，在可能发生的突发环境事件及其后果的分析，同时结合现有环境风险防控和应急措施差距的分析，提出公司近期、中期、远期环境风险防控和应急措施的实施计划，最终确定突发环境事件风险等级为：“一般风险”。

企业将坚持落实风险评价报告提出的各项措施和建议，全面落实各项安全管理制度，强化日常隐患排查治理，提高企业预防和处理突发性事故的能力。

本企业在做好风险管理和防范措施的前提下，可将环境风险事件影响控制在最低限度，对区域造成的影响可控制在局部范围内；在今后的运营中继续完善应急物资、应急队伍、应急管理制度建设，防微杜渐，未雨绸缪，降低环境风险，提高应对各类突发环境事件的能力。

云南祥丰化肥股份有限公司

2022年 月  日

# Text boxes

项目区