云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）

竣工环境保护验收监测报告

云南祥丰石化有限公司

2022年8月

项目现状图

| 筛分废气排气筒 | 尿素合成装置 |
| --- | --- |
| 蒸发及低压尾气排气筒 | 合成及中压尾气排气筒 |
| 冷却上料尾气排气筒 | 尿基复合肥造粒塔尾气处理设施 |
| 危废暂存间 | 危废暂存间 |
| 污水收集池 | 初期雨水收集池 |
| 事故应急池 | 雨水收集池、废水收集池及事故应急池分布 |

建设单位法人代表: 杨利荣

编制单位法人代表: 李田富

报告编写人：莫倩雯、朱秉强、张树军

建设单位：云南祥丰石化有限公司

电话:

传真:

邮编:

地址: 安宁市禄脿街道办事处安丰营村委会下禄脿村

编制单位：昆明市生态环境工程评估中心、云南澈蓝环境科技有限公司

电话: 0871-68241008

传真: 0871-65114440

邮编: 650034

地址: 昆明市西山区西园南路52号

目  录

1 项目概况	1

2 验收依据	3

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	3

2.4 其他相关文件	4

3 项目建设情况	5

3.1 地理位置及平面布置	5

3.2 建设内容	8

3.3 主要原辅材料及燃料	16

3.4 水源及水平衡	35

3.5主要生产设备	39

3.6 项目变动情况	63

4污染物治理/处置设施	67

4.1 工程主要污染源	67

4.2 项目主要污染物环保措施	83

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	85

5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	101

5.1 环境影响评价主要结论与建议	103

5.2 审批部门审批决定	118

6 验收执行标准	121

6.1 环境质量标准	121

6.2 污染物排放及控制标准	122

7 验收监测内容	124

7.1 环境保护设施调试运行效果	124

7.2 环境质量监测	125

7.3 质量保证和质量控制	126

8 质量控制和质量保证	128

8.1 监测分析方法	128

8.2 监测仪器	129

8.3 人员能力	131

8.4 地下水水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	131

9 验收监测结果	132

9.1 生产工况	132

9.2 环保设施调试运行效果	132

9.3 环境质量监测	153

10 验收监测结论与建议	157

10.1 验收监测和调查结论	157

10.2 环境管理监查结论	159

10.3 验收监测总结论	160

10.4 建议	161

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	163

附件：

附件1  《云南滇中新区生态环境局关于<云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2019〕2号）；

附件2 《排污许可证》（证书编号：91530181MA6L2U5527001R）；

附件3  危险废物处置合同；

附件4 生活垃圾环卫部门清运处置协议；

附件5 《年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）竣工环保验收监测检测报告》；

附件6 云南祥丰石化有限公司关于尿基复合肥装置造粒尾气排气口采取孔设置问题的复函；

附件7 中国五环工程有限公司关于云南祥丰石化有限公司造粒塔顶排气筒检测采样口的设计说明；

附件8《实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目竣工环境保护验收废水监测报告》；

附件9《云南祥丰石化有限公司合成氨装置自行检测报告（2022年2季度）》；

附件10《云南祥丰金麦化工有限公司地表水、废水检测（2022年1季度）》；

附件11 突发环境事件应急预案备案登记表；

附件12 关于取消常压吸收塔的设计说明；

附件13 祥丰尿素项目初步设计审查会意见；

附件14  验收意见及验收组签到表；

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目监测点位示意图

附图3  厂区平面布置图

附图4  分区防渗图

附图5  水文地质图

附图6  项目区水系图

附图7  祥丰金麦、合成氨项目与本项目位置关系图

# 1 项目概况

年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）（以下简称“本项目”）由云南祥丰石化有限公司建设，属于新建项目，在建设、运营过程中的环境保护法律责任由云南祥丰石化有限公司承担。年产80万吨新型生态绿色有机肥项目位于安宁市禄脿镇下禄脿村螃蟹河地界，厂址南侧为昆楚高速公路，距离公路1.2km，北靠山坡，南面为螃蟹河水库，西南1.41km处为下禄脿村，厂址中心地理位置坐标为东经102.18'18.65”北纬24.58'54.83”。

云南祥丰石化有限公司委托云南绿色环境科技开发有限公司编制《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书》（报批稿），并于2019年7月25日获得《云南滇中新区生态环境局关于<云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2019〕2号）。项目于2019年6月开工建设，2021年8月25日建成并投入试运行。

本项目验收范围：新建一条年产50万吨绿色有机尿基复合肥生产线主体工程及配套污染治理设施，机柜间、变电所辅助工程；复合肥原料仓、成品散库、成品袋库、包装楼、液氨输送管线等储运工程；供水、供电、排水等公用工程。办公及生活、初期雨水收集池、生产废水收集池、事故废水收集池等工程内容依托“30万吨合成氨装置”共建。

项目估算总投资50087.61万元，其中环保总投资626万元，占总投资的1.25%；项目实际建设工程总投资50612万元，其中实际环保投资1151万元，占总投资的2.27%。

根据《中华人民共和国环境保护法》、国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度的要求，需查清工程在施工过程中对环境影响报告书和工程设计文件所提出的环境保护措施和建议的落实情况，现场监测、调查分析工程在建设和试运营期间对环境已造成的实际影响及可能存在的潜在影响，以及是否已采取行之有效的预防、减缓和补救措施。本次验收监测为该项目全面做好环境保护工作提供技术依据。

2021年10月，建设单位委托昆明市生态环境工程评估中心承担本项目的竣工环境保护验收监测，我单位接受委托后，开展了工程资料收集、现场调查等工作，对工程影响范围内的环境状况进行了实地踏勘、现场监测及环保管理的相关检查和提出相应的整改要求；2021年11月，昆明市生态环境工程评估中心编制了《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）竣工环境保护验收监测方案》；现场监测单位为云南鼎祺检测有限公司，2022年3月11日～12日进行现场监测。根据现场监测、现场调查情况、相关数据核查、实验室监测样品分析结果进行综合整理分析的工作基础上，编制了本项目的竣工环境保护验收监测报告。

2022年8月25日，云南祥丰石化有限公司在公司网站进行《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）竣工环境保护验收的公示》，公示期为2022年8月25日至2022年9月23日止（不含节假日）。

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

本项目环境保护相关法律、法规和规章制度依据《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书》（报批稿）所采取的法律法规、行政法规、部门规章、地方性法规及规章。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日中华人民共和国国务院令第682号，自2017年10月1日起施行）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；

（3）国家环境保护总局《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办〔2003〕26号）；

（4）《环境影响评价公众参与办法》（2018年部令第4号，自2019年1月1日起施行）；

（5）《中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>》（环办环评函〔2020〕688号）；

（6）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）。

（7）《生态环境部办公厅关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）：附件1淀粉建设项目重大变动清单（试行）， 附件2水处理建设项目重大变动清单（试行），附件3肥料制造建设项目重大变动清单（试行），附件4镁、钛冶炼建设项目重大变动清单（试行），附件5镍、钴、锡、锑、汞冶炼建设项目重大变动清单（试行）；

## 2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

云南祥丰石化有限公司委托云南绿色环境科技开发有限公司编制《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书》（报批稿），并于2019年7月25日获得《云南滇中新区生态环境局关于<云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2019〕2号）。

## 2.4 其他相关文件

（1）《排污许可证》（证书编号：91530181MA6L2U5527001R）；

（2）云南鼎祺监测公司《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）验收监测检测报告》（报告编号：YNDQ-HJ-202203053）。

# 3 项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）由云南祥丰石化有限公司建设，属于新建项目，在建设、运营过程中的环境保护法律责任由云南祥丰石化有限公司承担。项目位于安宁市禄脿镇下禄脿村螃蟹河地界，厂址南侧为昆楚高速公路，距离公路1.2km，北靠山坡，南面为螃蟹河水库，西南1.41km处为下禄脿村，厂址中心地理位置坐标为东经102.18'18.65”北纬24.58'54.83”。项目地理位置图见附图1。

周边已建成企业及项目有：祥丰金麦有限公司“高浓度磷酸复合肥项目”、祥丰石化有限公司“30万吨液氨生产装置项目”、祥丰石化有限公司“30万吨液氨生产装置配套存储及输送项目”。

经现场实际调查核实，本项目试运行期间，环境保护目标和环境风险保护目标未发生变动，与环评报告一致。

环境保护目标见表3.1-1，环境风险保护目标见表3.1-2。

表3.1-1  环境保护目标情况表

| 环境因子 | 敏感目标名称 | 人口数 | 与项目区相对方位 | 与项目区厂界最近距离（km） | 环境功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 祥丰金麦化工职工生活区 | 约500人 | 西南 | 1 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 大哨 | 约350人 | 东南 | 1.1 |  |
|  | 下禄脿 | 约450人 | 西南 | 1.51 |  |
|  | 小河边 | 约80人 | 西 | 1.77 |  |
|  | 多依树 | 约500人 | 西北 | 1.8 |  |
|  | 安丰营 | 约500人 | 西南 | 1.85 |  |
|  | 大石凹 | 约80人 | 西 | 2.48 |  |
|  | 水井湾 | 约150人 | 东南 | 3.35 |  |
|  | 李白 | 约300人 | 东北 | 3.51 |  |
|  | 白塔村 | 约350人 | 东 | 3.61 |  |
|  | 罗鸣 | 约250人 | 东北 | 3.66 |  |
|  | 吴家村 | 约80人 | 西 | 3.8 |  |
|  | 朱家箐 | 约120人 | 西 | 4 |  |
|  | 河上庄 | 约400人 | 北 | 4.12 |  |
|  | 松坪 | 约100人 | 东 | 4.23 |  |
|  | 青龙哨 | 约300人 | 东南 | 4.49 |  |
|  | 青龙镇 | 约500人 | 东北 | 4.6 |  |
|  | 庄科村 | 约150人 | 西 | 4.6 |  |
|  | 禄脿镇 | 约2000人 | 西 | 4.8 |  |
|  | 凤麟村 | 约150人 | 东南 | 5.3 |  |
|  | 大海湾 | 约200人 | 西 | 6.1 |  |
|  | 大箐 | 约80人 | 东南 | 6.2 |  |
|  | 下古屯 | 约120人 | 东南 | 6.2 |  |
|  | 大海子 | 约200人 | 东南 | 6.3 |  |
|  | 上古屯 | 约80人 | 东南 | 6.3 |  |
|  | 白龙村 | 约300人 | 西 | 6.6 |  |
|  | 界碑村 | 约150人 | 西北 | 6.8 |  |
|  | 白土村 | 约400人 | 东南 | 7.2 |  |
|  | 普达箐 | 约60人 | 北 | 7.2 |  |
|  | 箐木林 | 约80人 | 东南 | 7.4 |  |
|  | 邵九村 | 约500人 | 东南 | 7.4 |  |
|  | 指挥营村 | 约350人 | 西南 | 7.4 |  |
|  | 官庄村 | 约160人 | 东 | 7.9 |  |
|  | 草铺村 | 约200人 | 东南 | 9.1 |  |
|  | 草铺镇 | 约1500人 | 东南 | 9.3 |  |
|  | 老鸦关村 | 约250人 | 西 | 9.3 |  |
|  | 大营村 | 约200人 | 西 | 9.3 |  |
| 地表水 | 螃蟹河水库 | / | 西南 | 0.01 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 禄脿河 | / | 西 | 1.49 |  |
| 地下水 | 项目区所在地水文地质单元内的地下水 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 水土流失、项目周边200m范围内植被 | / |

表3.1-2  环境风险保护目标

| 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 与厂界距离/km | 人口数 | 最近风险单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祥丰金麦化工职工生活区 | 西南 | 1 | 约500人 | 液氨缓冲罐 |
| 2 | 大哨 | 东南 | 1.1 | 约350人 | 液氨缓冲罐 |
| 3 | 下禄脿 | 西南 | 1.51 | 约450人 | 液氨缓冲罐 |
| 4 | 小河边 | 西 | 1.77 | 约80人 | 液氨输送管线 |
| 5 | 多依树 | 西北 | 1.8 | 约500人 | 液氨输送管线 |
| 6 | 安丰营 | 西南 | 1.85 | 约500人 | 液氨缓冲罐 |
| 7 | 大石凹 | 西 | 2.48 | 约80人 | 液氨缓冲罐 |
| 8 | 水井湾 | 东南 | 3.35 | 约150人 | 液氨输送管线 |
| 9 | 李白 | 东北 | 3.51 | 约300人 | 液氨输送管线 |
| 10 | 白塔村 | 东 | 3.61 | 约350人 | 液氨输送管线 |
| 11 | 罗鸣 | 东北 | 3.66 | 约250人 | 液氨输送管线 |
| 12 | 吴家村 | 西 | 3.8 | 约80人 | 液氨输送管线 |
| 13 | 朱家箐 | 西 | 4 | 约120人 | 液氨输送管线 |
| 14 | 河上庄 | 北 | 4.12 | 约400人 | 液氨输送管线 |
| 15 | 松坪 | 东 | 4.23 | 约100人 | 液氨输送管线 |
| 16 | 青龙哨 | 东南 | 4.49 | 约300人 | 液氨缓冲罐 |
| 17 | 青龙镇 | 东北 | 4.6 | 约500人 | 液氨输送管线 |
| 18 | 庄科村 | 西 | 4.6 | 约150人 | 液氨缓冲罐 |
| 19 | 禄脿镇 | 西 | 4.8 | 约2000人 | 液氨缓冲罐 |

## 3.2 建设内容

本项目主要建设内容包括新建一条年产50万吨绿色有机尿基复合肥生产线主体工程及配套污染治理设施，机柜间、变电所辅助工程；复合肥配料库、产品冷却框架、成品袋库、包装楼、液氨输送管线等储运工程；供水、供电、排水等公用工程。环评报告产品方案为50万吨/年绿色有机尿基复合肥，实际生产也是50万吨/年绿色有机尿基复合肥，未发生变更情况。项目实际建设工程总投资50612万元，其中实际环保投资1151万元，占总投资的2.27%。，项目于2019年6月开工建设，2021年8月25日建成并投入试运行。项目环评与实际建成情况对比见表3.2-1，并根据《生态环境部办公厅关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）附件3肥料制造建设项目重大变动清单（试行），核对是否属于重大变更。环评报告建设内容与实际建设内容对比情况如下表3.2-1：

表3.2-1  项目建设内容一览表

| 序号 | 名 称 | 环评报告内容 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设内容 | 备注 | 建设内容 | 是否属于重大变更 |
| 1 | 主体 工程 | 绿色有机尿基复合肥生产线 | 二氧化碳压缩净化厂房，占地面积972.0m2，设置2台200m3和1台100m3，共计500m3液体二氧化碳贮槽，二氧化碳经压缩、净化后，送尿素合成生产装置 | 新建 | 经调查核实，厂区建有一间二氧化碳压缩净化厂房，占地面积972.0m2，并设置2台200m3和1台100 m3液体二氧化碳贮槽，贮存量共计500m3，二氧化碳经压缩、净化后，送尿素合成生产装置 | 否 |
|  |  |  | 尿素生产主厂房，占地面积3213m2，布置年产30万吨的尿素生产线1条，生产尿素用于尿基复合肥原料 | 新建 | 经调查核实，尿素生产主厂房，占地面积为3213m2，布置年产30万吨的尿素生产线1条，生产尿素用于尿基复合肥原料 | 否 |
|  |  |  | 尿基复合肥原料仓，占地面积5718.3m2，用于尿基复合肥生产原料贮存及配料 | 新建 | 经调查核实，该厂房实际设计、建设图纸的名称为：尿基复合肥配料库，占地面积886m2，高度16.8米，地上3层，地下1层，用于尿基复合肥生产原料及配料贮存 | 占地面积减少4832.3m2，主要用途未发生改变，对照环办环评函〔2019〕934号及环办环评函〔2020〕688号，不属于重大变更 |
|  |  |  | 尿基复合肥造粒塔（1个），占地面积1154.2m2，用于尿基复合肥造粒、筛分及冷却 | 新建 | 经调查核实，厂区内有1个尿基复合肥造粒塔，占地面积1154.2m2，用于尿基复合肥造粒、筛分及冷却 | 否 |
| 2 | 辅助工程 | 机柜间 | 位于尿素主装置中部偏东，用于各生产设施集中控制。建筑面积400m2 | 新建 | 经调查核实，机柜间位于尿素主装置中部偏东，用于各生产设施集中控制。建筑面积400m2 | 否 |
|  |  | 包装楼 | 位于项目区南侧，成品散库和成品袋库之间，长32m，宽11m，1F，砖混结构，主要用于散装复合肥包装成袋 | 新建 | 经调查核实，包装楼位于项目区南侧，与成品袋库贴邻建设，占地面积386m2，总面积1116m2，地上5层，建筑物辅楼部分为钢筋混凝土框架结构，主体结构为轻钢结构，主要用于散装复合肥、尿素包装成袋 | 包装楼占地面积增加34m2，对照环办环评函〔2019〕934号及环办环评函〔2020〕688号，不属于重大变更 |
|  |  | 空气站和氮气站 | “本工程”需要仪表空气500Nm3/h，氮气只有开停车系统置换使用，本项目仪表空气、氮气依托在建工厂空压站，设有两台750 Nm3/h，0.85MPaG空压机及2台3.7MPaG，15 m3仪表空气储罐，为合成氨装置及本工程提供所需用量 | 依托祥丰石化在建空压厂房提供 | 经调查核实，“本工程”需要仪表空气500Nm3/h，氮气只有开停车系统置换使用，本项目仪表空气、氮气依托在建工厂空压站，设有两台750Nm3/h，0.85MPaG空压机及2台3.7MPaG，15m3仪表空气储罐，为合成氨装置及本工程提供所需用量，空压站已通过“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目”竣工环境保护验收 | 否 |
| 3 | 公用工程 | 给水 | 项目供水从祥丰金麦有限公司生产给水管道上接DN50mm的引入管，供水压力≥0.30Mpa，能够满足项目各环节冷却器冷却降温用水，年用水量为57600吨 | 新建 | 经调查核实，项目供水从从祥丰石化合成氨装置生产给水管道上接DN80mm的引入管，供水压力≥0.30Mpa，能够满足项目各环节冷却器冷却降温用水，年用水量为57600吨，“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目”已通过竣工环境保护验收，依托原有高位水池，建成生产用水管网1.2km，管径 DN300。 | 引入管由DN50mm变更为DN80mm，对照环办环评函〔2019〕934号及环办环评函〔2020〕688号，不属于重大变更 |
|  |  | 排水 | 厂区排水采用雨污分流制，废水均回用 | 依托建“30万吨合成氨装置项目”，共建 | 经调查核实，厂区排水采用雨污分流制，废水均回用，“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目”已通过竣工环境保护验收。 | 否 |
|  |  |  | 与“30万吨合成氨装置项目”共用1个事故水池，位于本项目西南角，容积为2600m3，事故状态下所有废水均进入事故水池，再回用。 |  | 经调查核实，该项目与“30万吨合成氨装置项目”共用1个事故水池，位于本项目西南角，容积为4500m3，事故状态下所有废水均进入事故水池，再回用。“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目”已通过竣工环境保护验收。 | 事故水池与计划相比增加1900m3，对照环办环评函〔2019〕934号及环办环评函〔2020〕688号，不属于重大变更 |
|  |  |  | 与“30万吨合成氨装置项目”共用1个初期雨水收集池，位于本项目西南角，与事故水池相邻，容积为4300m3，用于收集初期雨水。 |  | 经调查核实，该项目与“30万吨合成氨装置项目”共用1个初期雨水收集池，位于本项目西南角，与事故水池相邻，容积为4300m3，用于收集初期雨水。“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目”已通过竣工环境保护验收。 | 否 |
|  |  |  | 与“30万吨合成氨装置项目”共用1个生产废水收集池，位于本项目西南角，与雨水池相邻，容积为3000m3，用于收集暂存生产废水。 |  | 经调查核实，该项目与“30万吨合成氨装置项目”共用1个生产废水收集池，位于本项目西南角，与雨水池相邻，容积为4300m3，用于收集暂存生产废水。“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目”已通过竣工环境保护验收。 | 废水收集池增加面积1300m3，对照环办环评函〔2019〕934号及环办环评函〔2020〕688号，不属于重大变更 |
|  |  | 供电 | “本工程”年用电量17889640Kwh，从工业园区供电系统接入 | / | 经调查核实，“本工程”年用电量17889640Kwh，从工业园区供电系统接入 | 否 |
|  |  | 产品冷却框架 | / | 新建 | 设计、新建产品冷却框架，占地面积：339m2,总面积936m2，地上5层，建筑物结构为轻钢结构 | 新增产品冷却框架，占地面积为339m2，对照环办环评函〔2019〕934号及环办环评函〔2020〕688号，不属于重大变更 |
|  |  | 成品散库 | 位于项目区南侧，长144m，宽50m，1F，建筑面积7200m2，砖混结构，四周砖墙围挡，地面水泥硬化，顶部使用彩钢瓦封顶，用于堆放包装待包装的成品。 | 新建 | 经调查核实，根据实际设计情况，成品散库未建设。 | 否 |
|  |  | 成品袋库 | 位于项目区南侧，长130m，宽36m，1F，砖混结构，建筑面积4680m2，主要用于包装好的袋装成品存放。 | 新建 | 经调查核实，成品袋库位于项目区南侧，长93.6m，宽63m，1F，主体为钢结构，建筑面积6090m2，主要用于包装好的袋装成品存放。 | 成品袋库建筑面积增加1410m2，项目整体储存能力未增加30%以上，对照环办环评函〔2019〕934号及环办环评函〔2020〕688号，不属于重大变更 |
|  |  | 液氨输送管线 | 连接30万吨合成氨装置配套氨罐项目，位于项目区北侧，地上无缝钢管输送，共计约330m，工程口径DN150mm。 | 新建 | 经调查核实，液氨输送管线连接“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目”配套氨罐项目，位于项目区北侧，地上无缝钢管输送，共计约330m，工程口径DN150mm。“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目”已通过竣工环境保护验收。 | 否 |
| 5 | 办公及生活设施 | 办公 | 员工的办公设施与“30万吨合成氨装置项目”的办公设施共建使用。 | 依托，共建 | 经调查核实，员工的办公设施与“30万吨合成氨装置项目”的办公设施共建使用。“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目”已通过竣工环境保护验收。 | 否 |
|  |  | 员工倒班宿舍 | 员工倒班宿舍和食堂均依托祥丰金麦化工有限公司现有员工倒班宿舍和食堂解决。 | 依托，共建 | 经调查核实，员工倒班宿舍和食堂均依托祥丰金麦化工有限公司现有员工倒班宿舍和食堂解决。“云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目”已通过竣工环境保护验收 | 否 |
| 6 | 环保工程 | 生活污水处理站 | 员工办公生活产生的生活污水与“30万吨合成氨装置项目”员工生活污水统一处置，处理规模为150m3/d。 | 依托，共建 | 经调查核实，办公楼内员工办公生活产生的生活污水与“30万吨合成氨装置项目”员工生活污水统一处置（已建成），实际处理规模为20m3/d；另外，成品袋库、机柜间片区员工办公生活产生的生活污水依托祥丰化肥有限公司的生活污水处理设施进行处置。处理规模为50m3/d。 | 对照环办环评函〔2019〕934号及环办环评函〔2020〕688号，不属于重大变更 |
|  |  |  | 食堂和倒班宿舍产生的生活污水依托祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理 | 处理规模100m3/d | 经调查核实，食堂和倒班宿舍产生的生活污水依托祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理。（已建成并已验收）实际处理规模为100m3/d | 否 |
|  |  | 危废暂存间 | “本工程”不再单独建设危废暂存间，生产产生的危废依托“30万吨合成氨装置项目”危废暂存间暂存。 | 依托，共建 | 经调查核实，“本工程”不再单独建设危废暂存间，生产产生的危废依托“30万吨合成氨装置项目”危废暂存间暂存。危废暂存间面积由20m2变更为68m2。“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目”已通过竣工环境保护验收。 | 危废暂存间面积由20m3变更为68m3。对照环办环评函〔2019〕934号及环办环评函〔2020〕688号，不属于重大变更 |
|  |  | 事故水池 | 与“30万吨合成氨装置项目”共用1个事故水池，位于本项目西南角，容积为2600m3，事故状态下所有废水均进入事故水池，再进行回用。 | 依托，共建 | 经调查核实，与“30万吨合成氨装置项目”共用1个事故水池，位于本项目西南角，容积为4500m3，事故状态下所有废水均进入事故水池，再进行回用。 | 事故水池由2600m3增加为4500m3，对照环办环评函〔2019〕934号，不属于重大变更 |
|  |  | 初期雨水收集池 | 与“30万吨合成氨装置项目”共用1个初期雨水收集池，位于本项目西南角，与事故水池相邻，容积为4300m3，用于收集初期雨水。 | 依托，共建 | 经调查核实，与“30万吨合成氨装置项目”共用1个初期雨水收集池，位于本项目西南角，与事故水池相邻，容积为4300m3，用于收集初期雨水。 | 否 |
|  |  | 生产废水收集池 | 与“30万吨合成氨装置项目”共用1个生产废水收集池，位于本项目西南角，与雨水池相邻，容积为3000m3，用于收集暂存生产废水。 | 依托，共建 | 经调查核实，与“30万吨合成氨装置项目”共用1个生产废水收集池，位于本项目西南角，与初期雨水池相邻，容积为4300m3，用于收集暂存生产废水。 | 生产废水收集池由3000m3变更为4300m3，对照环办环评函〔2019〕934号及环办环评函〔2020〕688号，不属于重大变更 |
|  |  | 废气处理设施 | 尿素合成尾气、中压吸收尾气常压尾气洗涤器1套，排气筒高度50m | 新建 | 经调查核实，建设尿素合成尾气、中压吸收尾气常压尾气洗涤器1套，排气筒高度为50m | 否 |
|  |  |  | 低压吸收塔尾气、尿液蒸发尾气常压尾气洗涤器1套，排气筒高度50m | 新建 | 经调查核实，低压分解工段尾气建有低压吸收塔1座、在详细设计阶段，设计单位进行了优化设计：在低压吸收塔上段增设了蒸汽冷凝液洗涤段，通过三段式洗涤吸收，能多够保证出口尾气氨含量达标；尿素蒸发系统采用两段式蒸发工艺，设计了4个蒸发冷凝器，能够保证蒸发尾气的氨含量达标，经优化设计后，取消了可研报告中的常压吸收塔，排气筒高度为120m | 排气筒高度由50m变更为120m，蒸发冷凝器增加1套（2个），对照环办环评函〔2019〕934号及环办环评函〔2020〕688号，不属于重大变更 |
|  |  |  | 上料废气高效布袋除尘器1套，排气筒高度25m | 新建 | 经调查核实，上料废气高效布袋除尘器1套，排气筒高度25m | 否 |
|  |  |  | 尿基复合肥造粒塔尾气高效布袋除尘+湿法洗涤设施1套，排气筒高度110m，在造粒塔顶设4个排口 | 新建 | 经调查核实，尿基复合肥造粒塔尾气采用高效湿法洗涤设施1套，排气筒高度120m，由4个排气筒改为现在的8个排气筒，每个排气筒的废气设计排放量由原来的110000m3/h改为现在的50000m3/h。 | 排气筒高度由110m变更为120m，4个110000m3/h排气筒变更为8个50000m3/h。对照环办环评函〔2019〕934号，不属于重大变更 |
|  |  |  | 产品筛分冷却尾气高效布袋除尘1套，排气筒高度25m | 新建 | 经调查核实，产品筛分冷却尾气高效布袋除尘1套，排气筒高度25m。 | 否 |
|  |  | 地下水污染防治措施 | 对生产区、生产废水收集池、雨水收集池、事故水池进行分区防渗 | 新建 | 经调查核实，已针对生产区、生产废水收集池、雨水收集池、事故水池进行分区防渗。 | 否 |

项目劳动定员和工作制度实际建设核实见表3.2-2。

表3.2-2  项目劳动定员和工作制度核实

| 项目 | 环评报告 | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| 劳动定员 | 定员40人，其中管理人员8人，生产人员32人。 | 现实际员工数量为42人，其中管理7人、生产人员35人。 |
| 工作制度 | 年工作日：330天；运营班制：按四班三运转的方式，每班次8h。 | 年工作日：317天。 运营班制：按四班二运转的方式，每班次12h。 |

## 3.3 主要原辅材料及燃料

环评内容与调试运行期间项目生产原辅材料消耗情况见表3.3-1。

表3.3-1  环评内容与调试运行期间项目生产原辅材料消耗情况

| 序号 | 环评报告内容 | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称及规格 | 消耗（t/a） | 规格 | 消耗（t/a） | 是否变更 |
| 1 | 液氨 | 170377.1 | 液氨 | 170377.1 | 否 |
| 2 | 二氧化碳 | 222000 | 二氧化碳 | 222000 | 否 |
| 3 | 磷酸一铵 | 69000 | 磷酸一铵 | 69000 | 否 |
| 4 | 硫酸钾 | 48000 | 硫酸钾 | 48000 | 否 |
| 5 | 有机质 | 75000 | 有机质 | 75000 | 否 |
| 6 | 包裹油 | 1051.07 | 包裹油 | 1051.07 | 否 |

### 3.3.1 工艺流程及流程简述

“本工程”以云南祥丰石化在建“30万吨液氨装置”生产的液氨和二氧化碳气体为主要原料，生产尿素中间原料，并按照适当的比例加入有机质、硫酸一铵、硫酸钾、添加剂等辅料后，生产尿基复合肥产品。生产过程包括尿素和复合肥生产工艺两大部分。项目生产总体工艺流程框图见图3.3-1。

图3.3-1  项目生产总体工艺流程

#### 3.3.1.1尿素生产

本项目尿素生产采用中国五环工程有限公司研发的“高效合成、低能耗尿素工艺技术”（Technology of High Efficiency Synthesis and Energy Saving， THESES），本工艺系中国五环工程有限公司自主开发的尿素生产专利技术，基于中国五环工程有限公司“高效冷凝、低安装高度CO2汽提法尿素生产工艺及高压管式全冷凝器”尿素合成高压圈发明专利（专利号：ZL200910060466.X），通过对尿素生产过程全系统进行优化，形成一套完整的具有自主知识产权的尿素生产工艺技术。包括高压合成、中压分解及回收、低压分解及回收、蒸发系统和工艺冷凝液处理系统五个环节，各生产环节工艺流程如下：

（1）高压合成

1）原料液氨的供应

来自祥丰石化在建“30万吨合成氨装置”配套氨罐的液氨，温度约为10~30℃，压力约1.20MPa(G)通过液位调节阀经液氨过滤器后进入液氨缓冲罐（T06101），再经高压液氨泵（P06101）升压。高压液氨中进高压喷射器（J06101）前经高压液氨预热器（E06105A和E06105B）预热，高压液氨预热器使用高调水作为热源。预热后的液氨通过高压喷射器（J06101）送到尿素合成塔（R06101）底部。

2）二氧化碳压缩

来自合成氨装置脱碳工序的二氧化碳气体（其中CO2≥98.5%(vol) ）经管道输送至本项目拟建二氧化碳贮槽，从二氧化碳贮槽出来的二氧化碳气体送入界区压力0.15MPa(A)，温度30℃，通过二氧化碳入口分离器（S06101）后再进入二氧化碳压缩机（K06101）。二氧化碳气体经离心式CO2压缩机压缩到一定压力（约14.7MPaG）后，去尿素合成高压圈（合成塔（R06101）和汽提塔（E06101））。

二氧化碳气体在进入二氧化碳一段入口分离器之前，加入一定量的钝化空气用于脱氢反应和高压圈设备的防腐，保证进入高压圈之前的氧含量达到 0.6%(vol)。脱氢的目的是降低高压洗涤器出口气体中的氢含量，避免氢的浓度进入爆炸限，脱氢使用贵金属催化剂（Pt/Pb含量约0.3%的氧化铝球，装填量约1.1m3，使用寿命不低于3年，废旧催化剂由催化剂厂家回收再利用），保证压缩机出口二氧化碳气体中的氢气含量低于50ppm 。

来自上游合成氨装置脱碳工序的CO2气体为饱和气体，夹带有微量的MDEA（甲铵盐酸盐），甲醇和NH3，通过入口分离器时会分离出部分冷凝液（W1），经压缩机压缩后水蒸气被冷凝，分离出的液体（仅含微量MDEA、甲醇和NH3），根据设计方提供的资料，总量约0.85t/h，返回上游合成氨装置脱碳工序。

3）尿素合成

尿素合成需要在高温高压下进行，尿素生产分为两步反应过程。第一步是氨和二氧化碳反应生成氨基甲酸铵（简称甲铵）的平衡反应。

2NH3+CO2⇔NH2COONH4       [ΔH=-117kJ/mol]

此反应为强放热反应，很快达到平衡，主要在合成塔内进行。

第二步，氨基甲酸铵脱水生成尿素和水的平衡反应：

NH2COONH4⇔CO(NH2)2+H2O(ΔH=+15.5kJ/mol)

这是吸热反应，其平衡反应速度相对于第一步来说相当慢，是尿素合成的控制反应。

液氨和二氧化碳在合成塔（R06101）内反应生成的反应液（尿素、甲铵和水，CO2生成尿素的转化率约62%），进入汽提塔（E06101）。在汽提塔（E06101）内，来自二氧化碳压缩机的高压CO2气体在壳侧蒸汽加热条件下，将来自尿素合成塔（R06101）的反应液中的甲铵分解为NH3和CO2气体，并送入全冷凝反应器（R06102）的底部入口，与来自高压洗涤器（E06102）的甲铵液在全冷凝反应器（R06102）的下部进行冷凝吸收反应（气体NH3和CO2冷凝生成甲铵），反应放出大量的热用于副产低压蒸汽，供后续的尿液浓缩使用，多余的蒸汽外供。

全冷凝反应器（R06102）的结构分为上下两个主要部分，氨和二氧化碳在全冷凝反应器下部冷凝段内进行生产甲铵的反应，反应放出大量的热被壳侧的锅炉给水移出，副产低压饱和蒸汽。全冷凝反应器上部为反应段，下部来的甲铵液在上部进行缓慢的甲铵脱水生生成尿素的第二步反应。出全冷凝反应器（R06102）的反应液（尿素、甲铵和水，CO2生成尿素的转化率约48%）经高压喷射器（J06101）升压后进入尿素合成塔进一步反应，同时往尿素合成塔送入一小部分原料CO2，以维持尿素合成塔（R06101）内的热平衡，出尿素合成塔（R06101）的反应液相利用压差流入汽提塔（E06101），未反应的NH3，CO2和惰性气体送入全冷凝反应器（R06102）进行冷凝吸收。出全冷凝反应器的未反应的NH3、CO2及惰性气体进入高压洗涤器（E06102），在高压洗涤器（E06102）内被来自中压分解回收工序的甲铵液冷凝吸收（通过高压甲铵泵来升压），洗涤后的液体靠重力自流入全冷凝反应器（R06102）底部。高压洗涤器（E06102）出口尾气（G1）中含少量的氨和二氧化碳，减压后送入尾气洗涤器（C06302），与来自中压吸收塔（C06202）出口尾气（G2）一起，用尿素蒸发系统产生的工艺冷凝液和蒸汽冷凝液进行分段洗涤，经洗涤后的尾气通过排放筒（1#排气筒）排放，排气筒高度50m。洗涤后的洗涤液（W2）经尾气洗涤器出液冷却器（E06303）冷却后，部分送至低压吸收塔（C06303）作为吸收液，部分送至氨水槽（T06401）。

高压合成工艺流程及产污环节见图3.3-2。

图3.3-2尿素高压合成工艺流程及产污节点图

（2）中压分解回收

来自汽提塔（E06101）的尿素合成液（尿素浓度约47%）经汽提塔液位调节阀减压至约1.7MPa后入中压分解塔（E06201），中压分解塔（E06201）为填料塔，闪蒸后的液相（尿素溶液，浓度约60%）进入低压分解塔（C06301）。闪蒸气态送蒸发系统一段蒸发冷凝器（E06404），冷凝回收液进入氨水槽（T06401）。

来自一段蒸发器（E06401）的工艺冷凝液进入中压甲铵冷凝器（E06202）冷凝后，进入中压吸收塔（C06202），与来自低压吸收塔（C06303）冷凝后升压的中压甲铵液混合吸收，吸收后的甲铵液去高压洗涤器，用于吸收出全冷凝反应器的未反应的NH3、CO2及惰性气体。中压吸收塔（C06202）内未被吸收的气体经减压后去尾气洗涤器（C06302）进一步吸收后，通过排放筒（1#排气筒）排放，排气筒高度50m。

中压分解回收工艺流程及产污环节见图3.3-3。

图3.3-3中压分解工艺流程及产污节点图

（3）低压分解回收

来自中压分解塔的尿液（浓度约60%）减压后送至低压分解塔（C06301），低压分解塔加热器（E06301）使用全冷凝反应器副产的低压蒸汽加热，甲铵进一步分解，尿素溶液经液位控制阀减压后流入闪蒸分离器（S06301）。低压分解塔（C06301）出来的气体送到低压甲铵冷凝器（E06302），冷凝热直接用循环冷却水所带走。冷凝后的气液混合物从低压甲铵冷凝器（E06302）上部溢流到低压吸收塔（E06303）的下部液位槽，进行气液分离。

闪蒸分离器（S06301）分离的尿素溶液经液位控制阀减压后，送到真空预浓缩分离器（S06302），有相当一部分水、NH3和CO2闪蒸出来，送至蒸发系统一段蒸发冷凝器（E06404）。分离后的尿素溶液经降膜式真空预浓缩器进行浓缩，浓缩后的尿液浓度约为90%(wt)，正常生产是由尿液泵送入蒸发系统一段蒸发器（E06401A），当后续生产工段暂停时，尿液送至尿液槽（T06301），再开车后就经尿液回收泵送至蒸发系统一段蒸发器（E06401A）。闪蒸分离器（S06301）出来的气体进入闪蒸冷凝器（E06305）经冷凝后，冷凝甲铵液返回低压吸收塔（E06304）。闪蒸出来的气体送至蒸发系统一段蒸发冷凝器（E06404）。

低压吸收塔（E06303）分离出的液相（甲铵液）经中压甲铵泵（P06301）升压后大部分送入真空预浓缩器（S06302）壳侧，小部分送至去中压吸收塔（C06202）顶部来洗涤中压吸收塔气体中未冷凝的氨和CO2。低压吸收塔尾气经由2#排气筒排放，排气筒高度120m。

低压分解回收工艺流程及产污环节见图3.3-4。

图3.3-4低压分解工艺流程及产污节点图

（4）蒸发系统

来自低压分解回收工段的经浓缩的尿素溶液（浓度约为90%(wt)），尿液在一段蒸发分离器（S06401）内被蒸汽加热而进一步提浓，一段蒸发分离器的操作压力约在0.03MPa(A)，气液混合物在一段蒸发器分离内分离，尿液在去二段蒸发分离器（S06402）。

二段蒸发分离器（S06402）在0.003MPa(A)，138℃下操作，尿素溶液被浓缩到约99.7%(wt)，成为熔融尿素，经二段蒸发分离器（S06402）分离后，熔融尿素由熔融泵送往位于复合肥造粒塔（G06501）顶部，与其它配料混合后进入旋转喷头进行造粒。

来自低压分解回收的闪蒸冷凝器（E06305）的气相、真空预浓缩分离器（S06302）的气相与一段蒸发分离器（S06401）的气相一起送至一段蒸发冷凝器（E060404）冷凝。一段蒸发冷凝器（S06401）的未凝气由一段蒸发喷射器（J06401）抽出送至最终冷凝器（E6408）；二段蒸发分离器（S06402）气相经升压器升压后直接送至二段蒸发冷凝器（E06405）冷凝，未凝气由二段蒸发第一喷射器（J06403）抽出送至二段蒸发后冷凝器（E06406）冷凝，不凝气由二段蒸发第二喷射器（J06404）抽出送入最终冷凝器（E6408）进行冷凝。

最终冷凝器（E6408）出来的尾气经由2#排气筒排放，排气筒高度120m。

尿液蒸发系统产生的蒸发冷凝液（包括一段蒸发冷凝液、二段生发蒸发冷凝液、二段蒸发后冷凝液和最终冷凝液），均含有一定量的氨和少量尿素。经真空泵打入氨水槽（E60408）。氨水槽内用隔板分为三个间隔(二小一大)。各间隔之间在下部有孔连通。因此，液位相同但不完全相混。大间隔用来贮存装置排放液或冲洗的工艺液体。蒸发冷凝液流入第一小间隔，用尾气洗涤器给料泵送往尾气洗涤器（C06302），尾气洗涤器的出液进入经尾气洗涤器出液冷凝器冷却后，少部分用于低压吸收塔的吸收剂，大部分送至氨水槽第三隔间，由解析塔给料泵（P06601）送往冷凝液处理解吸、水解系统。

蒸发系统工艺流程及产污环节见图3.3-5。

图3.3-5蒸发系统工艺流程及产污节点图

（5）工艺冷凝液解吸水解系统

解吸水解系统的作用是处理尿素生产氨水槽中的氨水，以及其他环节所产生的含NH3、CO2以及尿素的工艺冷凝液，从中将尿素水解，并回收NH3和CO2。其中，解吸是利用水解塔的气相和从解吸塔底部通入的低压蒸汽，将氨和二氧化碳从工艺冷凝液中汽提出来。水解是将工艺冷凝液中的尿素转化为氨气和二氧化碳，其反应方程式如下：

NH2CONH2 + H20 + Q == 2NH3 + CO2

本工序共分四步：第一步初步解吸溶液中的NH3和CO2；第二步由水解塔分解尿素；第三步是深度解吸，即解吸回收第二步的反应生成的NH3和CO2，第四步是在回流冷凝器中冷凝解吸气。

在生产过程中，来自氨水槽（E60408）的工艺冷凝液（水）经吸收塔换热器（E06601）换热后，进入解吸塔（C06601）上部，工艺冷凝液从上至下流经解吸塔床层时，溶液中的大部分NH3和CO2被塔底加入的蒸汽解吸出来。

出解吸塔中段的稀溶液中含有微量的NH3和尿素，由水解塔给料泵（P06602）并经水解塔换热器（E06602）换热后，进入水解塔（C06602）上部，在水解塔中，溶液中的尿素水解成NH3和CO2，由水解塔塔顶进入解吸塔，再由解吸塔顶部经回流冷凝后，回收的NH3和CO2返回低压分解回收工段的低压吸收塔（C06303），所需热量由水解塔底部通入的蒸汽提供，出水解塔的溶液经水解塔换热器（E06602）利用余热后进入解吸塔下段上部进行深度解吸。

出解吸塔底部的解吸液（W5）中含氨小于3ppm，尿素小于3ppm，经冷却后一部分用作尿基复合肥造粒塔顶粉尘洗涤器补液，剩余部分送出界区的脱盐水站进行精制，加以回收利用。

解吸气回流冷凝液中主要成分为氨，返回低压分解回收工段的甲铵冷凝器（E06302），部分返回吸收塔。

工艺冷凝液解吸水解工艺流程及产污环节见图3.3-6。

图3.3-6工艺冷凝处理工艺流程及产污节点图

#### 3.3.1.2复合肥生产

复合肥生产包括复合肥造粒和冷却包装两个主要工段。工艺流程如下：

（1）复合肥造粒

原料硫酸钾、有机质、添加剂和返料，分别通过计量称计量后通过原料输送带进入斗提机提升至造粒塔上部，通过溜管送入一混槽（V06204），在蒸汽盘管加热以及搅拌器的搅拌下，与熔融尿素泵送来的熔融尿素在槽内融化混合，充分混合成熔体料浆。一混槽出来的料浆与磷铵斗提机送来的磷铵在二混槽（V06205）内融化混合，混合好的料浆进一步在均混器（V06202）混合，再经过滤器（S06203）过滤后，送入适合于本工艺的专用造粒喷头（G06502A/B），形成喷淋成液滴，液滴在塔中下落过程中与上升的空气热交换后凝结、冷却成粒径为2～4.75mm的颗粒，落至塔底刮料机（V48101）上，最后经造粒塔出料皮带（V45102）送至产品冷却工段。

一混槽和二混槽都需要蒸汽加热，其蒸汽盘管以及各保温管道的蒸汽冷凝液分别通过疏水阀进行回收，回收的蒸汽冷凝液送入尿素装置的蒸汽冷凝液系统。

原料进料提升产生的粉尘经袋式除尘系统处理后，经由25m高排气筒（3#排气筒）排放，废气排放量约305719m3/h，其中颗粒物浓度小于50mg/Nm3。

造粒塔内热气体夹带着尿素粉尘，经过造粒间侧面通道------进入水幕墙区（丝网）与填料层下来的液体进行逆流接触，形成一次吸收，吸收后的气体进入填料段，与喷淋下来的液体进行二次吸收，出填料的气体与粉尘在填料段的上部进行分离（一级分离），分离后的气体夹带少量的粉尘，进入两段喷淋吸收段，与喷淋液进行三次吸收。出喷淋段的气体夹带少量的气水，进入约1.0米的分离空间，进行汽液的自然的分离，在旋风收水除雾器内除去气体中的雾滴（二级分离），进入收水器上部的分离空间，气体与风机下面的丝网除沫器进行三级分离（在停止造粒更换造粒喷头时开循环泵，打开最上部的冲洗喷头A，对附着于旋风收水除雾器上面的粉尘进行冲洗），分离后的气体经轴流风机强制抽风进入大气空间。

粉尘回收装置液体流程:尿素水解废液--直接进入清洗喷头或补入循环槽 ，进行初步吸收及加液作用--液体经收集槽--循环降液水道--循环吸收泵---过滤装置------喷淋喷头----填料段----液体收集槽。

粉尘回收装置采用尿素表冷液（也可以使用水解废液或蒸汽冷凝液）作为吸收液进行置换补充，液体补入循环槽后，利用更换喷头的时间，开启上部的冲洗喷头对收水器进行冲洗，开始补液时最好补入蒸汽冷凝液，主要目的是对喷头的结晶部分起到冲洗作用，对上部收水器冲洗约3～5分钟后，关闭上部冲洗喷头，重新启用下部洗涤吸收喷头，转入正常操作状态，同时关闭蒸汽冷凝液，启用碳铵液或水解排放液。

粉尘回收装置开始使用时，开始向循环槽加入工艺液，当加液至循环槽三分之一液位时，开启循环泵充液至喷淋喷头，喷液进行吸收。当吸收液尿素浓度达到10～15%时，排入尿素生产装置或蒸发系统给予回收。

洗涤后的造粒塔尾气中经由塔顶排气筒排放，排气筒高度120m，排气筒等效内径4m。

复合肥造粒工艺流程及产污环节见图3.3-7。

图3.3-7原复合肥造粒工序工艺流程及产污节点图

图3.3-8复合肥造粒塔粉尘回收简单布置图

（2）冷却包装

来自造粒塔的成品经1#成品斗提机（L1301）提升送至水冷器（E1301）冷却后，再经2#成品斗提机（L1302）送至1#成品筛（M1302）、2#成品筛（M1304）后，合格产品经计量皮带（W1302）进入包裹滚筒（M1305），用包裹油包裹后，经提升机送产品包装。

冷却、筛分产生的废气（G7）经布袋除尘后，经由25m高排气筒（5#排气筒）排放筒高度：25m

筛分不合格产品和除尘器收尘作为返料，返回造粒工段重新造粒。

复合肥冷却工序工艺流程及产污节点图见图3.3-9。

图3.3-9复合肥冷却工序工艺流程及产污节点图

## 3.4 水源及水平衡

根据环评所述，本工程用水及排水情况主要如下：

（1）循环水站用、排水

根据循环水站新鲜水补水量计算公式：

P=K×P1/（K-1）

式中，P：补水量，m3/h;

K：浓缩倍率，取2.5；

P1：蒸发损耗量，m3/h。

循环水站蒸发损失计算公式：

蒸发损失P1=C×△t×G

式中，C：蒸发系数，在环境温度为30℃时，K=0.15；

△t：进出水温差，取△t=2℃；

G：循环水量，本工程循环水站循环水量3586m3/h。

由此，估算出本工程循环水蒸发损失量=3586×0.15×2%=10.76m3/h。补充水量=2.5×10.76/（2.5-1）=17.93 m3/h。循环水站排污量=P-P1=7.17 m3/h。补水为自来水，排水进入生产废水收集池，集中收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置。

（2）脱盐水站用、排水

本项目蒸汽用量28.34m3/h，锅炉用水量28.34m3/h由脱盐水站供给，脱盐水站产水率以75%计，预计脱盐水站新鲜水用量37.79m3/h，脱盐水站排水量9.45m3/h。排水进入生产废水收集池，集中收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置。

（3）尾气洗涤用水

项目生产过程共设2套尾气洗涤设施，其中尿素合成尾气、中压分解回收尾气共用一套尾气洗涤设施（尾气洗涤器），造粒塔单独设置一套尾气洗涤设施。

根据尾气洗涤设计，合成装置尾气和造粒尾气洗涤液气比（W）=1.5L/m3，洗涤液气比（W）=3.0L/m3，各尾气洗涤设施用水量如下：

合成及中压尾气洗涤：用水量Q1液=Q1气×W/1000=1297×1.5/1000=1.95m3/h（尾气洗涤废气量Q1气=1297m3/h），洗涤水由蒸汽冷凝液和解吸工艺冷凝液供给。洗涤蒸发损耗按用水量的1%计，洗涤废水排放量约1.93m3/h，洗涤废液中主要污染物为氨，生成氨水，排入氨水槽后，再进行解吸水解回收氨。

低压分解吸收及尿素液体蒸发：用水量Q2液=Q2气×W/1000=2080×3.0/1000=6.24m3/h（常压洗涤废气量Q2气=2080m3/h，洗涤水由蒸汽冷凝液供给。洗涤蒸发损耗按用水量的1%计，损耗量较小，约0.06m3/h，洗涤废水排放量约6.18m3/h，洗涤废液中主要污染物为氨，生成氨水，排入氨水槽后，再进行解吸水解回收氨。

造粒尾气洗涤：用水量Q3液=Q3气×W/1000=305719×1.5/1000=458.58m3/h（造粒尾气废气量Q3气=305719m3/h），洗涤水由蒸汽冷凝液和供给。洗涤废水先进行循环利用，洗涤蒸发损耗和排放部分浓水用解吸水解工艺冷凝液补充，补充水量10.523m3/h，根据设计单位提供的设计资料，蒸发损耗量9.89m3/h，浓水排放量0.63m3/h，洗涤废液中主要污染物为悬浮物和氨，排入生产废水收集池，集中收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置。

（4）车间地坪清洁

地坪清洁用水主要用于车间的卫生清洁，本工程需清洁车间面积11507.5m2，正常情况下，每天清洁一次，每次清洁0.5L/m2，车间地坪清洁水用量为5.75m3/d，地坪清洁废水产生量以用水量的0.8计，约4.6m3/d。清洁用水由自来水供给，清洁废水排污生产废水收集池，经收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置。

（5）员工生活

本项目员工办公设施均依托“30万吨合成氨装置项目”办公楼，员工倒班食宿生活污水托祥丰金麦化工有限公司已建宿舍和食堂。

本项目实际员工数量为42人，参考《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T 168—2013）中城镇居民生活用水定额，员工生活用水量以每人每天100L（其中办公生活用水40L，倒班食宿生活用水60L）计，预计本项目生活用水量4.2m3/d（其中办公生活用水量1.68m3/d，倒班食宿生活用水量2.52m3/d），生活污水产生量以用水量的0.8计，预计生活污水产生量3.36m3/d（其中办公生活污水排放量1.34m3/d，倒班食宿生活污水排放量2.02m3/d）。

办公生活污水进入“30万吨合成氨装置项目”生活污水处理站处理，成品袋库、机柜间片区生活污水进入祥丰化肥有限公司生活污水处理设施进行处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准，回用于绿化。

倒班食宿生活污水进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准，回用于厂区绿化。

项目实际建设正常生产中的用水和排水情况与环评报告基本一致，未变更，水量平衡图见图3.4-1。

图3.4-1 水量平衡图

3.5 生产工艺

## 3.5主要生产设备

本项目主要生产设备变更对比一览表见表3.5-1。

表3.5-1  主要生产设备变更对比一览表

| 序号 | 设备位号 | 环评报告内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备名称和规格 | 数量 | 设备名称和规格 | 数量 |
|  |  |  | 操作 | 备用 |  | 操作 | 备用 |
| 一 | "B"风机 类 |
| 1 | B06501A~D | 造粒塔引风机 | 4 | 0 | 造粒塔引风机 | 8 | 0 |
|  |  | 风机风量 Q（最大）=121000 Nm3/h |  |  | 风机风量 Q（最大）=50000 Nm3/h |  |  |
|  |  | 风机全压：634.4 Pa；风机静压：490 Pa |  |  | 风机全压：634.4 Pa；风机静压：490 Pa |  |  |
|  |  | 额定轴功率 45.1kW；电机功率：55kW |  |  | 额定轴功率 18.6kW；电机功率：22kW |  |  |
|  |  | 类型：离心式 |  |  | 类型：离心式 |  |  |
| 二 | "C" 塔类 |
| 2 | C06201 | 中压吸收塔 | 1 | 0 | 中压吸收塔 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 150 |  |  | 设计温度 ℃ 150 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 2.2/F.V |  |  | 设计压力 MPa(G) 2.2/F.V |  |  |
|  |  | 上部ф500，下部ф1700， 总H=~9043mm |  |  | 上部ф500，下部ф1700， 总H=~9043mm |  |  |
|  |  | 鲍尔环填料：25×25×1mm 0.503 m3 |  |  | 鲍尔环填料：25×25×1mm 0.503 m3 |  |  |
| 3 | C06202 | 中压分解塔 | 1 | 0 | 中压分解塔 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 190 |  |  | 设计温度 ℃ 190 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 2.2/F.V |  |  | 设计压力 MPa(G) 2.2/F.V |  |  |
|  |  | 总 H=10333mm，ф1600mm |  |  | 总 H=10333mm，ф1600mm |  |  |
| 4 | C06301 | 低压分解塔 | 1 | 0 | 低压分解塔 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 180 |  |  | 设计温度 ℃ 180 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 0.7/F.V |  |  | 设计压力 MPa(G) 0.7/F.V |  |  |
|  |  | 总 H=9200mm，ф1300x28mm |  |  | 总 H=9200mm，ф1300x28mm |  |  |
| 5 | C06302 | 尾气洗涤器 壳体 夹套 | 1 | 0 | 尾气洗涤器 壳体 夹套 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 175 200 |  |  | 设计温度 ℃ 175 200 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 3.0/F.V 0.9 |  |  | 设计压力 MPa(G) 3.0/F.V 0.9 |  |  |
|  |  | 总 H=8595mm；ф500/700 mm |  |  | 总 H=8595mm；ф500/700 mm |  |  |
| 6 | C06303 | 低压吸收塔 | 1 | 0 | 低压吸收塔 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 150 |  |  | 设计温度 ℃ 150 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 0.7 |  |  | 设计压力 MPa(G) 0.7 |  |  |
|  |  | 总 H=11935mm，ф1600/700/450 mm |  |  | 总 H=11935mm，ф1600/700/450 mm |  |  |
| 7 | C06305 | 常压吸收塔 | 1 | 0 | 在详细设计阶段，设计单位进行了优化设计：在低压吸收塔上段增设了蒸汽冷凝液洗涤段，通过三段式洗涤吸收，能多够保证出口尾气氨含量达标；尿素蒸发系统采用两段式蒸发工艺，设计了4个蒸发冷凝器，能够保证蒸发尾气的氨含量达标，经优化设计后，取消了可研报告中的常压吸收塔 | 0 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 115 |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 0.35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总 H=3550mm，ф700 mm |  |  |  |  |  |
| 8 | C06601 | 解吸塔 | 1 | 0 | 解吸塔 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 180 |  |  | 设计温度 ℃ 180 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.7/F.V |  |  | 设计压力MPa(G) 0.7/F.V |  |  |
|  |  | 总 H=31575 mm，Φ1200mm |  |  | 总 H=31575 mm，Φ1200mm |  |  |
| 9 | C06602 | 水解塔 塔体 伴管 | 1 | 0 | 水解塔 塔体 伴管 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 260 290 |  |  | 设计温度 ℃ 260 290 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 2.5（塔顶）/F.V 2.8 |  |  | 设计压力 MPa(G) 2.5（塔顶）/F.V 2.8 |  |  |
|  |  | 总 H=30530mm，ф1800mm， |  |  | 总 H=30530mm，ф1800mm， |  |  |
|  |  | 塔板数量：14块多孔板 |  |  | 塔板数量：14块多孔板 |  |  |
| 三 | "E" 换热器类 |
| 10 | E06101 | 汽提塔 | 1 | 0 | 汽提塔 | 1 | 0 |
|  |  | 壳程 管程 |  |  | 壳程 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 229/-10 229/-10 |  |  | 设计温度 ℃ 229/-10 229/-10 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 3.2/F.V 16.4 |  |  | 设计压力 MPa(G) 3.2/F.V 16.4 |  |  |
|  |  | 总H=~14470 mm，ф2800 mm |  |  | 总H=~14470 mm，ф2800 mm |  |  |
|  |  | 换热面积 800 m2 |  |  | 换热面积 800 m2 |  |  |
| 11 | E06102 | 高压洗涤器 | 1 | 0 | 高压洗涤器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳程 管程 |  |  | 壳程 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ -10/198 -10/198 |  |  | 设计温度 ℃ -10/198 -10/198 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 1.35 16 |  |  | 设计压力 MPa(G) 1.35 16 |  |  |
|  |  | 总 H=~10672 mm，球体φ2500mm |  |  | 总 H=~10672 mm，球体φ2500mm |  |  |
|  |  | 换热面积200 m2 |  |  | 换热面积200 m2 |  |  |
| 12 | E06103 | 高压洗涤器热水冷却器 | 1 | 0 | 高压洗涤器热水冷却器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳程 管程 |  |  | 壳程 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 190 120 |  |  | 设计温度 ℃ 190 120 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 2.0 0.7 |  |  | 设计压力 MPa(G) 2.0 0.7 |  |  |
|  |  | 总L=6312mm，壳体ф700mm |  |  | 总L=6312mm，壳体ф700mm |  |  |
|  |  | 换热面积：60m2 |  |  | 换热面积：60m2 |  |  |
| 13 | E06105 | 高压液氨预热器 | 1 | 0 | 高压液氨预热器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳程 管程 |  |  | 壳程 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 190 170/-33 |  |  | 设计温度 ℃ 190 170/-33 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 2.0 22 |  |  | 设计压力 MPa(G) 2.0 22 |  |  |
|  |  | 总 L=6809mm，壳体ф700mm |  |  | 总 L=6809mm，壳体ф700mm |  |  |
|  |  | 换热面积100m2 |  |  | 换热面积100m2 |  |  |
| 14 | E06106 | 氨循环冷却器 | 1 | 0 | 氨循环冷却器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳程 管程 |  |  | 壳程 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 70 70/-33 |  |  | 设计温度 ℃ 70 70/-33 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.7 22 |  |  | 设计压力MPa(G) 0.7 22 |  |  |
|  |  | 总L=7500mm，壳体ф500mm |  |  | 总L=7500mm，壳体ф500mm |  |  |
|  |  | 换热面积55m2 |  |  | 换热面积55m2 |  |  |
| 15 | E06201A | 中压分解器 | 1 | 0 | 中压分解器 |  |  |
|  |  | 壳程 管程 |  |  | 壳程 管程 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 200 190 |  |  | 设计温度 ℃ 200 190 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 0.9/F.V 2.2/F.V |  |  | 设计压力 MPa(G) 0.9/F.V 2.2/F.V |  |  |
|  |  | 总H（E06201A+B）=10652mm，Ф1200mm |  |  | 总H（E06201A+B）=10652mm，Ф1200mm |  |  |
|  |  | 换热面积620 m2 |  |  | 换热面积620 m2 |  |  |
|  | E06201B | 中压分解器 | 1 | 0 | 中压分解器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳程 管程 |  |  | 壳程 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 230 190 |  |  | 设计温度 ℃ 230 190 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 1.6/F.V 2.2/F.V |  |  | 设计压力 MPa(G) 1.6/F.V 2.2/F.V |  |  |
|  |  | Ф1200mm |  |  | Ф1200mm |  |  |
|  |  | 换热面积436m2 |  |  | 换热面积436m2 |  |  |
| 16 | E06202 | 中压甲铵冷凝器 | 1 | 0 | 中压甲铵冷凝器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳程 管程 |  |  | 壳程 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 190 120 |  |  | 设计温度 ℃ 190 120 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 2.2/F.V 0.8 |  |  | 设计压力 MPa(G) 2.2/F.V 0.8 |  |  |
|  |  | 总H=~8010 mm，ф900mm |  |  | 总H=~8010 mm，ф900mm |  |  |
|  |  | 换热面积860m2 |  |  | 换热面积860m2 |  |  |
| 17 | E06203 | 中压温水冷却器 | 1 | 0 | 中压温水冷却器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳程 管程 |  |  | 壳程 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 120 90 |  |  | 设计温度 ℃ 120 90 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 0.8 0.7 |  |  | 设计压力 MPa(G) 0.8 0.7 |  |  |
|  |  | 总L=~8064 mm，ф800mm |  |  | 总L=~8064 mm，ф800mm |  |  |
|  |  | 换热面积280m2 |  |  | 换热面积280m2 |  |  |
| 18 | E06301 | 低压分解塔加热器 | 1 | 0 | 低压分解塔加热器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳程 管程 |  |  | 壳程 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 200 180 |  |  | 设计温度 ℃ 200 180 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.9/F.V 0.7/F.V |  |  | 设计压力MPa(G) 0.9/F.V 0.7/F.V |  |  |
|  |  | 总H=~5229mm，ф900mm |  |  | 总H=~5229mm，ф900mm |  |  |
|  |  | 换热面积297m2 |  |  | 换热面积297m2 |  |  |
| 19 | E06302 | 低压甲铵冷凝器 | 1 | 0 | 低压甲铵冷凝器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度℃ 165 70 |  |  | 设计温度℃ 165 70 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 0.7/F.V 0.7 |  |  | 设计压力 MPa(G) 0.7/F.V 0.7 |  |  |
|  |  | 总H=~7594mm，ф1200mm |  |  | 总H=~7594mm，ф1200mm |  |  |
|  |  | 换热面积397m2 |  |  | 换热面积397m2 |  |  |
| 20 | E06303 | 尾气洗涤器出液冷却器 | 1 | 0 | 尾气洗涤器出液冷却器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 175 70 |  |  | 设计温度 ℃ 175 70 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 3.0/F.V 0.7 |  |  | 设计压力 MPa(G) 3.0/F.V 0.7 |  |  |
|  |  | 总 L=7006mm，ф500mm |  |  | 总 L=7006mm，ф500mm |  |  |
|  |  | 换热面积52 m2 |  |  | 换热面积52 m2 |  |  |
| 21 | E06401A/B | 一段蒸发器 | 1 | 0 | 一段蒸发器 | 1 | 0 |
|  | E06401A | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 200 170 |  |  | 设计温度 ℃ 200 170 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.9/F.V 0.35/F.V |  |  | 设计压力MPa(G) 0.9/F.V 0.35/F.V |  |  |
|  |  | 总 H（E06401A+B）=11017 mm，ф1200mm |  |  | 总 H（E06401A+B）=11017 mm，ф1200mm |  |  |
|  |  | 换热面积325m2 |  |  | 换热面积325m2 |  |  |
|  | E06401B | 壳 侧 管程 | 1 | 0 | 壳 侧 管程 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 200 170 |  |  | 设计温度 ℃ 200 170 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 2.2/F.V 0.35/F.V |  |  | 设计压力 MPa(G) 2.2/F.V 0.35/F.V |  |  |
|  |  | ф1200mm |  |  | ф1200mm |  |  |
|  |  | 换热面积 700 m2 |  |  | 换热面积 700 m2 |  |  |
| 22 | E06402 | 二段蒸发器 | 1 | 0 | 二段蒸发器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 200 170 |  |  | 设计温度 ℃ 200 170 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.9/F.V 0.35/F.V |  |  | 设计压力MPa(G) 0.9/F.V 0.35/F.V |  |  |
|  |  | ф850mm，LT-T=2215mm，总L=~4216mm |  |  | ф850mm，LT-T=2215mm，总L=~4216mm |  |  |
|  |  | 换热面积58m2 |  |  | 换热面积58m2 |  |  |
| 25 | E06404 | 一段蒸发冷凝器 | 1 | 0 | 一段蒸发冷凝器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度℃ 165 70 |  |  | 设计温度℃ 165 70 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.35/F.V 0.7 |  |  | 设计压力MPa(G) 0.35/F.V 0.7 |  |  |
|  |  | 总L=9382 mm，ф1600mm |  |  | 总L=9382 mm，ф1600mm |  |  |
|  |  | 换热面积 707m2 |  |  | 换热面积 707m2 |  |  |
| 24 | E06405 | 二段蒸发冷凝器 | 1 | 0 | 二段蒸发冷凝器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度℃ 170 70 |  |  | 设计温度℃ 170 70 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.35/F.V 0.7 |  |  | 设计压力MPa(G) 0.35/F.V 0.7 |  |  |
|  |  | 总长 L=~9029mm；ф1700mm |  |  | 总长 L=~9029mm；ф1700mm |  |  |
|  |  | 换热面积556 m2 |  |  | 换热面积556 m2 |  |  |
| 25 | E06406 | 二段蒸发后冷凝器 | 1 | 0 | 二段蒸发后冷凝器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 170 70 |  |  | 设计温度 ℃ 170 70 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.35/F.V 0.7 |  |  | 设计压力MPa(G) 0.35/F.V 0.7 |  |  |
|  |  | 总 L=6068mm，ф500 mm |  |  | 总 L=6068mm，ф500 mm |  |  |
|  |  | 换热面积42m2 |  |  | 换热面积42m2 |  |  |
| 26 | E06407 | 尾气洗涤器给料冷却器 | 1 | 0 | 尾气洗涤器给料冷却器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度℃ 115 70 |  |  | 设计温度℃ 115 70 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 1.7 0.7 |  |  | 设计压力MPa(G) 1.7 0.7 |  |  |
|  |  | 总 L=~7035mm，ф600mm |  |  | 总 L=~7035mm，ф600mm |  |  |
|  |  | 换热面积 342 m2 |  |  | 换热面积 342 m2 |  |  |
| 27 | E06408 | 最终冷凝器 | 1 | 0 | 最终冷凝器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度℃ 190 85 |  |  | 设计温度℃ 190 85 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.35/F.V 0.7 |  |  | 设计压力MPa(G) 0.35/F.V 0.7 |  |  |
|  |  | 总H=5205 mm，ф400mm |  |  | 总H=5205 mm，ф400mm |  |  |
|  |  | 换热面积 ~30 m2 |  |  | 换热面积 ~30 m2 |  |  |
| 28 | E06601 | 解吸塔换热器 | 1 | 0 | 解吸塔换热器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 180 180 |  |  | 设计温度 ℃ 180 180 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 0.8 1.5 |  |  | 设计压力 MPa(G) 0.8 1.5 |  |  |
|  |  | 总L=~6072mm，ф500mm |  |  | 总L=~6072mm，ф500mm |  |  |
|  |  | 换热面积63 m2 |  |  | 换热面积63 m2 |  |  |
| 29 | E06602A/B | 水解塔换热器（上/下） | 2 | 0 | 水解塔换热器（上/下） | 2 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度℃ 230 230 |  |  | 设计温度℃ 230 230 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 2.7 3.5 |  |  | 设计压力MPa(G) 2.7 3.5 |  |  |
|  |  | 总L=~9906mm，ф500mm |  |  | 总L=~9906mm，ф500mm |  |  |
|  |  | 换热面积 100m2（单台） |  |  | 换热面积 100m2（单台） |  |  |
| 30 | E06603 | 回流冷凝器 | 1 | 0 | 回流冷凝器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度℃ 180 150 |  |  | 设计温度℃ 180 150 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.7/ F.V 0.7 |  |  | 设计压力MPa(G) 0.7/ F.V 0.7 |  |  |
|  |  | 总 H=~7539mm， ф1200mm |  |  | 总 H=~7539mm， ф1200mm |  |  |
|  |  | 换热面积 337m2 |  |  | 换热面积 337m2 |  |  |
| 31 | E06604 | 净化工艺冷凝液冷却器 | 1 | 0 | 净化工艺冷凝液冷却器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度℃ 150 85 |  |  | 设计温度℃ 150 85 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 1.0/F.V 0.7 |  |  | 设计压力MPa(G) 1.0/F.V 0.7 |  |  |
|  |  | 总L=7695mm，ф900x8mm |  |  | 总L=7695mm，ф900x8mm |  |  |
|  |  | 换热面积116m2 |  |  | 换热面积116m2 |  |  |
| 32 | E06701 | 蒸汽冷凝器 | 1 | 0 | 蒸汽冷凝器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度℃ 115 90 |  |  | 设计温度℃ 115 90 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.35/F.V 0.7 |  |  | 设计压力MPa(G) 0.35/F.V 0.7 |  |  |
|  |  | 总 L=~4030mm，ф600mm |  |  | 总 L=~4030mm，ф600mm |  |  |
|  |  | 换热面积 40.5 m2 |  |  | 换热面积 40.5 m2 |  |  |
| 33 | E06702 | 蒸汽冷凝液冷却器 | 1 | 0 | 蒸汽冷凝液冷却器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳 侧 管程 |  |  | 壳 侧 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度℃ 115 70 |  |  | 设计温度℃ 115 70 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 1.8 0.7 |  |  | 设计压力MPa(G) 1.8 0.7 |  |  |
|  |  | 总 L=~4031mm，ф400x8mm |  |  | 总 L=~4031mm，ф400x8mm |  |  |
|  |  | 换热面积 19 m2 |  |  | 换热面积 19 m2 |  |  |
| 34 | E1301 | 水冷器 | 1 | 0 | 水冷器 | 1 | 0 |
|  |  | 热 侧 冷程 |  |  | 热 侧 冷程 |  |  |
|  |  | 设计温度℃ 90 70 |  |  | 设计温度℃ 90 70 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) ATM 0.7 |  |  | 设计压力MPa(G) ATM 0.7 |  |  |
|  |  | 总 L=~15031mm，2400x2000mm |  |  | 总 L=~15031mm，2400x2000mm |  |  |
| 四 | "G" 喷射器类 |
| 35 | G06501 | 造粒塔 | 1 | 0 | 造粒塔 | 1 | 0 |
|  |  | 直径：20m，总高：119m |  |  | 直径：20m，总高：119m |  |  |
|  |  | 正常能力：69.2 t/h |  |  | 正常能力：69.2 t/h |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 80 |  |  | 设计温度 ℃ 80 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) ATM |  |  | 设计压力 MPa(G) ATM |  |  |
| 36 | G06502A/B | 造粒喷头 | 1 | 0 | 造粒喷头 | 1 | 0 |
|  |  | 正常能力：69.4 t/h |  |  | 正常能力：69.4 t/h |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 165 |  |  | 设计温度 ℃ 165 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) ATM |  |  | 设计压力 MPa(G) ATM |  |  |
| 五 | "J" 喷射器类 |
| 37 | J06101 | 高压甲铵喷射器 | 1 | 0 | 高压甲铵喷射器 | 1 | 0 |
|  |  | 动力液体： 液氨 |  |  | 动力液体： 液氨 |  |  |
|  |  | 吸入液体： 甲铵液 |  |  | 吸入液体： 甲铵液 |  |  |
|  |  | 本体 夹套 |  |  | 本体 夹套 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 24.5 1.6 |  |  | 设计压力 MPa(G) 24.5 1.6 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 240 240 |  |  | 设计温度 ℃ 240 240 |  |  |
| 38 | J06401 | 一段蒸发喷射器 | 1 | 0 | 一段蒸发喷射器 | 1 | 0 |
|  |  | 抽气量（最小/正常/最大)：/200/240kg/h |  |  | 抽气量（最小/正常/最大)：/200/240kg/h |  |  |
|  |  | 进口压力：0.029 Mpa(A) |  |  | 进口压力：0.029 Mpa(A) |  |  |
|  |  | 出口压力（最小/正常/最大)： |  |  | 出口压力（最小/正常/最大)： |  |  |
|  |  | 0.102/0.105/0.107 Mpa(A) |  |  | 0.102/0.105/0.107 Mpa(A) |  |  |
| 39 | J06402 | 升压器 | 1 | 0 | 升压器 | 1 | 0 |
|  |  | 抽气量（正常/最大)：7710/9250kg/h |  |  | 抽气量（正常/最大)：7710/9250kg/h |  |  |
|  |  | 进口压力：0.00284 Mpa(A) |  |  | 进口压力：0.00284 Mpa(A) |  |  |
|  |  | 出口压力（最小/正常/最大)： |  |  | 出口压力（最小/正常/最大)： |  |  |
|  |  | /0.0105/0.012 Mpa(A) |  |  | /0.0105/0.012 Mpa(A) |  |  |
| 40 | J06403 | 二段蒸发第一喷射器 | 1 | 0 | 二段蒸发第一喷射器 | 1 | 0 |
|  |  | 抽气量（正常/最大)：1546/1855 kg/h |  |  | 抽气量（正常/最大)：1546/1855 kg/h |  |  |
|  |  | 进口压力：0.009Mpa(A) |  |  | 进口压力：0.009Mpa(A) |  |  |
|  |  | 出口压力（最小/正常/最大)： |  |  | 出口压力（最小/正常/最大)： |  |  |
|  |  | /0.033/0.035 Mpa(A) |  |  | /0.033/0.035 Mpa(A) |  |  |
| 41 | J06404 | 二段蒸发第二喷射器 | 1 | 0 | 二段蒸发第二喷射器 | 1 | 0 |
|  |  | 抽气量（正常/最大)：86/103 kg/h |  |  | 抽气量（正常/最大)：86/103 kg/h |  |  |
|  |  | 进口压力：0.031 Mpa(A) |  |  | 进口压力：0.031 Mpa(A) |  |  |
|  |  | 出口压力（最小/正常/最大)： |  |  | 出口压力（最小/正常/最大)： |  |  |
|  |  | 0.103 /0.105/0.107 Mpa(A) |  |  | 0.103 /0.105/0.107 Mpa(A) |  |  |
| 六 | "K"压缩机类 |
| 42 | K06101 | CO2压缩机组 | 1 | 0 | CO2压缩机组 | 1 | 0 |
|  |  | 入口温度℃ 40 |  |  | 入口温度℃ 40 |  |  |
|  |  | 入口压力MPaG 0.045 |  |  | 入口压力MPaG 0.045 |  |  |
|  |  | 出口温度℃ 120 |  |  | 出口温度℃ 120 |  |  |
|  |  | 出口压力MPaG 15 |  |  | 出口压力MPaG 15 |  |  |
|  |  | 流量Nm3/h 18550 |  |  | 流量Nm3/h 18550 |  |  |
|  |  | 电机功率： 4300kw |  |  | 电机功率： 4300kw |  |  |
| 七 | "L" 提升类 |
| 43 | L06201 | 钾肥斗提机 | 1 | 0 | 钾肥斗提机 | 1 | 0 |
|  |  | 能力：正常25t/h，额定35t/h |  |  | 能力：正常25t/h，额定35t/h |  |  |
|  |  | 提升高度：110m |  |  | 提升高度：110m |  |  |
| 44 | L06202 | 磷肥斗提机 | 1 | 0 | 磷肥斗提机 | 1 | 0 |
|  |  | 能力：正常10t/h，额定12t/h |  |  | 能力：正常10t/h，额定12t/h |  |  |
|  |  | 提升高度：110m |  |  | 提升高度：110m |  |  |
| 45 | L1301 | 1#成品斗提 | 1 | 0 | 1#成品斗提 | 1 | 0 |
|  |  | 能力：正常77t/h，额定100t/h |  |  | 能力：正常77t/h，额定100t/h |  |  |
|  |  | 提升高度：20m |  |  | 提升高度：20m |  |  |
| 46 | L1302 | 2#成品斗提 | 1 | 0 | 2#成品斗提 | 1 | 0 |
|  |  | 能力：正常77t/h，额定100t/h |  |  | 能力：正常77t/h，额定100t/h |  |  |
|  |  | 提升高度：15m |  |  | 提升高度：15m |  |  |
| 47 | L1304 | 3#成品斗提 | 1 | 0 | 3#成品斗提 | 1 | 0 |
|  |  | 能力：正常70t/h，额定85t/h |  |  | 能力：正常70t/h，额定85t/h |  |  |
|  |  | 提升高度：10m |  |  | 提升高度：10m |  |  |
| 八 | "M" 筛分类 |
| 48 | 1#成品筛 | 1 | 0 | 1#成品筛 | 1 | 0 |
|  | 能力：正常77t/h，额定100t/h |  |  | 能力：正常77t/h，额定100t/h |  |  |
| 49 | 2#成品筛 | 1 | 0 | 2#成品筛 | 1 | 0 |
|  | 能力：正常70t/h，额定90t/h |  |  | 能力：正常70t/h，额定90t/h |  |  |
| 九 | "P"泵类 |
| 50 | P06101A/B | 高压液氨泵 | 1 | 1 | 高压液氨泵 | 1 | 1 |
|  |  | Q（m3/h）（额定/正常）：45 /40 |  |  | Q（m3/h）（额定/正常）：45 /40 |  |  |
|  |  | 扬程： 2859 m； |  |  | 扬程： 2859 m； |  |  |
|  |  | 电机功率： 450kw |  |  | 电机功率： 450kw |  |  |
| 51 | P06102AB | 高压甲铵泵 | 1 | 1 | 高压甲铵泵 | 1 | 1 |
|  |  | Q（m3/h）（额定/正常/）=48/37 |  |  | Q（m3/h）（额定/正常/）=48/37 |  |  |
|  |  | 扬程： 1185 m |  |  | 扬程： 1185 m |  |  |
|  |  | 电机功率： 300kw |  |  | 电机功率： 300kw |  |  |
| 52 | P06103AB | 高压洗涤器热水循环泵 | 1 | 1 | 高压洗涤器热水循环泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=440 /370 |  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=440 /370 |  |  |
|  |  | 扬程： 40 m |  |  | 扬程： 40 m |  |  |
|  |  | 电机功率75kw |  |  | 电机功率75kw |  |  |
| 53 | P06201AB | 中压温水循环泵 | 1 | 1 | 中压温水循环泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=320/260 |  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=320/260 |  |  |
|  |  | 扬程：H=35 m |  |  | 扬程：H=35 m |  |  |
|  |  | 电机功率55kw |  |  | 电机功率55kw |  |  |
| 54 | P06301A/B | 中压甲铵泵 | 1 | 1 | 中压甲铵泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=21/18 |  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=21/18 |  |  |
|  |  | 扬程：180 m |  |  | 扬程：180 m |  |  |
|  |  | 电机功率37kw |  |  | 电机功率37kw |  |  |
| 55 | P06302AB | 尿素溶液泵 | 1 | 1 | 尿素溶液泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=55/45 |  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=55/45 |  |  |
|  |  | 扬程：35 m |  |  | 扬程：35 m |  |  |
|  |  | 电机功率15kw |  |  | 电机功率15kw |  |  |
| 56 | P06303 AB | 尿素溶液循环泵 | 1 | 1 | 尿素溶液循环泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=55/45 |  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=55/45 |  |  |
|  |  | 扬程：35 m |  |  | 扬程：35 m |  |  |
|  |  | 电机功率15kw |  |  | 电机功率15kw |  |  |
| 57 | P06401AB | 熔融尿素泵 | 1 | 1 | 熔融尿素泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=42/35 |  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=42/35 |  |  |
|  |  | 扬程：155.4m |  |  | 扬程：155.4m |  |  |
|  |  | 电机功率55kw |  |  | 电机功率55kw |  |  |
| 58 | P06402AB | 尾气洗涤器给料泵 | 1 | 1 | 尾气洗涤器给料泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=34/28 |  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=34/28 |  |  |
|  |  | 扬程：120 m |  |  | 扬程：120 m |  |  |
|  |  | 电机功率30kw |  |  | 电机功率30kw |  |  |
| 59 | P06501AB | 造粒塔洗涤器循环泵 | 1 | 1 | 造粒塔洗涤器循环泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=700/560 |  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=700/560 |  |  |
|  |  | 扬程：28 m |  |  | 扬程：28 m |  |  |
|  |  | 电机功率132kw |  |  | 电机功率132kw |  |  |
| 60 | P06601AB | 解吸塔给料泵 | 1 | 1 | 解吸塔给料泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=35/30 |  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=35/30 |  |  |
|  |  | 扬程：90.7 m |  |  | 扬程：90.7 m |  |  |
|  |  | 电机功率22kw |  |  | 电机功率22kw |  |  |
| 61 | P06602AB1 | 水解塔给料泵 | 1 | 1 | 水解塔给料泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q(m3/h)（额定/正常）=39/31 |  |  | 流量Q(m3/h)（额定/正常）=39/31 |  |  |
|  |  | 扬程：229 m |  |  | 扬程：229 m |  |  |
|  |  | 电机N=37 kW |  |  | 电机N=37 kW |  |  |
| 62 | P06603AB | 回流泵 | 1 | 1 | 回流泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q （m3/h）（额定/正常）=12/8 |  |  | 流量Q （m3/h）（额定/正常）=12/8 |  |  |
|  |  | 扬程：48 m |  |  | 扬程：48 m |  |  |
|  |  | 电机N=7.5kW |  |  | 电机N=7.5kW |  |  |
| 63 | P06604AB | 净化工艺冷凝液泵 | 1 | 1 | 净化工艺冷凝液泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q （m3/h）（额定/正常）=38/30 |  |  | 流量Q （m3/h）（额定/正常）=38/30 |  |  |
|  |  | 扬程：H=135m |  |  | 扬程：H=135m |  |  |
|  |  | 电机N=37kW |  |  | 电机N=37kW |  |  |
| 64 | P06605A/B | 回流冷凝器循环水泵 | 1 | 1 | 回流冷凝器循环水泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q （m3/h）（额定/正常）=110/90 |  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=110/90 |  |  |
|  |  | 扬程：21m |  |  | 扬程：21m |  |  |
|  |  | 电机N=15kW |  |  | 电机N=15kW |  |  |
| 65 | P06701AB | 蒸汽冷凝液泵 | 1 | 1 | 蒸汽冷凝液泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=24/15 |  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=24/15 |  |  |
|  |  | 扬程：144 m |  |  | 扬程：144 m |  |  |
|  |  | 电机N=30 kW |  |  | 电机N=30 kW |  |  |
| 66 | P06702AB | 锅炉给水泵 | 1 | 1 | 锅炉给水泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=25/21 |  |  | 流量Q（m3/h）（额定/正常）=25/21 |  |  |
|  |  | 扬程：69 m |  |  | 扬程：69 m |  |  |
|  |  | 电机N=57 Kw |  |  | 电机N=57 Kw |  |  |
| 67 | P06703 AB | 高压冲洗水泵 | 1 | 1 | 高压冲洗水泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量（m3/h）Q（额定）=6 |  |  | 流量（m3/h）Q（额定）=6 |  |  |
|  |  | 扬程：1719m |  |  | 扬程：1719m |  |  |
|  |  | 电机功率N=45kW |  |  | 电机功率N=45kW |  |  |
| 68 | P067041 | 中压冲洗水泵 | 1 | 0 | 中压冲洗水泵 | 1 | 0 |
|  |  | 流量（m3/h）Q（额定）=20 |  |  | 流量（m3/h）Q（额定）=20 |  |  |
|  |  | 扬程：262 m |  |  | 扬程：262 m |  |  |
|  |  | 电机N=30 kW |  |  | 电机N=30 kW |  |  |
| 69 | P06801AB | 密闭导淋回收泵 | 1 | 1 | 密闭导淋回收泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量 Q（额定）=10 m3/h |  |  | 流量 Q（额定）=10 m3/h |  |  |
|  |  | 扬程 25m |  |  | 扬程 25m |  |  |
|  |  | 电机N=3kW |  |  | 电机N=3kW |  |  |
| 70 | P06802AB | 地下槽泵 | 1 | 1 | 地下槽泵 | 1 | 1 |
|  |  | 流量 （m3/h）Q（额定）=20 |  |  | 流量 （m3/h）Q（额定）=20 |  |  |
|  |  | 扬程：30m |  |  | 扬程：30m |  |  |
|  |  | 电机N=7.5kW |  |  | 电机N=7.5kW |  |  |
| 十 | "R" 反应合成设备类 |
| 71 | R06101 | 尿素合成塔 | 1 | 0 | 尿素合成塔 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 197/-10 |  |  | 设计温度 ℃ 197/-10 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 16.4 |  |  | 设计压力 MPa(G) 16.4 |  |  |
|  |  | ф2680mm，H=~17162 mm，内装6块塔板 |  |  | ф2680mm，H=~17162 mm，内装6块塔板 |  |  |
| 72 | R06102 | 全冷凝反应器 | 1 | 0 | 全冷凝反应器 | 1 | 0 |
|  |  | 壳程 管程 |  |  | 壳程 管程 |  |  |
|  |  | 设计温度 ℃ 200/-10 198/-10 |  |  | 设计温度 ℃ 200/-10 198/-10 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 1.0/F.V 16.2 |  |  | 设计压力MPa(G) 1.0/F.V 16.2 |  |  |
|  |  | 总H=~24847 mm，φ2680mm |  |  | 总H=~24847 mm，φ2680mm |  |  |
|  |  | 换热面积1100 m2 |  |  | 换热面积1100 m2 |  |  |
| 73 | R06103 | 脱氢反应器 | 1 | 0 | 脱氢反应器 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 280 |  |  | 设计温度 ℃ 280 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 7.8 |  |  | 设计压力 MPa(G) 7.8 |  |  |
|  |  | 总 H=~4000mm，ф1200mm |  |  | 总 H=~4000mm，ф1200mm |  |  |
|  |  | 脱氢催化剂 1.1 m3，氧化铝球 1.7m3 |  |  | 脱氢催化剂 1.1 m3，氧化铝球 1.7m3 |  |  |
| 十一 | "S"分离设备类 |
| 74 | S06301 | 闪蒸分离器 筒体 盘管 | 1 | 0 | 闪蒸分离器 筒体 盘管 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 165 200 |  |  | 设计温度 ℃ 165 200 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.35/F.V 0.9/F.V |  |  | 设计压力MPa(G) 0.35/F.V 0.9/F.V |  |  |
|  |  | 总H=~3570mm，ф1400mm， |  |  | 总H=~3570mm，ф1400mm， |  |  |
| 75 | S06401 | 一段蒸发分离器 筒体 盘管 | 1 | 0 | 一段蒸发分离器 筒体 盘管 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 170 200 |  |  | 设计温度 ℃ 170 200 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 0.35/F.V 0.9/F.V |  |  | 设计压力 MPa(G) 0.35/F.V 0.9/F.V |  |  |
|  |  | 总H=5557mm，Ф3800mm， |  |  | 总H=5557mm，Ф3800mm， |  |  |
| 76 | S06402 | 二段蒸发分离器 筒体 盘管 | 1 | 0 | 二段蒸发分离器 筒体 盘管 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 170 200 |  |  | 设计温度 ℃ 170 200 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 0.35/F.V 0.9/F.V |  |  | 设计压力 MPa(G) 0.35/F.V 0.9/F.V |  |  |
|  |  | 总H=11090mm，ф3000mm |  |  | 总H=11090mm，ф3000mm |  |  |
| 十二 | "T"容器槽罐类 |
| 77 | T06101 | 液氨缓冲罐 | 1 | 0 | 液氨缓冲罐 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ -33/80 |  |  | 设计温度 ℃ -33/80 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa (G) 3.5 |  |  | 设计压力MPa (G) 3.5 |  |  |
|  |  | ф1700mm，HT-T=2600mm |  |  | ф1700mm，HT-T=2600mm |  |  |
| 78 | T06202 | 中压分解器冷凝液液位槽 | 1 | 0 | 中压分解器冷凝液液位槽 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度℃ 200 |  |  | 设计温度℃ 200 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 0.9/F.V. |  |  | 设计压力 MPa(G) 0.9/F.V. |  |  |
|  |  | ф750x8mm， HT-T=1200 mm |  |  | ф750x8mm， HT-T=1200 mm |  |  |
| 79 | T06203 | 高位槽 壳体 伴管 | 1 | 0 | 高位槽 壳体 伴管 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 115 200 |  |  | 设计温度 ℃ 115 200 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) ATM 0.9/F.V. |  |  | 设计压力MPa(G) ATM 0.9/F.V. |  |  |
|  |  | ф800mm， HT-T=1500 mm |  |  | ф800mm， HT-T=1500 mm |  |  |
| 80 | T06301 | 尿素贮槽 筒体 伴热 | 1 | 0 | 尿素贮槽 筒体 伴热 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度℃ 150 200 |  |  | 设计温度℃ 150 200 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) ＋500mm/-50mmH2O柱 0.9 |  |  | 设计压力MPa(G) ＋500mm/-50mmH2O柱 0.9 |  |  |
|  |  | ф8000mm， HT-T=6000 mm |  |  | ф8000mm， HT-T=6000 mm |  |  |
| 81 | T06302 | 低压分解塔加热器液位槽 | 1 | 0 | 低压分解塔加热器液位槽 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度℃ 200 |  |  | 设计温度℃ 200 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa (G) 0.9/F.V |  |  | 设计压力MPa (G) 0.9/F.V |  |  |
|  |  | ф750x8mm， HT-T=1200 mm |  |  | ф750x8mm， HT-T=1200 mm |  |  |
| 82 | T06401 | 氨水槽 | 1 | 0 | 氨水槽 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度℃ 110 |  |  | 设计温度℃ 110 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa (G) +500mm/-50mm H2O |  |  | 设计压力MPa (G) +500mm/-50mm H2O |  |  |
|  |  | ф14000x6mm，HT-T=7000 mm, 总 H=8896 mm |  |  | ф14000x6mm，HT-T=7000 mm, 总 H=8896 mm |  |  |
| 83 | T06402 | 氨水槽液封槽 壳体 伴热 | 1 | 0 | 氨水槽液封槽 壳体 伴热 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 115 200 |  |  | 设计温度 ℃ 115 200 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa (G) +200mmH2O柱 0.9 |  |  | 设计压力 MPa (G) +200mmH2O柱 0.9 |  |  |
|  |  | ф700x5mm， HT-T=1000 mm，H=1219 mm |  |  | ф700x5mm， HT-T=1000 mm，H=1219 mm |  |  |
| 84 | T06403 | 一段蒸发加热器液位槽 | 1 | 0 | 一段蒸发加热器液位槽 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度℃ 200 |  |  | 设计温度℃ 200 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.9/F.V |  |  | 设计压力MPa(G) 0.9/F.V |  |  |
|  |  | ф750x8mm， HT-T=1200 mm |  |  | ф750x8mm， HT-T=1200 mm |  |  |
| 85 | T06404 | 二段段蒸发加热器液位槽 | 1 | 0 | 二段段蒸发加热器液位槽 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 200 |  |  | 设计温度 ℃ 200 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa (G) 0.9/F.V |  |  | 设计压力 MPa (G) 0.9/F.V |  |  |
|  |  | ф750x8mm， HT-T=1200 mm |  |  | ф750x8mm， HT-T=1200 mm |  |  |
| 86 | T06601 | 回流冷凝器液位槽 | 1 | 0 | 回流冷凝器液位槽 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度℃ 165 |  |  | 设计温度℃ 165 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 0.70/F.V |  |  | 设计压力 MPa(G) 0.70/F.V |  |  |
|  |  | ф2100x12mm，HT-T= 3000mm，总H=4440mm |  |  | ф2100x12mm，HT-T= 3000mm，总H=4440mm |  |  |
| 87 | T06701 | 高压蒸汽饱和器 | 1 | 0 | 高压蒸汽饱和器 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 240 |  |  | 设计温度 ℃ 240 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa (G) 2.9/F.V |  |  | 设计压力 MPa (G) 2.9/F.V |  |  |
|  |  | ф1800mm， LT-T=4500mm |  |  | ф1800mm， LT-T=4500mm |  |  |
| 88 | T06702 | 中压蒸汽闪蒸槽 | 1 | 0 | 中压蒸汽闪蒸槽 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 240 |  |  | 设计温度 ℃ 240 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 1.6/F.V |  |  | 设计压力MPa(G) 1.6/F.V |  |  |
|  |  | ф800mm，HT-T=1900 mm |  |  | ф800mm，HT-T=1900 mm |  |  |
| 89 | T06703AB | 低压蒸汽包 | 2 | 0 | 低压蒸汽包 | 2 | 0 |
|  |  | 设计温度℃ 200 |  |  | 设计温度℃ 200 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) 0.9/F.V |  |  | 设计压力MPa(G) 0.9/F.V |  |  |
|  |  | ф2400mm， HT-T=5000 mm |  |  | ф2400mm， HT-T=5000 mm |  |  |
| 90 | T06704 | 蒸汽冷凝液槽 | 1 | 0 | 蒸汽冷凝液槽 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 115 |  |  | 设计温度 ℃ 115 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) 500/-50mm水柱 |  |  | 设计压力 MPa(G) 500/-50mm水柱 |  |  |
|  |  | ф3500mm，HT-T=4500 mm |  |  | ф3500mm，HT-T=4500 mm |  |  |
| 91 | T06705 | 低压蒸汽闪蒸槽 | 1 | 0 | 低压蒸汽闪蒸槽 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 200 |  |  | 设计温度 ℃ 200 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa (G) 0.9/F.V |  |  | 设计压力MPa (G) 0.9/F.V |  |  |
|  |  | ф1200， LT-T=3000 mm |  |  | ф1200， LT-T=3000 mm |  |  |
| 92 | T068010 | 密闭导淋槽 | 1 | 0 | 密闭导淋槽 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 100 |  |  | 设计温度 ℃ 100 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa (G) 0.017 |  |  | 设计压力MPa (G) 0.017 |  |  |
|  |  | Φ2500mm ， HT-T=2500mm |  |  | Φ2500mm ， HT-T=2500mm |  |  |
| 93 | T06802 | 地下槽 | 1 | 0 | 地下槽 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度 ℃ 100 |  |  | 设计温度 ℃ 100 |  |  |
|  |  | 设计压力 MPa(G) +500mm/-50mmH2O柱 |  |  | 设计压力 MPa(G) +500mm/-50mmH2O柱 |  |  |
|  |  | 长x宽x高＝11000x8000x4000mm |  |  | 长x宽x高＝11000x8000x4000mm |  |  |
| 十三 | "V"类 |
| 94 | V06204 | 一混槽 | 1 | 0 | 一混槽 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度℃ 190 |  |  | 设计温度℃ 190 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) ATM |  |  | 设计压力MPa(G) ATM |  |  |
|  |  | ф2200，HT-T=2300 mm |  |  | ф2200，HT-T=2300 mm |  |  |
| 95 | V06205 | 二混槽 | 1 | 0 | 二混槽 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度℃ 190 |  |  | 设计温度℃ 190 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) ATM |  |  | 设计压力MPa(G) ATM |  |  |
|  |  | ф1800，HT-T=2200 mm |  |  | ф1800，HT-T=2200 mm |  |  |
| 96 | V06206 | 乳化器 | 1 | 0 | 乳化器 | 1 | 0 |
|  |  | 设计温度℃ 190 |  |  | 设计温度℃ 190 |  |  |
|  |  | 设计压力MPa(G) ATM |  |  | 设计压力MPa(G) ATM |  |  |
|  |  | 功率：18.5kw |  |  | 功率：18.5kw |  |  |

## 3.6 项目变动情况

### 3.6.1 项目变动概况

项目建设的地理位置、占地面积、环境保护目标、环境风险保护目标、平面布置图、主要产品和产量、副产品和产量、原辅料、生产线均未发生变动。实际建设过程中发生部分变更。参照原环保部办公厅发布的《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动 清单的通知》（环办〔2015〕52号）、环境保护部发布的《关于印发制浆造纸 等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）中对部分行业重大变更的判定原则，对项目建设内容的调查梳理，工程实际建设情况与环评发生变动，具体变更情况见表3.6-1。

表3.6-1  项目变更情况一览表

| 项目 | 环评报告内容 | 实际建设 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色有机尿基复合肥生产线 | 尿基复合肥原料仓，占地面积5718.3m2，用于尿基复合肥生产原料贮存及配料 | 经调查核实，该厂房实际设计、建设图纸的名称为：尿基复合肥配料库，占地面积886m2，高度16.8米，地上3层，地下1层，用于尿基复合肥生产原料及配料贮存 | 否 |
| 包装楼 | 位于项目区南侧，成品散库和成品袋库之间，长32m，宽11m，1F，砖混结构，主要用于散装复合肥包装成袋 | 经调查核实，包装楼位于项目区南侧，与成品袋库贴邻建设，占地面积386m2，总面积1116m2，地上5层，建筑物辅楼部分为钢筋混凝土框架结构，主体结构为轻钢结构，主要用于散装复合肥、尿素包装成袋 | 否 |
| 给水 | 项目供水从祥丰金麦有限公司生产给水管道上接DN50mm的引入管，供水压力≥0.30Mpa，能够满足项目各环节冷却器冷却降温用水，年用水量为57600吨 | 经调查核实，项目供水从从祥丰石化合成氨装置生产给水管道上接DN80mm的引入管，供水压力≥0.30Mpa，能够满足项目各环节冷却器冷却降温用水，年用水量为57600吨 | 否 |
| 产品冷却框架 | / | 设计、新建产品冷却框架，占地面积：339m2,总面积936m2，地上5层，建筑物结构为轻钢结构 | 否 |
| 成品散库 | 位于项目区南侧，长144m，宽50m，1F，建筑面积7200m2，砖混结构，四周砖墙围挡，地面水泥硬化，顶部使用彩钢瓦封顶，用于堆放包装待包装的成品。 | 经调查核实，根据实际设计情况，成品散库未建设。 | 否 |
| 成品袋库 | 位于项目区南侧，长130m，宽36m，1F，砖混结构，建筑面积4680m2，主要用于包装好的袋装成品存放。 | 经调查核实，成品袋库位于项目区南侧，长93.6m，宽63m，1F，主体为钢结构，建筑面积6090m2，主要用于包装好的袋装成品存放。 | 否 |
| 事故水池 | 与“30万吨合成氨装置项目”共用1个事故水池，位于本项目西南角，容积为2600m3，事故状态下所有废水均进入事故水池，再回用。 | 经调查核实，该项目与“30万吨合成氨装置项目”共用1个事故水池，位于本项目西南角，容积为4500m3，事故状态下所有废水均进入事故水池，再回用。“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目”已通过竣工环境保护验收。 | 否 |
| 废水收集池 | 与“30万吨合成氨装置项目”共用1个生产废水收集池，位于本项目西南角，与雨水池相邻，容积为3000m3，用于收集暂存生产废水。 | 经调查核实，该项目与“30万吨合成氨装置项目”共用1个生产废水收集池，位于本项目西南角，与雨水池相邻，容积为4300m3，用于收集暂存生产废水。“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目（一期）”已通过竣工环境保护验收。 | 否 |
| 生活污水处理站 | 员工办公生活产生的生活污水与“30万吨合成氨装置项目”员工生活污水统一处置。处理规模为150m3/d | 员工办公生活产生的生活污水与“30万吨合成氨装置项目”员工生活污水统一处置，（已建成并验收）实际处理规模为20m3/d.，成品袋库和机柜间片区员工办公生活产生的生活污水依托祥丰化肥有限公司生活污水处理设施进行处置，处理规模为50m3/d。倒班食宿生活污水进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理（已建成并验收），处理规模为100m3/d。 | 否 |
| 危废暂存间 | “本工程”不再单独建设危废暂存间，生产产生的危废依托“30万吨合成氨装置项目”危废暂存间暂存。 | 经调查核实，“本工程”不再单独建设危废暂存间，生产产生的危废依托“30万吨合成氨装置项目”危废暂存间暂存。危废暂存间面积由20m2变更为68m2。 | 否 |
| 废气处理设施 | 低压吸收塔尾气、尿液蒸发尾气常压尾气洗涤器1套，排气筒高度50m | 经调查核实，低压分解工段尾气建有低压吸收塔1座、在详细设计阶段，设计单位进行了优化设计：在低压吸收塔上段增设了蒸汽冷凝液洗涤段，通过三段式洗涤吸收，能多够保证出口尾气氨含量达标；尿素蒸发系统采用两段式蒸发工艺，设计了4个蒸发冷凝器，能够保证蒸发尾气的氨含量达标，经优化设计后，取消了可研报告中的常压吸收塔，排气筒高度为120m | 否 |
|  | 尿基复合肥造粒塔尾气高效布袋除尘+湿法洗涤设施1套，排气筒高度110m，在造粒塔顶设4个排口 | 经调查核实，尿基复合肥造粒塔尾气采用高效湿法洗涤设施1套，排气筒高度120m，由4个排气筒改为现在的8个排气筒，每个排气筒的废气设计排放量由原来的110000m3/h改为现在的50000m3/h。 | 否 |

### 3.6.2 项目变动情况小结

参照原环保部办公厅发布的《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动 清单的通知》（环办〔2015〕52号）、环境保护部发布的《关于印发制浆造纸 等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评〔2018〕6号）以及《生态环境部办公厅关于印发淀粉等五个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函〔2019〕934号）中对部分行业重大变更的判定原则，结合上表对工程变更情况的梳理，变化均不属于重大变更，不会对周边环境造成明显影响，参照环发〔2015〕52 号及环办环评〔2018〕6号文，可直接纳入竣工环保验收管理。

# 4污染物治理/处置设施

## 4.1 工程主要污染源

### 4.1.1 施工期主要污染源

#### 4.1.1.1 废气

施工期产生的废气污染源主要为施工扬尘及施工过程中机械工作所产生的尾气，其影响是暂时的，施工结束随之结束。具体情况如下：

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来源于土方挖掘、回填，建筑材料运输机堆放，施工垃圾清理及堆放和现场道路扬尘等。施工扬尘主要污染成分为TSP。

施工扬尘产生量最大的时间出现在土方阶段，由于这个阶段废弃的建筑材料和裸露浮土较多，扬尘的产生量较大，尤其是施工场地周围及下风向的部分地区。

（2）施工机械产生的尾气

工程机械中推土机、挖掘机、吊车和运输车辆等均以燃油为动力，在作业时发动机会产生燃油废气。

施工机械产生的尾气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。

#### 4.1.1.2 废水

施工期废水污染源主要为施工废水、场地含泥雨水和生活污水。

施工废水主要为施工场内施工机械清洗废水，主要污染物为悬浮物和石油类，项目将施工废水统一收集于沉淀池回用于场地降尘或者自然蒸发干化。

雨季施工场地上的大气降水主要含有后大量泥沙等悬浮物，场址周围无集中的取水点及水源地，附近村庄供水主要由自来水管网供水，不取用区域地下水。施工期间冲刷的含泥沙雨水经沉淀处理后排放，也不会影响当地居民的饮用水。

厂区内生活污水主要为施工人员产生的生活废水，生活污水主要污染物为动植物油、有机物等，施工人员多为附近村民，住在附近民房，不在项目区内住宿，施工场地厕所采用旱厕，定期对旱厕进行清掏，清掏废物可用作为农家肥，对地表水环境基本不产生影响。

总之，项目施工期施工废水及生活污水采取沉淀处理后再利用，对地表水环影响不大；雨天的雨水经施工场地周围布设临时截排水沟，在排水沟入河处设置临时沉淀池，场地含泥沙雨水经截排水沟汇集至临时沉淀池，场地雨水经沉淀处理后进入周边冲沟。施工期间冲刷的含泥沙雨水经沉淀处理后对地表水的影响较小。施工期产生的各类废水随着施工期结束而结束，不存在累积影响。

#### 4.1.1.3 固体废物

项目在施工期所产生的固体废弃物主要为工程施工过程中开挖的土石方、建筑垃圾及生活垃圾。

根据计算，项目场地较为平整，开挖土石方能够全部用于场地平整，不会产生废气土石方，对当地环境影响较小。

施工中所产生的建筑垃圾回收利用部分进行回收利用，不能回收利用部分运至指定的地点进行堆存，对当地环境影响较小。

生活垃圾中主要成分为有机物、塑料袋等包装物，在项目区内设垃圾桶对生活垃圾进行统一收集，并定期由环卫部门清运处置，对当地环境产生的影响较小。

施工期间产生的固体废物随着施工期结束而结束，不存在累积影响。

#### 4.1.1.4 噪声

施工期对声环境的影响主要是施工噪声，噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，基础施工阶段主要使用推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等；主体建筑施工阶段主要使用吊车、升降机、电焊机、振捣机等；初装修阶段主要使用切割机、电钻等。这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆 的噪声更具不规律性。

由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为 3-8dB）。在吝类施工机械中，噪声较高的为推土机、装载机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80dB以上。

综上所述，施工期间加强管理，合理安排施工时间，采用低噪声设备，并通过在施工场地四周设置围墙，能有效减少噪声对紧邻敏感点的影响。施工中噪声等级较大的施工机械作业时间相对短暂，而且噪声具有的随机性和无规律性，因此随着施工的结束，这些影响也随之消失。

#### 4.1.1.5 生态

（1）对土地利用的影响分析

项目净用地面积约130607.31m2，所占用土地目前已规划为建设用地。根据调查，项目区内原始地貌以荒地、草地为主，征地手续已由政府相关部门负责办理，与建设单位无关。土地的占用将改变项目区的原有土地利用格局，但项目的建设将进一步提高土地利用价值。

（2）对陆生植被及动植物的影响分析

对植被及动植物种类的影响主要为项目施工期间施工开挖导致施工区域内的地表植被和土壤遭到破坏，土地的占用及施工人员的活动，将影响区域内的野生动植物。项目建设不会对区域植被造成破坏，项目建成后随着项目区绿化的建设，将会改善区域植被覆盖率。项目所处区域人为活动较频繁，主要的动物类型为常见的鸟类、鼠类、爬行类动物，没有国家和省级珍稀濒危保护动动物，也没有区域局域分布特有类群。工程施工将对陆生动物的生境造成一定程度的破坏，陆生动物由于有较强的活动能力，施工噪声、频繁的人为活动，使得施工区分布的动物大量迁移到施工区以外以避免项目施工所导致的不良影响和伤害，所以在整个施工期间动物的种类和数量在施工区域内会有所减少，但就整个区域而言，动物数量不会有大的变化。施工期对陆生动物的影响不大。

（3）对区域生态服务功能的影响

项目施工过程中土地利用发生改变，将对区域的生态服务功能产生一定的影响。特别是地表植被的破坏将破坏区域的水源涵养能力、水土保持能力、防风固沙能力、改善大气质量等。

（4）水土流失影响分析

1）水土流失特点

水土流失为施工期间挖损破坏及占压地表，使施工区地形地貌、植被、土壤发生变化而引起的，属于人为加速侵蚀，具有流失面积集中、流失形式多样、流失量较大等特点。

项目基本建设完成后由于地面硬化或植物绿化可发挥有效控制作用，因此，水土流失主要集中在施工期基础开挖场地。开挖坡度大或地质构造不良地段，开挖面或填方处裸露边坡，施工不当造成松动地层，施工过程中土、石随意堆放等场地区，在雨水冲刷下易造成水土流失。

2）水土流失分析

根据本工程水土流失特点分析，结合水土流失预测原则，本工程建设可能造成的水土流失面积主要是指施工开挖、占压、使用等扰动地表且使该区域产生新的水土流失量的面积。

施工期间，由于基础开挖，从而加剧扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨季受雨水冲刷会导致项目区产生水土流失。

项目用地的周边市政道路标高相差较大，并且占地面积较大，若不采取相应的防治措施，施工期遇到雨季将会造成严重的水土流失，必须采取严格的水土保持措施，减少水土流失量。

### 4.1.2 运营期主要污染源

#### 4.1.2.1 废气

（1）有组织排放

本工程共有5个有组织排放源，各有组织排放源污染物排放情况如下：

1）1#排气筒

1#排气筒排放的污染物包括G1（尿素合成尾气）和G2（中压分解吸收尾气）一起经尾气吸收器洗涤吸收后的废气，主要污染物为氨，排气筒高度50m，排气筒直径：0.15m，温度为：46℃。

①尿素合成尾气

尿素合成装置全冷凝反应器的未反应的NH3、CO2及惰性气体进入高压洗涤器，在高压洗涤器内被来自中压分解回收工序的甲铵液冷凝吸收（通过高压甲铵泵来升压），洗涤后的液体靠重力自流入全冷凝反应器底部。高压洗涤器出口的尾气量24.95t/a，尾气的主要成分为NH3：4.73%，CO2：27.66%，N2：8.64%，O2：0.14%，H2O：48.83%，其中氨含量约1.18t/a，减压后送入尾气吸收器，和中压分解吸收尾气一起，用尿液蒸发系统产生的工艺冷凝液和蒸汽冷凝液进行分段洗涤，洗涤效率为95%，经洗涤后的尾气通过排放筒（1#排气筒）排放。

②G2：中压分解吸收尾气

中压吸收过程中，气液混合物在中压吸收塔下部进行分离，气相进入上部填料段，用中压甲铵液和稀氨水吸收，未被吸收的尾气量22.22t/a，尾气中的主要成分为NH3：2.25%，CO2：33.29%，N2：1.37%，O2：1.15%，H2O：61.94%，其中氨含量0.5t/a，经减压后去合成装置尾气洗涤器，与尿素合成废气一起，用尿液蒸发系统产生的工艺冷凝液和蒸汽冷凝液进行分段洗涤，洗涤效率为95%，经洗涤后的尾气通过排放筒（1#排气筒）排放。

根据上述核算，G1（尿素合成尾气）和G2（中压分解吸收尾气）主要污染物为氨，一起经尾气吸收器洗涤吸收，经由50m高排气筒排放，废气排放量850m3/h。进入尾气吸收器的污染物氨的量合计1.18+0.5=1.68t/a，采用尿液蒸发系统产生的工艺冷凝液和蒸汽冷凝液进行分段洗涤，洗涤效率为95%，经洗涤后，氨的排放量0.084t/a，排放速率0.012kg/h，排放浓度14.12mg/m3。

根据本次竣工验收监测，废气排放量1297m3/h。污染物的排放浓度为0.78mg/m3，排放速率为1.01×10-3kg/h。

根据监测结果，1#排气筒污染物排放情况见表4.1-1。

表4.1-1  1#排气筒污染物排放情况

| 污染源（编号） | 排气筒编号 | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 排气筒参数 | 环评中排放量（t/a） | 验收监测实际排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尿素合成尾气（G1） | 1# | 1297 | 氨 | 0.78 | 1.01×10-3 | 排气筒高度：50m 排气筒出口内径：0.2m 温度：46℃ | 0.084 | 0.0072 |
| 中压吸收尾气（G2） |  |  |  |  |  |  |  |  |

1）2#排气筒

2#排气筒排放的污染物包括G3（低压分解吸收尾气）和G4（尿素液体蒸发尾气）一起经2#排放，主要污染物为氨，排气筒高度120m。

①G3：低压分解吸收尾气

在低压分解回收工程中，冷凝后的气液混合物从低压甲铵冷凝器上部溢流到低压吸收塔的下部液位槽，进行气液分离。分离尾气量23.33t/a，主要成分为NH3：1.35%，CO2：25.27%，N2：6.43%，O2：1.36%，H2O：65.59%，其中氨含量约0.315t/a，低压分解回收尾气送至低压吸收塔（C06303），用蒸汽冷凝液洗涤吸收后，经排气筒（2#排气筒）排放，排气筒高度120m。

②G4：尿素液体蒸发尾气

尿液蒸发过程中，真空预浓缩分离器的气相与一段蒸发分离器的气相一起送至一段蒸发冷凝器冷凝。一段蒸发冷凝器的未凝气由一段蒸发喷射器抽出送至最终冷凝器；二段蒸发分离器气相经升压器升压后直接送至二段蒸发冷凝器冷凝，未凝气由二段蒸发第一喷射器抽出送至二段蒸发后冷凝器冷凝，不凝气由二段蒸发第二喷射器抽出送入最终冷凝器进行冷凝，不凝气（尿液蒸发尾气）的产生量约2.18t/a，主要成分为NH3：9.35%，CO2：10.33%，H2O：70.32%，其中氨含量0.204t/a，经蒸发冷凝液洗涤吸收后，由排气筒（2#排气筒）排放，排气筒高度为120m。

根据上述核算，G3（低压分解吸收尾气）和G4（尿液蒸发尾气）主要污染物为氨，分别经蒸汽冷凝液、蒸发冷凝液洗涤吸收后的排放，废气排放量合计为2080m3/h，排气筒高度120m。污染物氨的量合计0.315+0.204=0.519t/a，采用蒸汽冷凝液、蒸发冷凝液洗涤吸收，洗涤效率为95%，经洗涤后，氨的排放量0.026t/a，排放速率0.0036kg/h，排放浓度30mg/m3。

根据本次竣工验收监测，废气排放量2080m3/h。污染物的排放浓度为0.36mg/m3，排放速率为7.49×10-4kg/h，污染物验收监测实际排放量为0.0054t/a。

根据监测结果，2#排气筒污染物排放情况见表表4.1-2。

表4.1-2  2#排气筒污染物排放情况

| 污染源（编号） | 排气筒编号 | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 排放筒参数 | 环评中排放量（t/a） | 验收监测实际排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低压吸收尾气（G3） | 2# | 2080 | 氨 | 0.36 | 7.49×10-4 | 排气筒高度：120m 排气筒出口内径：0.3m 温度：83℃ | 0.026 | 0.0054 |
| 尿液蒸发尾气（G4） |  |  |  |  |  |  |  |  |

3）3#排气筒

3#排气筒排放的污染物主要为造粒冷却、上料废气，主要污染物为颗粒物。

尿基有机肥生产造粒冷却、上料废气主要是造粒原料磷酸一铵、硫酸钾、有机质、添加剂上料提升过程中产生的颗粒物，项目设计采用布袋除尘措施，布袋除尘效率99%，废气经布袋除尘后，经由25m高排气筒（3#排气筒）排放。

本项目尿基有机肥生产以磷酸一铵、硫酸钾、有机质、添加剂和自产熔融尿素为原料，生产尿基有机肥。磷酸一铵、硫酸钾、有机质、添加剂合计用量199400t/a，采用排污系数法，备料过程中颗粒物产生系数为1.0千克/吨-物料计，约199.4t/a，备料系统采用布袋收尘措施，布袋除尘效率99%，冷却、上料废气排放量7500m3/h，经布袋除尘后，颗粒物排放量1.99t/a，约0.276kg/h，废气排放浓度36.8mg/m3。

根据本次竣工验收监测，废气排放量8010m3/h。颗粒物排放量约0.143kg/h，废气排放浓度18.0mg/m3，污染物验收监测实际排放量为1.023t/a。

根据监测结果，3#排气筒尿基有机肥料冷却上料废气污染物排放情况见表4.1-3。

表4.1-3   3#排气筒尿基有机肥冷却上料废气污染物排放情况

| 排放源（编号） | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 排放参数 | 环评中排放量（t/a） | 验收监测实际排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尿基有机肥上料废气（G5） | 8010 | 颗粒物 | 18.0 | 0.143 | 排气筒高度：25m 排气筒出口内径：0.3m 温度：32℃ | 1.99 | 1.023 |

4）4#排气筒

4#排气筒排放的污染物主要为尿基复合肥造粒塔尾气，包括造粒塔内塔内一混槽、二混槽、均混槽设备产生的废气和造粒喷头废气，废气中的主要污染物为颗粒物和氨，经造粒塔顶的湿法洗涤系统洗涤后，经由塔顶排气筒排放，排气筒高度120m，废气排放设计量为8×50000m3/h。

参考《排污许可证申请与核发技术规范（磷肥、钾肥复混肥料、有机肥料及微生物工业）》（HJ864.2018）工业粉尘产污系数为4.40千克/吨-产品，氨产污系数为1.2千克/吨-产品。本项目尿基有机复合肥产量50万吨/年，预计尿基复合有机肥造粒废气颗粒物产生量2200t/a，氨产生量600t/a，废气经湿法洗涤后，经由120m高的造粒塔顶排气筒（4#排气筒）排放，高效湿法洗涤综合除尘效率以99%计，湿法洗涤氨去除效率以95%计，废气中颗粒物排放量22t/a，约1.94kg/h，排放浓度6.95mg/m3。氨排放量30t/a，排放速率4.17kg/h，排放浓度9.47mg/m3。

本次验收监测抽取4#排气筒总量的50%进行监测，即4个排气筒（造粒塔外排废气检测口G、H、C、E），本次竣工验收监测结果如下：

造粒塔外排废气检测口（G）：废气排放量为21317.5m3/h，颗粒物排放浓度4.9mg/m3，颗粒物排放速率为0.10425kg/h；氨排放浓度0.435mg/m3，氨排放速率为9.265×10-3kg/h。

造粒塔外排废气检测口（H）：废气排放量为21133m3/h，颗粒物排放浓度3.55mg/m3，颗粒物排放速率为0.0748kg/h；氨排放浓度0.43mg/m3，氨排放速率为9.07×10-3kg/h。

造粒塔外排废气检测口（C）：废气排放量为21607m3/h，颗粒物排放浓度3.35mg/m3，颗粒物排放速率为0.0724kg/h；氨排放浓度0.435mg/m3，氨排放速率为9.4×10-3kg/h。

造粒塔外排废气检测口（E）：废气排放量为21245m3/h，颗粒物排放浓度3.05mg/m3，颗粒物排放速率为0.0648kg/h；氨排放浓度0.465mg/m3，氨排放速率为9.875×10-3kg/h。

根据本次验收监测结果，4#排气筒尿基复合肥造粒废气污染物排放情况为：废气排放量为244043m3/h，颗粒物排放浓度为3.7125mg/m3，颗粒物排放速率为0.6325kg/h，验收监测实际排放量为5.01t/a；氨排放浓度0.44125mg/m3，氨排放速率为7.52×10-2kg/h，验收监测实际排放量为0.6t/a。

抽取排气筒尿基复合肥造粒废气污染物排放情况见表4.1-4。

表4.1-4    4#排气筒尿基复合肥造粒废气污染物排放情况

| 排放源（编号） | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 排放参数 | 环评中排放量（t/a） | 验收监测实际排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 21317.5 | 颗粒物 | 4.9 | 0.10425 | / | / | / |
|  |  | 氨 | 0.435 | 9.265×10-3 | / | / | / |
| H | 21133 | 颗粒物 | 3.55 | 0.0748 | / | / | / |
|  |  | 氨 | 0.43 | 9.07×10-3 | / | / | / |
| C | 21607 | 颗粒物 | 3.35 | 0.0724 | / | / | / |
|  |  | 氨 | 0.435 | 9.4×10-3 | / | / | / |
| E | 21245 | 颗粒物 | 3.05 | 0.0648 | / | / | / |
|  |  | 氨 | 0.465 | 9.875×10-3 | / | / | / |
| 4#排气筒 | 170605 | 颗粒物 | 3.7125 | 0.6325 | 排气筒高度：120m 排气筒出口内径：4m（等效内径） | 22 | 4.544 |
|  |  | 氨 | 0.44125 | 7.52×10-2 |  | 30 | 0.542 |

5）5#排气筒

5#排气筒排放的污染物主要为产品筛分废气（G10），废气中的主要污染物为颗粒物，废气经布袋除尘后，由25m高排气筒（5#排气筒）排放，本项目年产50万吨尿基复合肥，筛分废气产污系数以1.0千克/吨-产品计，约500t/a，冷却筛分废气采用布袋收尘措施，布袋除尘效率99%，废气排放量为1499.5m3/h，经布袋除尘后，颗粒物排放量5.0t/a，约0.69kg/h，废气排放浓度13.8mg/m3。

本次竣工验收监测结果为，颗粒物排放速率约为2.08×10-2kg/h，污染物排放浓度为13.85mg/m3。

5#排气筒产品筛分废气污染物排放情况见表4.1-5。

表4.1-5   5#排气筒产品筛分废气污染物排放情况

| 排放源（编号） | 废气排放量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放浓度（mg/m3） | 污染物排放速率（kg/h） | 排放参数 | 环评中排放量（t/a） | 验收监测实际排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品筛分（G10） | 1499.5 | 颗粒物 | 13.8 | 2.08×10-2 | 排气筒高度：25m 排放口内径：0.3m 温度：32℃ | 5.0 | 0.15 |

根据有组织污染排放核算，项目有组织废气排放情况见表4.1-6。

表4.1-6    项目有组织废气排放情况一览表

| 排气筒编号 | 污染源及编号 | 污染物名称 | 污染治理措施 | 处理效率 | 排气量（m3/h） | 排气筒参数 | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 环评中排放量（t/a） | 验收监测实际排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | G1：尿素合成尾气 | 氨 | 常压尾气洗涤器 | 95% | 1297 | 排气筒高度：50m 排气筒出口内径：0.2m 温度：46℃ | 1.01×10-3 | 0.78 | 0.084 | 0.0072 |
|  | G2:中压吸收尾气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#排气筒 | G3:低压吸收塔尾气 | 氨 | 常压尾气洗涤器 | 95% | 2080 | 排气筒高度：120m 排气筒出口内径：0.3m 温度：83℃ | 7.49×10-4 | 0.36 | 0.026 | 0.0054 |
|  | G4:尿素蒸发尾气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#排气筒 | G5:冷却上料废气 | 颗粒物 | 高效布袋除尘器 | 99% | 8010 | 排气筒高度：25m 排气筒出口内径：0.3m 温度：32℃ | 0.143 | 18 | 1.99 | 1.023 |
| 4#排气筒 | 尿基复合肥造粒废气（G6-G9） | 颗粒物 | 湿法洗涤 | 99% | 170605 | 排气筒高度：120m 排气筒出口内径：4m（等效内径） 温度：17.8℃ | 0.6325 | 3.7125 | 22 | 4.554 |
|  |  | 氨 |  | 95% |  |  | 7.52×10-2 | 0.44125 | 30 | 0.542 |
| 5#排气筒 | G10：筛分废气 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 99% | 1499.5 | 排气筒高度：25m 排放口内径：0.3m 温度：32℃ | 2.08×10-2 | 13.8 | 5.0 | 0.15 |

（2）无组织废气

2022年3月11日至2022年3月12日进行厂界无组织废气排放监测，于厂界四周布设4个监测点位，每个监测点位采取3份样品，厂界内无组织废气检测范围值如下：总悬浮颗粒物（TPS）排放浓度范围值为0.167~0.434mg/m3，氨的排放浓度范围值为0.01~0.09mg/m3，臭气排放浓度范围值为10~19。

#### 4.1.2.2 废水

（1）W1：CO2入口分离器分离冷凝液（含微量MDEA）

根据设计方提供的资料，W1产生量为0.2m3/h，此部分废水返回合成氨装置项目脱碳工序循环使用。

（2）W2：CO2压缩机分离冷凝液（含微量MDEA）

根据设计方提供的资料，W2产生量为0.65 m3/h，处置方式同W1。

（3）W3：合成装置尾气洗涤洗涤废水

根据设计方提供的资料和水平衡，预计尾气洗涤器废水W3产生量为1.93 m3/h，主要污染物为氨，生成氨水，其中氨的浓度约19.87%，进入氨水槽收集后，送解吸水解工段，回收氨。

（4）W4：低压吸收塔尾气和尿素蒸发尾气吸收洗涤废水

根据设计方提供的资料和水平衡，W4产生量为6.18m3/h ，主要污染物为氨，生成氨水，其中氨的浓度约19.21%，进入氨水槽收集后，送解吸水解工段，回收氨。

（5）W5：解吸水解废水

解吸水解废水为出解吸塔底部的解吸液（W5）产生量约13.56m3/h，废水中含氨小于3ppm，尿素小于3ppm，经冷却后，一部分（约12.16 m3/h）回用于洗涤用水，剩余部分（约1.4 m3/h）送出界区的脱盐水站进行精制。

（6）W6：造粒尾气洗涤废水

造粒尾气洗涤用水量660m3/h，洗涤废水先进行循环利用，洗涤蒸发损耗和排放部分浓水的补充水来源于解吸水解工艺冷凝液，补充水量10.523m3/h，浓水排放量0.63m3/h，15.12m3/d，洗涤废液中主要污染物为悬浮物和氨，其中氨的浓度约250mg/L，进入生产废水收集池，送祥丰金麦湿法球磨装置，作为补充水。

（7）车间清洁废水

车间清洁用水按每次0.5L/m2计，本项目需冲洗面积11507.5m2，正常情况下，每天冲洗一次，每次地坪冲洗水用量为5.75m3/d，地坪冲洗废水产生量以用水量的0.8计，约4.6m3/d，废水中的主要污染物为SS，NH3-N，CODcr等，其中SS浓度500mg/L，NH3-N浓度50mg/L，CODcr浓度500mg/L,地坪冲洗废水经收集后，进生产废水收集池，作为祥丰金麦公司磷酸铵装置球磨工段生产补充水。

（8）生活污水

本项目员工办公设施均依托“30万吨合成氨装置项目”办公楼，员工倒班食宿生活污水托祥丰金麦化工有限公司已建宿舍和食堂污水处理站。

本项目实际员工数量为42人，参考《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T 168—2013）中城镇居民生活用水定额，员工生活用水量以每人每天100L（其中办公生活用水40L，倒班食宿生活用水60L）计，预计本项目生活用水量4.2m3/d（其中办公生活用水量1.68m3/d，倒班食宿生活用水量2.52m3/d），生活污水产生量以用水量的0.8计，预计生活污水产生量3.36m3/d（其中办公生活污水排放量1.34m3/d，倒班食宿生活污水排放量2.02m3/d）。生活污水中的主要污染物为SS、CODCr、BOD、NH3-N、TP，其中SS浓度200mg/L，CODCr浓度350mg/L，BOD浓度150mg/L，NH3-N浓度35mg/L，TP浓度15mg/L。

办公生活污水进入“30万吨合成氨装置项目”共建生活污水处理站采用“MBR生物膜法”处理工艺，建设规模20m3/d，该生活污水处理站已通过“30万吨合成氨装置项目”环保竣工验收；成品袋库、机柜间片区办公生活污水依托祥丰化肥生活污水处理设施进行处理，达到《城市污水再生利用·城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准后，回用于绿化。

倒班食宿生活污水进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理，该生活污水处理站采用“厌氧调节+序批式泥膜共生法+混凝澄清+石英砂过滤+次氯酸钠消毒”处理工艺，处理规模为100m3/d，生活污水经处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002标准，回用于祥丰金麦厂区绿化。该生活污水处理站已通过祥丰金麦化工有限公司竣工环保验收。

（8）循环水站排污水

本工程循环水站循环水量3586m3/h。循环水站排污量7.17 m3/h，172.08m3/d主要污染物为悬浮物，排入生产废水收集池，集中收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置。

（9）脱盐水排污水

本项目蒸汽用量28.34m3/h，锅炉用水由脱盐水站供给，脱盐水站产水率以75%计，脱盐水站排水量9.45m3/h，226.8m3/d，主要污染物为悬浮物、钙镁离子，排入入生产废水收集池，集中收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置。

综上，本项目生产过程中，外排生产废水主要为循环水站排污水、脱盐水排污水、车间清洁水和造粒塔尾气洗涤排污水，生产废水排入生产废水收集池，集中收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置。生活污水经生活污水处理站处理后，回用于厂区绿化。项目废水排放情况见表4.1-8。

表4.1-8 项目废水排放情况

| 废水类别 | 废水排放源 | 废水排放量（m3/d） | 主要污染物及浓度 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 造粒尾气洗涤废水 | 15.12 | SS：1500mg/L NH3-N：250mg/L | 排入生产废水收集池，集中收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置 |
|  | 循环水站排污水 | 172.08 | SS：1000 mg/L |  |
|  | 脱盐水排污水 | 226.8 | SS：1000 mg/L Ca2+：500 mg/L Mg2+：300 mg/L |  |
|  | 车间清洁水 | 4.6 | SS：500mg/L NH3-N：50mg/L CODcr：500mg/L |  |
| 生活污水 | 办公生活 | 1.68 | CODCr：350mg/L BOD：150mg/L NH3-N：35mg/L TP：15mg/L | 依托“30万吨合成氨装置项目”污水处理站、成品袋库、机柜间片区办公生活污水依托祥丰化肥生活污水处理设施进行处理后，回用于绿化 |
|  | 倒班食宿 | 2.52 | CODCr：350mg/L BOD：150mg/L NH3-N：35mg/L TP：15mg/L | 进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理后，回用于祥丰金麦绿化 |

#### 4.1.2.3 固体废物

（1）生产固废

1）S1：液氨过滤废滤料

生产使用的液氨须经过过滤，滤料一般每1年检修更换一次，产生量为20kg/a，检修更换的废滤料由滤料供货厂家更换新滤料时回收。

2）S2：CO2脱氢废催化剂

脱氢使用贵金属催化剂，根据设计方提供的资料，Pt/Pb含量约0.3%的氧化铝球，装填量约1.1m3（约3.9t），使用寿命不低于3年，本项目设计2年更换1次，更换量为3.9t/次，废旧催化剂由催化剂厂家回收再利用。

3）S3：尿基复合肥上料除尘器收尘

本项目尿基有机肥生产以磷酸一铵、硫酸钾、有机质、添加剂和自产熔融尿素为原料，生产尿基有机肥。原材料合计用量199000t/a，采用排污系数法，备料过程中颗粒物产生系数为1.0千克/吨-物料计，约199.0t/a，备料系统采用高效布袋收尘措施，布袋除尘效率99%，经布袋除尘后，颗粒物排放量1.99t/a，即除尘器收尘量为197.01t/a，由建设方统一收集后用做生产原料，返回尿基复合肥造粒装置。

4）S4：尿基复合肥冷却筛分除尘器收尘

产品冷却筛分废气主要污染物为颗粒物，产生量500t/a，采用布袋收尘措施，布袋除尘效率99%，收尘量约495t/a。统一收集后作为返料，返回造粒工段。

（2）设备检修废机油

项目正常生产过程中，每年进行一次检修，检修废机油产生量约500kg/a，暂存在“30万吨合成氨装置项目”危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。

（3）生活垃圾

本项目全厂定员42人，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，本项目年运营330d，则生活垃圾产生量约为6.93t/a，集中收集，委托环卫部门统一清运处理。

固废产生及处理情况见表4.1-9。

表4.1-9  固体废弃物产生及处理情况表

| 编号 | 产生环节 | 固废名称 | 固废量（t/a） | 主要成分 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 液氨过滤环节 | 液氨过滤废滤料 | 20kg/a | / | 检修更换的废滤料由滤料供货厂家更换新滤料时回收 |
| S2 | CO2脱氢环节 | CO2脱氢废催化剂 | 1.95t/a | Pt/Pb含量约0.3%的氧化铝球，装填量约1.1m3（约3.9t） | 废旧催化剂由催化剂厂家回收再利用 |
| S3 | 尿基有机肥生产备料系统 | 颗粒物 | 1.99t/a | 磷酸一铵、硫酸钾、有机质、添加剂和自产熔融尿素 | 由建设方统一收集后用做生产原料，返回尿基复合肥造粒装置 |
| S4 | 产品冷却筛分环节 | 颗粒物 | 495t/a | 尿基复合肥 | 统一收集后作为返料，返回造粒工段 |
| / | 设备检修环节 | 废机油 | 500kg/a | 废机油 | 暂存在“30万吨合成氨装置项目”危废暂存间，委托有资质的单位进行处置 |
| / | 生活、办公区 | 生活垃圾 | 6.93t/a | 一般生活垃圾 | 集中收集，委托环卫部门统一清运处理 |

#### 4.1.2.4 噪声

项目建成后，主要的噪声源见表4.1-10，本次竣工验收监测选取厂界东南西北4个方位进行噪声监测，监测结果见表4.1-11。

表4.1-10 主要产噪设备声源强度

| 序号 | 噪声源 | 噪声值dB(A) | 减噪措施 | 降噪后噪声值dB(A) | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2压缩机 | 95 | 基础减振，设置消音设施 | 75 | 尿素生产工段 |
| 2 | 各类泵 | 85 | 基础减震 | 70 | 尿素生产工段 |
| 3 | 除尘风机 | 85 | 基础减振，设置消音设施 | 65 | 尿素生产工段 |
| 4 | 造粒机 | 90 | 基础减震 | 75 | 尿素生产工段 |
| 5 | 造粒塔引风机 | 85 | 基础减振，设置消音设施 | 65 | 尿基复合肥生产工段 |

表4.1-11 噪声竣工监测结果

| 03月11日 |
| --- |
| 检测点 位编号 | 检测点 位名称 | 检测 时间 | [Leq,dB(A)] | 检测 时间 | [Leq,dB(A)] | 主要噪声源 |
|  |  |  | 昼 间 |  | 夜 间 |  |
| 13# | 厂界东侧 | 10:47 | 55 | 22:10 | 45 | 昼间：生产噪声 夜间：生活噪声 |
| 14# | 厂界南侧 | 10:57 | 56 | 22:22 | 47 | 昼间：生产噪声 夜间：生活噪声 |
| 15# | 厂界西侧 | 10:25 | 58 | 22:33 | 49 | 昼间：生产噪声 夜间：生活噪声 |
| 16# | 厂界北侧 | 10:36 | 57 | 22:43 | 46 | 昼间：生产噪声 夜间：生活噪声 |
| 03月12日 |
| 检测点 位编号 | 检测点 位名称 | 检测 时间 | [Leq,dB(A)] | 检测 时间 | [Leq,dB(A)] | 主要噪声源 |
|  |  |  | 昼 间 |  | 夜 间 |  |
| 13# | 厂界东侧 | 14:05 | 57 | 22:25 | 47 | 昼间：生产噪声 夜间：生活噪声 |
| 14# | 厂界南侧 | 14:16 | 58 | 23:03 | 45 | 昼间：生产噪声 夜间：生活噪声 |
| 15# | 厂界西侧 | 14:40 | 54 | 22:34 | 46 | 昼间：生产噪声 夜间：生活噪声 |
| 16# | 厂界北侧 | 14:28 | 59 | 22:45 | 45 | 昼间：生产噪声 夜间：生活噪声 |

本次验收监测，项目的厂界（4个监测点位）噪声昼间、夜间监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

#### 4.1.2.5 运营期污染物核算

项目污染物排放情况见表4.1-12。

表4.1-12  项目营运期主要污染物排放一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 尾气排放量 | 污染物排放浓度及排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织 | 厂界 | 氨 | / | 0.01~0.09mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | / | 10~19 |
|  |  |  | 颗粒物 | / | 0.167~0.434mg/m3 |
|  | 有组织 | G1：尿素合成尾气 | 氨 | 1297 | 0.78mg/m3、1.01×10-3kg/h |
|  |  | G2:中压吸收尾气 |  |  |  |
|  |  | G3：低压吸收尾气 | 氨 | 2080 | 0.36mg/m3、7.49×10-4kg/h |
|  |  | G4：尿素蒸发尾气 |  |  |  |
|  |  | G5:尿基有机肥冷却上料废气 | 颗粒物 | 8010 | 18mg/m3、0.143kg/h |
|  |  | 尿基复合肥造粒废气 | 颗粒物 | 170605 | 3.7125mg/m3 、0.6325 kg/h |
|  |  |  | 氨 |  | 0.44125mg/m3 、7.52×10-2 kg/h |
|  |  | G10：产品筛分废气 | 颗粒物 | 1499.5 | 13.8 mg/m3、2.08×10-2kg/h |
| 水 污 染 物 水 污 染 物 | 造粒尾气洗涤废水 | SS、NH3-N | 15.12m3/d | 排入入生产废水收集池，集中收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置 |
|  | 循环水站排污水 | SS | 172.08m3/d |  |
|  | 脱盐水排污水 | Ca2+、Mg2+、SS | 226.8m3/d |  |
|  | 车间清洁水 | CODcr、SS、NH3-N | 4.6m3/d |  |
|  | 办公生活 | CODCr、BOD、 NH3-N、TP | 1.34m3/d | 依托“30万吨合成氨装置项目”污水处理站进行处理，成品袋库、机柜间片区办公生活污水依托祥丰化肥生活污水处理设施进行处理后，回用于绿化 |
|  | 倒班食宿 | CODCr、BOD、 NH3-N、TP | 2.02m3/d | 进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理后，回用于祥丰金麦绿化 |
| 固 体 废 物 | 液氨过滤环节 | 液氨过滤废滤料 | 20kg/a | 检修更换的废滤料由滤料供货厂家更换新滤料时回收 |
|  | CO2脱氢环节 | CO2脱氢废催化剂 | 1.95t/a | 废旧催化剂由催化剂厂家回收再利用 |
|  | 尿基有机肥生产备料系统 | 颗粒物 | 1.99t/a | 由建设方统一收集后用做生产原料，返回尿基复合肥造粒装置 |
|  | 产品筛分环节 | 颗粒物 | 495t/a | 统一收集后作为返料，返回造粒工段 |
|  | 设备检修环节 | 废机油 | 500t/a | 暂存在“30万吨合成氨装置项目”危废暂存间，委托有资质的单位进行处置 |
|  | 生活、办公区 | 生活垃圾 | 6.93t/a | 集中收集，委托环卫部门统一清运处理 |
| 噪 声 | 本项目生产噪声主要来源于压缩机、风机、各种泵类等机械动力设备。主要位置在尿素生产工段及尿基复合肥生产，声源强度在85～95dB（A）范围内，选取低噪声设备，对其它产噪设备应安装防振、减振，从噪声源头控制噪声源强，产噪设备单独布置，采用隔音。 |

## 4.2 项目主要污染物环保措施

项目运营期对策措施主要针对废气、废水、固废等方面，运营期污染防治措施见表4.2-1。

表4.2-1  本项目环保措施一览表

| 因素 | 防治对象 | 实际防治措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1：尿素合成尾气 | 尾气吸收器1套，排气筒高度：50m；排气筒出口内径：0.2m；温度：46℃ | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值 |
|  | G2:中压吸收尾气 |  |  |
|  | G3：低压分解吸收尾气 | 低压分解工段尾气吸收塔1座，排气筒高度：120m；排气筒出口内径：0.3m；温度：83℃ | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值 |
|  | G4：尿液蒸发尾气 |  |  |
|  | G5：冷却上料废气 | 布袋除尘器，排气筒高度：25m；排气筒出口内径：0.3m；温度：32℃ | 大气污染物综合排放标准》表2二级标准 |
|  | G6-G9：造粒塔顶废气 | 高效湿法洗涤，排气筒高度：120m；排气筒出口内径4m； | 《大气污染物综合排放标准》表2、二级标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值 |
|  | G10：产品筛分废气 | 布袋除尘，排气筒高度：25m； 排气筒出口内径：0.3m；温度：32℃ | 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 |
|  | 各个工段无组织废气 | 工艺控制，避免物料跑冒滴漏 | 《大气污染物综合排放标准》表2、二级标准《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值 |
| 废水 | W1：CO2入口分离器分离冷凝液 | 返回合成氨装置项目脱碳工序循环使用 | 废水回用 |
|  | W2：CO2压缩机分离冷凝液 | 返回合成氨装置项目脱碳工序循环使用 | 废水回用 |
|  | W3：合成装置尾气洗涤洗涤废水 | 进入氨水槽，再进行解吸水解，回收氨 | 废水回用 |
|  | W4：低压吸收塔尾气、尿素蒸发尾气洗涤废水 | 进入氨水槽，再进行解吸水解，回收氨 | 废水回用 |
|  | W5：解吸水解废水（工艺冷凝液） | 回用于尾气洗涤和脱盐水站 | 废水回用 |
|  | W6：造粒尾气洗涤废水 | 进入生产废水收集池后输送至祥丰金麦化工有限公司磷酸湿磨装置作为补充水 | 废水回用 |
|  | 地坪冲洗水 | 进入生产废水收集池后输送至祥丰金麦化工有限公司磷酸湿磨装置作为补充水 | 废水回用 |
|  | 生活污水 | 办公生活污水进入 “30万吨合成氨装置项目”生活污水处理站处理后，回用于绿化污水处理站处理规模为20m3/d，成品袋库、机柜间片区员工办公生活产生的生活污水依托祥丰化肥有限公司的生活污水处理设施进行处置，处理规模为50m3/d。 倒班食宿生活污水进入祥丰金麦有限公司已建生活污水处理站处理后，回用于绿化，污水处理站处理规模为100m3/d。 | GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表1城市绿化标准 |
| 固体废物 | 废催化剂、废机油等 | 危废暂存间依托30万吨合成氨项目使用，危废暂存间基础防渗，建筑面积为68m2。 | 处置率100% |
|  | 废包装材料 | 收集于集装箱后出售，综合利用 | 处置率100% |
|  | 除尘器收尘 | 返回原料车间 | 处置率100% |
|  | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 | 处置率100% |
| 噪声 | 机械噪声 | 减振器、选节能高效风机、建筑隔声、节能低噪冷却塔。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 地下水 | 生产废水 | 分区防渗措施和地下水跟踪监测井通过调阅施工期监理材料，对地下水防渗措施和地下水跟踪监测井落实情况进行检查。 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

### 4.3.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）项目审批及建设过程中，严格按照《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》等相关要求进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续。

云南祥丰石化有限公司委托云南绿色环境科技开发有限公司编制《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书》（报批稿），并于2019年7月25日获得《云南滇中新区生态环境局关于对<云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书>的批复》（滇中生环保复〔2019〕2号）。

2021年7月6日提交《排污许可证申请表》，并于2021年7月16日取得排污许可证主码91530181MA6L2U5527001R。

经现场调查核实，该项目可研、环评报告、环评批复、初设等文件资料齐全，项目建设按照国家有关建设项目环境保护管理相关法律法规及要求办理了环保审批备案手续，在项目建设及运行过程中严格落实环评报告及环评批复要求的污染防治措施，执行了建设项目环保“三同时”制度，污染防治措施及设施基本到位，有相关的环境管理制度及应急处置措施。

### 4.3.2 环评对策措施与环评批复落实情况

本项目环评对策措施落实情况见表4.3-1。

表4.3-1  环评对策措施落实情况一览表

| 分类 | 分阶段 | 项目 | 环评报告保护措施 | 实际采取措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 施工期 | 施工废水 | 施工场内建立废水沉淀贮水池，施工废水经沉淀处理后回用于场地降尘或者自然蒸发干化，避免施工废水对周围地表水造成影响。从节约用水出发，项目应将施工废水统一收集于沉淀池进行回用。减少施工废水排放，避免施工废水的对外环境的可能影响，确保每一个施工活动场地建设一个沉淀池。 | 经过现场踏勘和核查资料，施工场地内建设有废水沉淀贮水池，施工废水经沉淀处理后回用于场地降尘或者自然蒸发干化，已避免施工废水对周围地表水造成影响，场地内每一个施工活动场地建设一个沉淀池。施工期间未收到相关施工废水的污染投诉和生态环境局的处罚。 | 符合要求 |
|  |  | 场地含泥雨水 | 在施工场地周围布设临时截排水沟，在排水沟入河处设置临时沉淀池，场地含泥沙雨水经截排水沟汇集至临时沉淀池，场地雨水经沉淀处理后进入周边冲沟。 | 经过现场踏勘和核查资料，施工场地周围布设有临时截排水沟，在排水沟入河处设置临时沉淀池，场地含泥沙雨水经截排水沟汇集至临时沉淀池，场地雨水经沉淀处理后进入周边冲沟。施工期间未收到相关施工废水的污染投诉和生态环境局的处罚。 | 符合要求 |
|  |  | 施工人员生活污水 | 施工人员多为附近村民，住在附近民房，不在项目区内住宿。各施工集中地必须设置一个生活污水沉淀池，确保没有施工生活污水直排。施工场地厕所采用旱厕，定期对旱厕进行清掏，清掏废物可用作为农家肥。 | 经过现场踏勘和核查资料，施工人员多为附近村民，住在附近民房，不在项目区内住宿。各施工集中地均设置一个生活污水沉淀池，没有施工生活污水直排。施工场地厕所采用旱厕，定期对旱厕进行清掏，清掏废物用作农家肥。施工期间未收到相关施工废水的污染投诉和生态环境局的处罚。 | 符合要求 |
|  | 运行期 | 造粒尾气洗涤废水 | 排入生产废水收集池，集中收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置。 | 经过现场踏勘和核查资料，造粒尾气洗涤废水、循环水站排污水、脱盐水排污水、车间清洁水排入生产废水收集池，集中收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置。 | 符合要求 |
|  |  | 循环水站排污水 |  |  |  |
|  |  | 脱盐水排污水 |  |  |  |
|  |  | 车间清洁水 |  |  |  |
|  |  | 办公生活废水 | 依托“30万吨合成氨装置项目”共建生活污水处理站处理后，回用于绿化。 | 经过现场踏勘和核查资料，办公生活污水依托“30万吨合成氨装置项目”生活污水处理站，处理规模为20m3/d。成品袋库、机柜间片区办公生活污水依托祥丰化肥生活污水处理设施进行处理，处理规模为50m3/d，“30万吨合成氨装置项目”已通过竣工验收。云南祥丰化肥生活污水处理站已建成。 | 符合要求 |
|  |  | 倒班食宿 | 进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理后，回用于绿化 | 经过现场踏勘和核查资料，倒班食宿产生的废水进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理后，回用于绿化，处理站处理规模为100m3/d。 | 符合要求 |
| 空气环境保护 | 施工期 | 施工扬尘 | 设置控制扬尘污染责任标志牌，施工现场应保持整洁，拟建项目大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。出入口设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得外排，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车帮等部位进行清理，施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房或者严密遮盖。施工过程中对施工场地勤洒水，施工厂界设置喷淋洒水装置，增设洒水雾炮车沿施工厂界道路定期喷水雾，保证施工场地湿润，降低扬尘产生。 | 经过现场踏勘和核查资料，场地内设置控制扬尘污染责任标志牌，项目大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，其他部位可采用不同的硬化措施，不会产生泥土和扬尘，出入口已设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，并保持排水通畅，污水未经处理不得外排，运输车辆驶出工地前，已对车轮、车身、车帮等部位进行清理，施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆，水泥等原料密闭存放。施工过程中对施工场地勤洒水，施工厂界已设置喷淋洒水装置，增设洒水雾炮车沿施工厂界道路定期喷水雾，保证施工场地湿润，降低扬尘产生。 | 符合要求 |
|  |  | 施工机械产生的尾气 | 通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率等措施，车辆尾气排放符合环保要求，即可有效减少尾气中污染物的产生及排放。 | 经过现场踏勘和核查资料，已加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率等措施，车辆尾气排放符合环保要求，即可有效减少尾气中污染物的产生及排放。 | 符合要求 |
|  | 运行期 | 尿素合成尾气 | 尿素合成尾气、中压吸收尾气常压尾气洗涤器1套，排气筒高度50m | 经调查核实，建设尿素合成尾气、中压吸收尾气常压尾气洗涤器1套，排气筒高度为50m，排气筒出口内径为0.2m | 符合要求 |
|  |  | 中压吸收尾气 |  |  |  |
|  |  | 低压吸收塔尾气 | 低压吸收塔尾气、尿液蒸发尾气常压尾气洗涤器1套，排气筒高度50m | 经调查核实，厂区内建设低压分解工段尾气吸收塔1座，蒸发冷凝器4个，排气筒高度为120m，排气筒出口内径：0.3m | 符合要求 |
|  |  | 尿液蒸发尾气 |  |  |  |
|  |  | 尿基有机肥冷却上料废气 | 上料废气高效布袋除尘器1套，排气筒高度25m | 经调查核实，上料废气高效布袋除尘器1套，排气筒高度25m，排气筒出口内径：0.3m | 符合要求 |
|  |  | 尿基复合肥造粒塔尾气 | 尿基复合肥造粒塔尾气高效布袋除尘+湿法洗涤设施1套，排气筒高度110m，在造粒塔顶设4个排口 | 经调查核实，尿基复合肥造粒塔尾气高效湿法洗涤设施1套，排气筒高度120m，排气筒直径为1.4m。由4个排气筒改为现在的8个排气筒，单个排气筒的废气排放能力由原来的110000m3/h改为现在的50000m3/h，排气筒出口内径：4m（等效内径） | 符合要求 |
|  |  | 产品筛分废气 | 产品筛分冷却尾气高效布袋除尘1套，排气筒高度25m | 经调查核实，产品筛分冷却尾气高效布袋除尘1套，排气筒高度25m，排气筒出口内径：0.3m | 符合要求 |
| 噪声控制 | 施工期 | 施工噪声 | 施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，应当符合《建筑施工场界噪声限值》要求。施工期间加强管理，合理安排施工时间，采用低噪声设备，并通过在施工场地四周设置围墙，能有效减少噪声对紧邻敏感点的影响 | 施工期未发生噪声扰民投诉事件。 | 符合要求 |
|  | 运行期 | 机械噪声 | 对各主要噪声源的防治，首先选取低噪声设备，对其它产噪设备应安装防振、减振，从噪声源头控制噪声源强，其次，隔断噪声传播途径，对空压机、风机、压缩机等产噪设备应进行单独布置，采用隔音等措施，第三对受体保护，给生产工人发放必要的防护用品。 | 经过现场踏勘和核查资料，已按照要求首先选取低噪声设备，对其它产噪设备应安装防振、减振，从噪声源头控制噪声源强，其次，隔断噪声传播途径，对空压机、风机、压缩机等产噪设备应进行单独布置，采用隔音等措施，第三对受体保护，给生产工人发放必要的防护用品。 | 符合要求 |
| 固体废物处置 | 施工期 | 建筑垃圾 | 施工中所产生的建筑垃圾回收利用部分进行回收利用，不能回收利用部分运至指定的地点进行堆存，对当地环境影响较小。 | 经过现场踏勘和核查资料，施工中的建筑垃圾部分回收，不能回收利用部分运至指定的地点进行堆存，对当地环境影响较小。 | 符合要求 |
|  |  | 生活垃圾 | 在项目区内设垃圾桶对生活垃圾进行统一收集，并定期由环卫部门清运处置 | 经过现场踏勘和核查资料，项目区内设垃圾桶对生活垃圾进行统一收集，并定期由环卫部门清运处置。 | 符合要求 |
|  | 运行期 | 液氨过滤废滤料 | 检修更换的废滤料由滤料供货厂家更换新滤料时回收 | 经过现场踏勘和核查资料，检修更换的废滤料由滤料供货厂家更换新滤料时回收。 | 符合要求 |
|  |  | CO2脱氢废催化剂 | 废旧催化剂由催化剂厂家回收再利用 | 经过现场踏勘和核查资料，废旧催化剂由催化剂厂家回收再利用 | 符合要求 |
|  |  | 尿基有机肥生产备料系统颗粒物 | 由建设方统一收集后用做生产原料，返回尿基复合肥造粒装置 | 经过现场踏勘和核查资料，尿基有机肥生产备料系统颗粒物由建设方统一收集后用做生产原料，返回尿基复合肥造粒装置 | 符合要求 |
|  |  | 产品筛分颗粒物 | 统一收集后作为返料，返回造粒工段 | 经过现场踏勘和核查资料，产品筛分颗粒物统一收集后作为返料，返回造粒工段 | 符合要求 |
|  |  | 废机油 | 暂存在“30万吨合成氨装置项目”危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。 | 经过现场踏勘和核查资料，废机油暂存在“30万吨合成氨装置项目”危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。危废暂存间占地面积为68m3。 | 符合要求 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，委托环卫部门统一清运处理 | 经过现场踏勘和核查资料，集中收集，委托环卫部门统一清运处理 | 符合要求 |

本项目环评批复的对策措施落实情况见表4.3-2。

表4.3-2  环评批复的对策措施落实情况一览表

| 序号 | 环评批复提出的防治措施 | 实际采取措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设地点位于安宁市禄脿街道安丰营，地理中心坐标为东经102.18'18.65”北纬24.58'54.83”)。 | 项目建设地点位于安宁市禄脿街道安丰营，地理中心坐标为东经102.18'18.65”北纬24.58'54.83”) | 符合要求 |
|  | 项目占地面积11643.4m',总建筑面积12191.6m',以云南祥丰金麦化工在建“30万吨合成氨装置”生产的液氨和二氧化碳气体为主要原料,新建-条年产50万吨绿色有机尿基复合肥生产线,配套建设液氨输送管线、复合肥原料仓、成品散库、成品袋库、包装楼、变电所、机柜间、分区防渗及废气处理等设施。办公及生活设施、初期雨水收集池、生活废水处理设施、生产废水收集池、事故废水收集池、危废暂存间等工程与“30万吨合成氨装置”项目共建共用。 | 项目占地面积11643.4m2总建筑面积12191.6m2，以公司已建成“30万吨合成氨装置”生产的液氨和二氧化碳气体为主要原料，新建一条年产50万吨绿色有机尿基复合肥生产线，配套建设液氨输送管线、复合肥配料库、产品冷却框架、成品袋库、包装楼、变电所、机柜间、分区防渗及废气处理等设施。办公及生活设施、初期雨水收集池、生活废水处理设施、生产废水收集池、事故废水收集池、危废暂存间等工程与“30万吨合成氨装置”项目共建共用，均已通过“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目”竣工环境保护验收。 | 符合要求 |
|  | 项目总投资50087.61万元,其中环保投资626万元。 | 项目总投资50612万元,其中环保投资1151万元。 | 符合要求 |
| 2 | 项目应建设完善的“雨污分流”排水系统,并与区域排水系统相协调。 | 项目已建设完善的“雨污分流”排水系统,并与区域排水系统相协调。 | 符合要求 |
|  | 严格执行《昆明市城市节约用水管理条例》项目生产废水、初期雨水经收集处理后全部回用于厂区生产，不得外排。 | 项目已严格执行《昆明市城市节约用水管理条例》。项目生产废水、初期雨水经收集处理后全部回用于厂区生产，不存在外排现象。 | 符合要求 |
|  | 生活污水依托“30万吨合成氨装置”及云南祥丰金麦化工有限公司生活污水处理站处理后达GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准后全部回用于厂区绿化，不得外排。 | 项目产生的生活污水依托“30万吨合成氨装置”生活污水处理设施，处理规模为20m3/d以及云南祥丰化肥有限公司污水处理站处理后回用于绿化。倒班食宿废水通过云南祥丰金麦化工有限公司生活污水处理站处理，处理规模为100m3/d。。处理后达GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准后全部回用于厂区绿化，不存在外排现象。 | 符合要求 |
| 3 | 项目应采取有效的废气治理措施，尿素合成尾气、中压分解吸收工段及低压分解吸收、蒸发浓缩工段废气排放应达GB14554- 93《恶臭污染物排放标准》表2标准，即：氨排放速率≤35kg/h，排气简高度均不得低于50米；造粒上料废气工段及产品筛分冷却工段废气排放应达GB16297- 1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，即：颗粒物≤120mg/m3、排放速率<5.9kg/h，排气筒高度均不得低于25米；造粒工段废气排放应达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准及GB14554 - 93《恶臭污染物排放标准》表2标准，即:颗粒物≤120mg/m3、排放速率≤85kg/h，氨排放速率≤75kg/h，排气筒高度不得低于110米。 | 项目已按照环评批复中的要求采取有效的废气治理设施，尿素合成尾气、中压分解吸收工段排气筒高度为50m，排气筒出口内径为0.2m，氨的排放速率为1.01×10-3kg/h，排放浓度为0.78mg/m3；低压分解吸收及蒸发浓缩工段排气筒高度为120m，排气筒出口内径为0.3m，氨的排放速率为7.49×10-4kg/h，排放浓度为0.36mg/m3；废气排放均能够满足环评批复中要求的《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 9）表2的标准。 造粒冷却上料废气工段排气筒高度为25m，排气筒出口内径0.3m，颗粒物排放浓度为18mg/m3，排放速率为0.143kg/h；产品筛分工段排气筒高度为25m，排气筒直径为0.5m，颗粒物排放浓度为13.8mg/m3，排放速率为2.08×10-2kg/h；均能够满足环评批复中要求的《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 9）表2二级标准。 造粒工段排气筒高度为120m，排气筒出口内径：4m（等效内径），本次验收监测抽取排气筒总量的50%（即4根）进行监测，造粒塔外排废气检测口G：颗粒物排放浓度为4.9mg/m3，排放速率为0.10425kg/h，氨排放浓度为0.435mg/m3，排放速率为9.265×10-3kg/h；造粒塔外排废气检测口H：颗粒物排放浓度为3.55mg/m3，排放速率为0.0748kg/h，氨排放浓度为0.43mg/m3，排放速率为9.07×10-3kg/h；造粒塔外排废气检测口C：颗粒物排放浓度为3.35mg/m3，排放速率为0.0724kg/h，氨排放浓度为0.435mg/m3，排放速率为9.4×10-3kg/h；造粒塔外排废气检测口E：颗粒物排放浓度为3.05mg/m3，排放速率为0.0648kg/h，氨排放浓度为0.465mg/m3，排放速率为9.875×10-3kg/h；监测结果显示，造粒工段废气排放均满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准及GB14554 - 93《恶臭污染物排放标准》表2标准。 | 符合要求 |
|  | 厂界无组织废气排放应达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及GB14554-93《恶臭污染物排放标准》无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物≤1.Omg/m3，氨≤1mg/m3，臭气≤20(无量纲)。 | 于2022年3月11日至2022年3月12日进行厂界无组织废气排放监测，选取4个点，每个点3份样品。根据验收监测报告，厂界内无组织废气总悬浮颗粒物（TPS）排放浓度范围值为0.167~0.434mg/m3，氨的排放浓度范围值为0.01~0.09mg/m3，臭气排放浓度范围值为10~19。均能够满足环评批复中要求的GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及GB14554-93《恶臭污染物排放标准》无组织排放监控浓度限值。 | 符合要求 |
|  | 散装物料密闭运输,施工场地和运输道路应采取洒水抑尘等措施，防止扬尘污染抗民。施工扬尘应符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》(表2）无组织排放监控限值，即：颗拉物≤1.0mg/m3。 | 厂区内散装物料密闭运输，施工场地和运输道路已按照要求采取洒水抑尘等措施,防止扬尘污染抗民。施工扬尘符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》(表2）无组织排放监控限值,即:颗拉物≤1.0mg/m3。 | 符合要求 |
| 4 | 产生噪声的设备及场所应采取隔声降噪措施，加强车辆进出管理，设文禁鸣标志，厂界噪声应达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，即:昼间≤65分贝、夜间≤55分贝。 | 已按照要求对产生噪声的设备及场所，加强车辆进出管理，设文禁鸣标志，厂界噪声应达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，即：昼间≤65分贝、夜间≤55分贝。 | 符合要求 |
|  | 施工过程中应合理安排施工时间，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 | 施工过程中已按照要求合理安排施工时间，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 | 符合要求 |
| 5 | 加强固体废弃物综合利用和规范处置，废矿物油、废催化剂、过滤废滤料等危险废物经妥善收集后交有资质单位处置,化粪池及污水处理站污泥、生活垃圾应委托环卫部门及时清运处置。 | 已按照要求加强固体废弃物综合利用和规范处置，废矿物油、废催化剂、过滤废滤料等危险废物经妥善收集后交有资质单位处置，化粪池及污水处理站污泥、生活垃圾应委托环卫部门及时清运处置。 | 符合要求 |
| 6 | 严格执行报告书中风险影响评价中的各项防范措施,与“30万吨合成氨装置”项目共建有效容积不低于3500m3事故应急水池。突发环境事件应急预案应增加本项目建设内容，并报昆明市生态环境局安宁分局备案，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。 | 已严格执行报告书中风险影响评价中的各项防范措施，与“30万吨合成氨装置”项目共建事故应急水池有效容积为4500m3。突发环境事件应急预案已相应增加本项目建设内容，并报昆明市生态环境局安宁分局备案，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。事故池已通过“云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置项目”竣工环境保护验收。 | 符合要求 |
| 7 | 项目防渗工程施工应在监理部门的监理下进行，防渗工程结束应提交施工防渗监理报告，自行组织开展防渗工程环保预验收，并建立健全相关工作台账记录，存档备查。 | 项目已按照要求在监理部门的监理下进行防渗工程施工，自行组织开展防渗工程环保预验收，并建立健全相关工作台账记录，存档备查。实际监理情况如下： 1、场地均采用250mm厚C30砼进行浇注，作为基础防渗措施。 2、道路均采用300mm厚C30砼进行浇注，作为基础防渗措施。 3、生产装置内所有围堰均采用250mm厚C30抗渗混凝土，防渗等级为P8，内布置有中φ12@200单层双向钢筋进行浇注；围堰及地坪均铺贴厚度为30mm的花岗岩，并在花岗岩底部施工“三布五油”，接缝处采用KPI胶泥筑缝。 4、事故水池及初期雨水收集池为共用隔墙，水池底板为600mm厚C30抗渗混凝土浇注，防渗等级为P8；底板与墙体连接处采用300mm*4mm不锈钢止水带绕通进行止水处理；墙体高度为4.7m，厚度为450mm，采用C30抗渗混凝土进行浇注，防渗等级为P8。在浇注完成后，所有墙体均采用1:2.5水泥砂浆进行抹灰（内掺入5%防水粉)。 5、污水池水池底板为600mm厚，采用C30抗渗混凝土进行浇注，防渗等级为P8；底板与墙体连接处采用300mm*4mm不锈钢止水带绕通进行止水处理；墙体高度为5.2m，厚度为450mm，采用c30抗渗混凝土进行浇注，防渗等级为P8；在浇注完成后，所有墙体均采用1:2.5水泥砂浆进行抹灰（内掺入5%防水粉)。 | 符合要求 |
| 8 | 设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。 | 设计阶段已按照要求开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。 | 符合要求 |
| 9 | 项目建成投入试运行后，按规定自主开展囤工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。 | 项目建成投入试运行后，按规定自主开展囤工环保验收，验收合格后正式投入运行。 | 符合要求 |
| 10 | 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批漫设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报生态环境局重新审核。 | 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批漫设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报生态环境局重新审核。 | 符合要求 |
| 11 | 应按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查，请昆明市生态环境局安宁分局负责组织项目环境执法现场监察和日常监督管理，请市环境监察支队加强监督检查。 | 已按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查，请昆明市生态环境局安宁分局负责组织项目环境执法现场监察和日常监督管理，请市环境监察支队加强监督检查。 | 符合要求 |
| 12 | 依法到其他职能部门办理相关手续。 | 已按要求依法到其他职能部门办理相关手续。 | 符合要求 |

### 4.3.3 环境管理制度及环保投资情况

#### 4.3.3.1 环境管理制度

云南祥丰石化有限公司主要环境管理规章制度如下：

（1）辐射安全管理制度；

（2）生活污水处理设施运行管理制度；

（3）事故池、污水池、初期雨水收集池管理规定；

（4）危险废物环保管理责任制。

（5）云南祥丰石化有限公司安全管理制度

#### 4.3.3.2 环保投资情况

表4.3-3  环保设（措）施及投资情况一览表

|  | 环评报告内容 | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 生产工段 | 污染源 | 环保设施及处理规模 | 数量 | 环保投资 （万元） | 环保措施 | 环保投资 （万元） |
| 一 | 施工期 |
| 施工期粉尘防治 | / | 30 | 施工期粉尘防治 | 30 |
| 施工期建筑垃圾清运 | / | 5 | 施工期建筑垃圾清运 | 5 |
| 施工期噪声防治 | / | 5 | 施工期噪声防治 | 5 |
| 二 | 运营期 |
| 废气处理 | 绿色有机尿基复合肥生产工段 | 尿素合成尾气 | 洗涤器 | 1套 | 20 | 洗涤器 | 50 |
|  |  | 中压吸收尾气 |  |  |  |  |  |
|  |  | 低压吸收尾气 | 低压吸收塔、蒸汽冷凝液洗涤、蒸发冷凝器 | 1套 | 15 | 低压吸收塔、蒸汽冷凝液洗涤、蒸发冷凝器 | 80 |
|  |  | 蒸发终冷凝器不凝气 |  |  |  |  |  |
|  |  | 造粒上料废气 | 布袋除尘器 | 1套 | 10 | 布袋除尘器 | 70 |
|  |  | 造粒塔废气 | 塔顶湿法洗涤 | 1套 | 50 | 塔顶湿法洗涤 | 345 |
|  |  | 产品冷却筛分废气 | 布袋除尘器 | 1套 | 10 | 布袋除尘器 | 80 |
| 废水处理 | 绿色有机尿基复合肥生产线 | 初期雨水 | 初期雨水收集池及配套管网 | 1套 | 50 | 初期雨水收集池及配套管网 | 50 |
|  |  | 生产废水 | 生产废水收集池及配套管网 | 1套 |  | 生产废水收集池及配套管网 |  |
|  |  | 事故废水 | 事故废水收集池及配套管网 | 1套 | 10 | 事故废水收集池及配套管网 | 15 |
| 噪声处理 | 生产设备 | 泵类噪声 | 基底减震 | 若干 | 60 | 基底减震 | 60 |
|  |  | 各种风机 | 消声 |  |  | 消声 | 60 |
|  |  | 空压站隔、消声 | 消声 |  |  | 消声 |  |
| 固废处理 | 员工生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 若干 | 1 | 垃圾桶 | 1 |
| 地下水 | 全厂 | 分区防渗措施、地下水监测井。 | / | 300 | 分区防渗措施、地下水监测井。 | 300 |
| 环境风险 | 全厂 | 应急物资、资金。 | / | 60 | 应急物资、资金。 | 60 |
| 合计 | 626 | / | 1151 |

### 4.3.4 应急预案落实情况调查

云南祥丰石化有限公司已经建立应急预案，编制完成《云南祥丰石化有限公司突发环境事件应急预案》（2021版）、《云南祥丰石化有限公司突发环境事件风险评估报告》（2021版）、《云南祥丰石化有限公司应急资源调查报告》（2021版），并到昆明市生态环境局安宁分局备案（备案编号：ANYJ-530181-2021-339-H）。

### 4.3.5 环境监测落实情况调查

项目监测计划及落实对比情况见表4.3-4。

表4.3-4  项目监测计划及落实对比情况

| 监测类别 | 监测点位 | 污染物名称 | 环评报告 | 实际落实计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 执行标准 | 标准限值 | 监测 方式 | 监测 频次 | 是否变化 |
| 废气 | 产品筛分废气（5#排放口） | 氨 | 排气筒高度竣工验收时进行核定，监测频次为每半年一次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 颗粒物120mg/Nm3 | 手工 | 1次/半年 | 变化 |
|  | 冷却上料废气（3#排放口） | 颗粒物 | 排气筒高度竣工验收时进行核定，监测频次为每半年一次 |  | 120mg/Nm3 | 手工 | 1次/半年 | 无 |
|  | 尿素合成及中压尾气（1#排放口） | 氨 | 排气筒高度竣工验收时进行核定，监测频次为每季度一次 | 《排污许可证申请与核发技术规范 化肥工业-氮肥》（HJ864.1-2017） | 35kg/h | 手工 | 1次/季度 | 无 |
|  | 蒸发及低压尾气（2#排放口） | 氨 | 排气筒高度竣工验收时进行核定，监测频次为每季度一次 |  | 75kg/h | 手工 | 1次/季度 | 变化 |
|  | 造粒尾气（4#排放口） | 颗粒物、氨 | 排气筒高度竣工验收时进行核定，监测频次为每季度一次 | 《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018） | 氨75kg/h；颗粒物120mg/Nm3 | 手工 | 氨1次/季度；颗粒物1次/月 | 变化 |
|  | 厂界无组织废气 | 氨 | 监测频次为每半年一次 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 1.5mg/Nm3 | 手工 | 1次/季 | 变化 |
|  |  | 颗粒物 |  | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 1.0mg/Nm3 | 手工 | 1次/季 | 变化 |
|  |  | 臭气浓度 | 无 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 20（无量纲） | 手工 | 1次/季 | 变化 |
| 噪声 | 四周厂界噪声 | Leq | 监测频次为每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 (GB12348-2008)3 类 | 昼间65db（A），夜间55db（A） | 手工 | 1次/季度 | 无 |
| 地下 水环 境 | 地下水跟踪监测井 | pH、氨氮 | 监测频次为每半年一次 | 《地下水质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类 | 5.5≤PH≤6.5 氨氮≤0.05（mg/L） | 手工 | 每年枯、丰水季各一次 | 无 |
| 备注：监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突发事件，应当立即采取措施消除危害，并及时向排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。 |

### 4.3.6 监理落实情况调查

本项目施工期环境监理计划及落实情况对比分析表见表4.3-5。

表4.3-5  监理计划及落实情况对比分析一览表

| 项目 | 监理内容 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 工程土石方开挖引起水土流失 | 及时将区域内多余的弃土清运至需填土的地点，并及时进行压实。多余的土石方及时清运到指定地点。 | 施工废土、废石和建筑垃圾全部用于场地平整。 |
| 施工废水、生活污水 | 施工废水设沉淀池、施工区建设旱厕，由环卫部门定期清淘。 | 经过现场踏勘和核查资料，施工期间未有油料泄漏和倾倒废油料的现象；施工泥浆水、养护和清洗水等施工废水，设置贮水沉淀池，经沉淀处理后进行回用和洒水降尘不外排。施工期间的施工废水回用，未排入厂外污水管道。施工期间未收到相关施工废水的污染投诉和生态环境局的处罚。 施工期不设宿舍，施工人员均为附近村民，施工场地内设置旱厕，定期进行清运处置旱厕垃圾。施工期间未收到相关施工生活污水的污染投诉和生态环境局的处罚。 |
| 施工及运输车辆噪声和粉尘 | 保证施工设备完好、先进，降低其噪声；定期洒水、防止扬尘。 | 施工期未发生噪声扰民投诉事件。 运输汽车采取遮盖措施，以防泥土和砂石料洒落；水泥、石灰等容易飞散的物料统一存放，采取帆布遮盖防风遮挡措施；配备一辆洒水车，定时对施工现场和场内运输道路洒水降尘。通过加强施工现场的管理，减少扬尘量产生。 |
| 工程占地对植被破坏 | 合理规划，减少施工临时占地，不破坏施工区外的植被。 | 施工期不破坏施工区外的植被。 |
| 防渗施工 | 防渗工程结束应提交施工防渗监理报告，自行组织开展防渗工程环保预验收，并建立健全相关工作台账记录，存档备查。 | 项目已按照要求在监理部门的监理下进行防渗工程施工，自行组织开展防渗工程环保预验收，并建立健全相关工作台账记录，存档备查。实际监理情况如下： 1、场地均采用250mm厚C30砼进行浇注，作为基础防渗措施。 2、道路均采用300mm厚C30砼进行浇注，作为基础防渗措施。 3、生产装置内所有围堰均采用250mm厚C30抗渗混凝土，防渗等级为P8，内布置有中φ12@200单层双向钢筋进行浇注；围堰及地坪均铺贴厚度为30mm的花岗岩，并在花岗岩底部施工“三布五油”，接缝处采用KPI胶泥筑缝。 4、事故水池及初期雨水收集池为共用隔墙，水池底板为600mm厚C30抗渗混凝土浇注，防渗等级为P8；底板与墙体连接处采用300mm*4mm不锈钢止水带绕通进行止水处理；墙体高度为4.7m，厚度为450mm，采用C30抗渗混凝土进行浇注，防渗等级为P8。在浇注完成后，所有墙体均采用1:2.5水泥砂浆进行抹灰（内掺入5%防水粉)。 5、污水池水池底板为600mm厚，采用C30抗渗混凝土进行浇注，防渗等级为P8；底板与墙体连接处采用300mm*4mm不锈钢止水带绕通进行止水处理；墙体高度为5.2m，厚度为450mm，采用c30抗渗混凝土进行浇注，防渗等级为P8；在浇注完成后，所有墙体均采用1:2.5水泥砂浆进行抹灰（内掺入5%防水粉)。 |

# 5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1 环境影响评价主要结论与建议

### 5.1.1 大气环境影响结论

本项目所在区域属于大气环境达标区，排放的废气污染物主要为颗粒物（PM10）、氨，在正常排放情况下，项目排放的废气污染物最大落地浓度值均能满足相应的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）浓度限值及其他标准限值要求，1小时最大浓度贡献值、日均最大浓度贡献值占标率小于100%，年均最大浓度贡献值占标率小于30%。

本项目厂界无组织排放最大地面浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表中二级标准及HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中的限值。非正常情况下，颗粒物和氨的小时浓度值出现超标，对区域环境的影响较正常情况增幅较大，故项目运营期内，必须严格管理，采取措施减少非正常排放情况的发生。厂界外网格区域的小时最大浓度预测值满足环境质量标准，无超标点，本项目不需设置大气环境防护距离，但应设置200m的卫生防护距离。

综上所述，本项目对大气环境的影响是可以接受的。

### 5.1.2 地表水影响结论

本项目生活废水分别依托祥丰化肥有限公司和云南祥丰石化有限公司建改扩建30万吨/年年合成氨装置（一期）项目生活废水处理站处置后用于祥丰集团用地范围内绿化用水，不外排；生产废水经生产废水收集池收集后通过管道输送到祥丰金麦化工有限公司湿法球磨站作为补充水，不外排；正常工况下产生的废水均不外排。

事故状态下产生的废水产生量为1458m3，事故废水通过排水沟汇入本项目与“30万吨合成氨装置项目”共建的事故水池，事故水池有效容积为4500m3，能够满足本项目事故废水收集的需求，事故水池经防渗处理，可保证事故废水不外排。

### 5.1.3 生态环境影响分析结论

本项目对生态环境的影响主要存在于施工期，项目建成后厂区内均为建筑物、道路和绿地所覆盖，因施工造成的水土流失得到有效控制。厂区内的建筑物、道路和绿化建设完成后，施工造成的景观影响得以消除，厂区内干净、整洁的环境与周边的景观环境相协调，不会对景观造成影响。项目区内绿化的建设，可改善区域植被覆盖率，在项目绿化过程中优先选择乡土物种，不引进外来物种，避免物种入侵情况的发生。项目运营期对生态环境的影响微小。

### 5.1.4 地下水环境影响分析结论

（1）评价区出露地层主要为元古界昆阳群美党组（T3-J1）地层，该层以板岩为主，表层风化强烈，地下水类型主要松散层孔隙水和基岩裂隙水两类。松散层孔隙水：含水层主要为第四系残积层、坡积层（Q），含水层厚0.2~0.7m，富水性弱，水位随季节变化较大，无常年水位线，多在岩土界面形成上层滞水。基岩裂隙水：含水层为元古界昆阳群美党组（T3-J1）砂质板岩、板岩，浇层风化裂隙发育，地下水主要赋存于基岩风化裂隙及节理裂隙中。据区域水文地质资料，昆阳群美党组（T3-J1）泉水流量0.14～2.0L/s以上，地下水径流模数在0.4～0.9L/s·km2左右，富水性较弱，同时具有随着深度增大富水性减弱的特点。岩层富水性弱，补给条件差，场地附近未见有基岩裂隙水泉点出露，也不存在稳定地下水。

（2）根据上述评价可知，如发生废水渗漏时，按照固定时间-不同距离预测氨氮扩散浓度显示：1天时超标距离最远为5m；10天时超标距离最远为12m；28天时超标距离最远为11m；29天以后结果均不超标。按照固定距离-不同时间预测氨氮扩散浓度显示：边界1m处超标时间为10天；5m处超标时间为1天至23天；10m处超标时间为5天至29天；14m处超标时间为18天至21天。自15m以外，各时段范围内均未超标。主要影响区在场区附近，总体对地下水影响小。

（3）本项目场地地面采用抗渗混凝土刚性防渗结构，抗渗等级不小于P6，防渗层渗透系数小于10-7cm/s。防渗采用抗渗钢筋混凝土，抗渗等级不低于P6。本项目冰机厂房等其他区域采用钢筋混凝土结构。厂区其它地面除绿化用地，道路等采取灰土铺底，上层铺10~15cm的混凝土进行硬化。

项目在强化地下水防渗措施，采取清洁生产措施，从源头上、过程中、各环节、各分区防治，减少污染物的产生和排放，并加强末端治理措施，同时强化跟踪监测、环境风险防范应急措施的基础上，项目对地下水环境影响可以接受。

### 5.1.5 固体废弃物环境影响分析结论

本项目固体废物的收集、贮存和处置严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行，在加强管理并落实好各项污染防治措施和安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

### 5.1.6 噪声环境影响分析结论

本项目采取有效的噪声防治措施，根据分析监测结果可知，项目厂界昼夜噪声值均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）3类区标准，项目噪声对声环境敏感点影响较小。

### 5.1.7 与产业政策及规划相符性结论

#### 5.1.7.1与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）符合性分析

本项目以液氨、磷酸一铵、硫酸钾、有机质及二氧化碳气等生产绿色有机尿基复合肥，根据国家发改委2011年9号令及2013年21号令公布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）为鼓励类第一条农林业第30小条“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”。

通过查阅《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》本项目生产的工艺、产品及制造过程中涉及的设备均不在目录规定的范围内。

#### 5.1.7.2与安宁市城市总体规划（2008－2020）符合性分析

安宁市城市总体规划（2008-2020）基本情况如下

（1）总体布局结构

形成“三区一带”的城市空间发展布局结构，三区为城市中心区、工业园区、水资源保护及生态农业区，一带为螳螂川旅游度假与景观带。

（2）城市中心区

包括连然街道办事处、金方街道办事处、温泉镇南部、县街镇北部及草铺镇东部，是安宁市城市建设的重点区域，主要布局商贸物流业、会展业、商业、信息服务业、教育培训业、房地产业等服务业，是安宁市现代服务业的核心区域。同时促进现状产业的升级，在武家庄、安晋线片区适度发展高新技术、先进装备制造等产业。

（3）工业园区

包括安晋线部分，禄脿中南部、草铺镇320国道两侧区域以及青龙镇南部。以安楚高速公路为轴线，在连然、金方街道及安晋线重点发展新型材料制造、物流业和高新技术产业；在草铺重点发展钢铁产业、精细磷盐化工产业和石化工业；在青龙南部重点发展钢铁生产与电力生产业，在禄脿镇安丰营地区战略预留石化与装备制造业用地。

“本工程”与《安宁市城市总体规划（2008－2020）》空间布局的位置关系见附图8。”本工程”位于《安宁市城市总体规划（2008－2020）》空间布局中的工业园区范围，符合《安宁市城市总体规划（2008－2020）》。

#### 5.1.7.3与《安宁工业园区规划修编（2012-2020）》的符合性分析

现行工业园区规划为《云南省安宁工业园区规划修编（2012-2020）》，于2012年12月25日取得了云南省工业和信息化委员会予以备案的意见（园区[2012]914号），见附件14。2018年12月23日，云南省生态环境厅出具了关于《云南省安宁工业工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》审查意见的函，见附件15。

安宁工业园区地处安宁市西北部，距安宁城区12公里，距昆明城区45公里。根据《云南省安宁工业工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》及审查意见，安宁工业园区规划范围包括草铺街道、青龙街道和禄脿街道的行政辖区，规划面积395.26km2。其中规划建设用地规模为69.79 km2，非建设用地规模为302.85 km2。

在产业布局上，规划规划形成“一带一点多组团”的空间布局。“一带”：沿东西方向交通走廊（320国道和安楚高速公路）所形成的产业发展带。“一点”：以青龙街道建成区为核心形成相对独立的产业发展组团；“多组团”：由道路和山体分隔形成的多个工业组团、配套组团及发展备用地组团。

本项目选址位于安宁禄脿，主要生产装置布局在祥丰石化公司合成氨装置预留用地范围内，附属仓库、产品包装等设施新增用地位于工业园区和合成氨装置之间拟调规调规范围内。与现行《安宁工业园区规划修编（2012-2020）》叠图分析（见附图9），项目选址不在工业园区规划建设用地范围内，因现行工业园区规划时间较早，经多年发展，部分企业建设用地已经超出了用地范围，现行工业园区规划拟于2020年到期，目前正进行规划新一轮修编，经安宁人民政府向云南滇中新区管理委员会请示（见附件16），云南滇中新区生态环境局、云南滇中新区经济发展局均进行了回复（见附件17，附件18），同意项目选址，并依法办理土地调规和环评手续。

#### 5.1.7.4与《云南省安宁工业园区总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》符合性分析

（1）工业园区规划环评审查意见符合性分析

2017年8月4日，云南省环保厅同省工信委在昆明市组织召开了《云南省安宁工业园总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》审查会，形成的审查小组意见，本次环评通过摘取与本项目相关的措施意见进行对比分析。经过对比分析，项目的建设符合《云南省安宁工业园总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》及其审查意见的措施意见要求，本项目与规划环评措施意见对比分析详见表5.1-1。

表5.1-1  项目与规划环评措施意见的对比分析

| 措施意见 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 拟入住企业在进行项目环评时应将特征废气污染因子作为评价重点。 | 本次环评将废气污染因子氨、颗粒物作为评价重点。 | 符合 |
| 废水 | 生产废水排放应达到GB13456-92中一级标准要求 | 本项目生产废水回用 | 符合 |
| 噪声 | 在二类声功能区内禁止有高噪声设备的项目进入 | 本项目处于三类功能区 | 符合 |
| 固废 | 1、鼓励在企业内部和企业之间加强固体废物的回收与循环利用，合理开发和充分利用再生资源，开展工业废物跨行业，跨部门的综合利用，变废物为新的资源，使一般固体废物综合利用率达到60%以上 | 本项目运营期产生一般固体废物综合利用率100% | 符合 |
|  | 2、危险废物处置需满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关要求 | 本项目设有危险废物暂存间，满足标准要求 | 符合 |
| 生态保护 | 1、对于地表裸露且短时间无法利用的土地，应采取切实可行的水土保持措施，防治水土流失 | 本项目已厂区内土地均拟硬化处理,减少水土流失 | 符合 |
|  | 2、区域内绿化工程应注重选 择和使用乡土植物，园林植物应特别注意选择抗性较强的品种 | 建设单位在建设过程中遵照执行 | 符合 |

（2）环境准入负面清单

为了从源头上降低本规划区建设对周边区域环境影响，统筹经济发展与环境保护，实施规划区可持续发展战略，《云南省安宁工业园总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》根据安宁工业园区规划环境影响分析结论及“三线”控制要求，提出了规划园区环境准入负面清单如下：

1）环境准入负面清单制定原则

①符合国家及云南省相关产业政策原则：准入产业或企业其工艺、规模、产品、选址应符合国家及云南省相关产业政策，禁止承接东部落后产能转移，禁止新建淘汰类项目，严格控制限制类项目规模及选址。

②符合园区规划原则：准入产业或企业应符合园区产业规划和产业布局，应有利于推进安宁市工业园区产业结构调整，有利于规划目标的达成；

③清洁生产原则：准入企业应能够满足清洁生产的原则，石油炼化及中下游产业清洁生产水平应达国际先进，其余产业清洁生产水平应达到国内先进水平以上；

④环境友好原则：准入产业或企业应符合环境友好的原则，禁止或限制准入高污染、高能耗、高水耗的产业或企业；

⑤协调发展原则：准入产业或企业应有利于完善园区产业链，形成循环经济产业模式；有利于统筹滇中产业聚集区协调发展；有利于改善区域环境质量。

2）禁止准入清单

①生态保护红线禁止准入清单

| 禁止准入区 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 村镇水源地 | 达箐水库、冷水箐水库、上村箐水库、大箐水库、打金甸老旱坝水库、打金甸张家坝水库、小箐坝水库、石板箐水库等 | 禁止在前述水库正常蓄水位水平外延200m范围内建设与水源保护或供水无关的工程；禁止向前述水库或汇水区排放污水 |
| 未来省、市划定的其他禁止准入生态保护红线区 | 禁止建设与生态保护红线区保护目标不一致的工程 |

②产业政策禁止准入清单

| 禁止准入类别 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 不符合产业政策类 | 禁止新建、扩建国家或云南省淘汰类和限制类产业，禁止新建、扩建企业使用淘汰类和限制类工艺或设备，禁止生产、进口、销售不符合产业政策、生态环保标准的产品 |
| 不符合用地政策类 | 禁止建设《禁止用地项目目录》中的产业或项目；禁止建设不符合土地利用规划的项目 |
| 不符合规划类 | 禁止发展不符合园区产业规划的产业，禁止不符合园区产业布局的项目，禁止不符合园区环境保护目标的产业 |

③资源环境条件禁止准入清单

| 禁止准入类别 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 资源限制类 | 禁止占用基本农田；禁止不符合国家水资源利用政策的产业；禁止占用大量森林资源； |
| 环境制约类 | 禁止污染物排放总量突破区域环境质量底线；禁止不符合环境保护可行性技术的产业；禁止污染物超标排放 |
|  | 石油炼化、石化下游产业用地周边1.5km和钢铁冶金用地周边1.2km的绿化隔离带内，禁止布局长期居住居民和对环境要求较高的制药、食品、生物等产业，限制农业种植和养殖业发展 |

（3）限制准入清单

①生态保护红线限制准入清单

| 限制准入区 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 国家生态公益林 | 除国家和省的重点建设项目、管理与服务设施外，其他建设项目须避让前述区域，严禁进行非农林建设开发活动 |
| 国有林 |  |
| 螳螂川、禄裱河、九龙河、九渡河等河流滨岸带 |  |
| 未来省、市划定的其他限制准入生态保护红线区 | 禁止建设与生态保护红线区保护目标不一致的工程 |

②产业政策限制准入清单

| 限制准入类别 | 禁止或限制措施描述 |
| --- | --- |
| 石化及其下游产业 | 根据石化下游产业项目环境影响评价结果，控制石油炼化及下游产业发展规模，优化石化下游产业布局；严格控制产业SO2、NOx、硫化氢、苯系物、非甲烷总烃等污染物排放总量 |
| 磷盐化工产业 | 控制磷化工产业发展规模，新增产能需做到增产不增污；严格控制企业废水COD、氨氮、总磷、氟化物等排放总量 |
| 钢铁产业 | 需符合国家产业政策，严格控制产业SO2、NOx、苯并芘、氟化物、硫化氢等大气污染物排放总量 |
| 机械加工及汽车制造 | 严格按国家产业政策进行管理，严控产排含重金属废气、废水的项目引入，禁止发展不能实现挥发性有机物等细颗粒物前体物排放倍量削减的建设项目 |
| 建材及循环产业 | 严格按国家产业政策进行管理，按园区规划进行合理布局，严格控制SO2、NOx、粉尘、氟化物等污染物排放 |
| 轻型加工制造业 | 严格控制产业布局，严格控制企业废水排放 |
| 高新技术产业 | 严格控制产业布局，严格控制涉重企业污染物排放 |

由上述可知，项目符合《云南省安宁工业园总体规划修编（2012-2020）环境影响报告书》及审查意见的要求。项目周边不涉及生态红线，不涉及饮用水水源保护区，不在规划环评及审查意见所列的负面准入清单内。

### 5.1.8 其它影响分析结论

#### 5.1.8.1环境影响的可接受分析

从废气排放分析可知，项目由于生产需要高温高压，故生产过程均处于密闭状态，仅吸收塔和最终冷凝器会产生少量有组织排放的含氨废气，且排放速率及排放浓度均能达标排放。氨日均最大浓度贡献值、年均最大浓度贡献值占标率较小，说明本项目对评价区域氨影响很小。因此，拟建项目运营后对大气环境污染影响较小。

项目全厂工业用水重复利用率达100%，节省大量工业新鲜水的使用。从废水排放分析可知，本项目生活污水依托“30万吨合成氨装置项目”污水处理设施、祥丰金麦已建生活污水处置设施可满足本项目需求。

从噪声结果可以看出，项目将主要高噪声设备布置在远离噪声敏感点的位置，并采取建筑隔声、设减振基础等隔声降噪措施，噪声增加值很小，各厂界噪声仍基本维持现状，均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

各类固体废物可全部得到安全处理或合理处置。污染物进入土壤环境的机率较小，对土壤影响较小。项目运营期对生态环境的影响微小。

综上所述，项目实施后，本项目废气、废水、固废、噪声对环境质量影响较小，本项目对环境的影响是可以接受的。

#### 5.1.8.2建设项目的公众可接受程度

在环评期间，建设单位根据生态环境部第4号部令《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日实施）进行了公众参与两次信息公开。

第一次公开在云南祥丰石化有限公司官方网站进行，公开内容包括：（1）建设项目名称、选址、建设内容等基本情况；（2）建设单位名称及联系方式；（3）环境影响报告书编制单位名称；（4）公众意见表的网络链接；（5）提交公众意见表的方式和途径。在项目公示期间，没有收到公众任何反馈意见。

第二次公开在云南祥丰石化有限公司官方网站、《云南信息报》及安宁当地纸质信息公开栏同时进行，公开内容包括：（1）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；（2）征求意见的公众范围；（3）公众意见表的网络链接；（4）公众提出意见的方式和途径；（5）公众提出意见的起止时间。征求公众意见的期限不少于10个工作日，在项目公示期间，没有收到公众任何反馈意见。

在项目建设和运营期间，业主做好相关的环境保护工作，项目建设和运行过程中严格按照本报告提出的各项要求进行污染治理和管理，确保各项污染物达标排放，不对周围居民生活造成不良影响，以解除公众的顾虑。

#### 5.1.8.3厂区平面布置的合理性分析

本项目主要建设内容包括尿素合成工段等，总占地面积130607.31m2，生产所需的液氨由项目区东侧的“30万吨合成氨装置项目”提供，“30万吨合成氨装置项目”与“祥丰金麦化工有限公司氨站”之间设有液氨输送管线，管线位于本项目北侧，故尿素合工段设置与项目区最北侧，与“30万吨合成氨装置项目”液氨输送管线相邻，减少液氨输送路程，原料仓库位于项目区中部，方便生产线使用，事故水池和初期雨水收集池均位于项目区高程较低位置，方便雨水和事故水利用重力自流，充分利用综合上述，本项目总平面布置充分考虑了厂区的配合、分区功能明确，总体布局合理、可行。

### 5.1.9 风险评价结论

项目主体工程内容为尿基肥生产装置，项目涉及的危险化学品为液氨。根据生产单元涉及的危险化学品情况，将液氨输送管道定为危险单位。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。根据项目可能发生的环境风险事故，结合事故泄漏危险化学品特性、事故发生的概率及事故可能造成的影响范围和程度，确定液氨管道连接处破损导则液氨泄漏中毒事故为最大可信事故。

当发生液氨泄漏事故时，在最不利气象条件下，泄漏氨气造成的环境风险影响最大，其中氨气最大落地浓度为2743mg/m3，最大落地浓度出现距离为事故源下风向46m，事故源下风向出现半致死浓度（1390mg/m3）出现距离为380m； PAC-1浓度（770mg/m3）出现距离为590m，PAC-2（110mg/m3）浓度出现距离为2260m。各关心点氨气浓度均低于半致死浓度1390mg/m3，本项目的风险水平是可以接受的。但有关心点氨气浓度超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物氨的空气质量浓度参考限值200ug/m3，一旦液氨发生泄漏时，对环境产生一定的影响，针对可能发生的风险事故，建设单位应加强运输管道、连接阀门等设备的运营维护和日常管理工作，落实各项风险防范措施，制定公司危险化学品风险应急预案，降低风险事故的发生概率，减小事故发生时对环境的影响范围和程度。

### 5.1.10 总量控制

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻清洁生产的原则，根据对建设项目所在区域污染物的总量控制的原则，分析本项目废水、废气污染物排放总量控制方案，为环保部门监督管理提供重要依据。

#### 5.1.10.1总量控制基本原则

（1）污染物总量控制首先应保证实现达标排放。

（2）固体废物应立足于综合利用和有效处置的原则。

（3）要满足国家和当地关于主要污染物的总量控制指标要求。

（4）依椐环境规划综合整治方案，总量控制必需确保环境功能区环境质量达标要求。

#### 5.1.10.2总量控制基本原则

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HG942-2018）的相关要求，结合本项目工程污染物排放情况，所在区域环境质量现状以及当地环境管理部门的要求，确定实行总量考核和控制的污染物分别为：

①废气：颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物（氨（氨气）,林格曼黑度,臭气浓度,非甲烷总烃）；

②废水：COD、氨氮、其他特征污染物（悬浮物，盐类，pH值，溶解氧，大肠埃希氏菌，溶解性总固体，五日生化需氧量，阴离子表面活性剂，浑浊度，色度，尿素，磷酸盐）；

③固废：工业固体废弃物及危险废物。

#### 5.1.10.3建设项目污染物总量控制指标

项目实施后各污染物均得到妥善处置，其中大气污染物排放总量见表5.1-2。

表5.1-2  污染物排放总量汇总表

| 污染类别 | 污染物种类 | 排放方式 | 单位 | 环评排放量 | 实际排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 氨 | 排气筒有组织排放 | t/a | 30.025 | 5.429 |
|  | 颗粒物（PM10） |  | t/a | 20.99 | 4.554 |
|  | 废气总量 |  | 万m3/a | 646920 | 183491.5 |

本项目生活废水均依托“30万吨合成氨装置项目”生活废水处理站处理达标后用于绿化，生产废水和初期雨水均收集后输送至祥丰金麦有限公司磷酸湿磨装置用做补充水，废水均回用，固体废弃物中，一般固废回用于有机肥生产，生活垃圾委托环卫部门定期清运，危废均由厂家回收，固废处置率100%。

### 5.1.11 总结论

本项目以液氨、磷酸一铵、硫酸钾和有机质、腐殖酸及二氧化碳气等生产绿色有机尿基复合肥，根据国家发改委2011年9号令及2013年21号令公布的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）为鼓励类第一条农林业 第30小条“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”。

年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）（以下简称“本项目”）由云南祥丰石化有限公司建设，属于新建项目，在建设、运营过程中的环境保护法律责任由云南祥丰石化有限公司承担。年产80万吨新型生态绿色有机肥项目位于安宁市禄脿镇下禄脿村螃蟹河地界，厂址南侧为昆楚高速公路，距离公路1.2km，北靠山坡，南面为螃蟹河水库，西南1.41km处为下禄脿村，厂址中心地理位置坐标为东经102.18'18.65”北纬24.58'54.83”。

云南祥丰石化有限公司委托云南绿色环境科技开发有限公司编制《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书》（报批稿），并于2019年7月25日获得《云南滇中新区生态环境局关于<云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2019〕2号）。项目于2019年6月开工建设，2021年8月建成并投入试运行。

本项目主要生产装置位于公司预留发展用地内，与现行《安宁工业园区规划修编（2012-2020）》叠图分析，项目选址不在工业园区规划建设用地范围内，因现行工业园区规划时间较早，经多年发展，部分企业建设用地已经超出了用地范围，现行工业园区规划拟于2020年到期，目前正进行规划新一轮修编，经安宁人民政府向云南滇中新区管理委员会请示，云南滇中新区生态环境局、云南滇中新区经济发展局均进行了回复，同意项目选址，并依法办理土地调规和环评手续。

根据项目污染源强核算及环境影响分析，本项目建成后，采取的污染治理措施可行，废气、废水、噪声均能达标排放，固体废物进行有效处置，污染物排放对各环境敏感点不会产生明显影响；公众赞成拟建工程的建设，未对拟建厂址提出异议。建设单位应认真落实报告书提出的各项污染治理措施和建议，从环保角度，本项目的建设可行。

表5.1-3 环评对策措施落实情况一览表

| 分类 | 分阶段 | 项目 | 环评报告保护措施 | 实际采取措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 施工期 | 施工废水 | 施工场内建立废水沉淀贮水池，施工废水经沉淀处理后回用于场地降尘或者自然蒸发干化，避免施工废水对周围地表水造成影响。从节约用水出发，项目应将施工废水统一收集于沉淀池进行回用。减少施工废水排放，避免施工废水的对外环境的可能影响，确保每一个施工活动场地建设一个沉淀池。 | 经过现场踏勘和核查资料，施工场地内建设有废水沉淀贮水池，施工废水经沉淀处理后回用于场地降尘或者自然蒸发干化，避免施工废水对周围地表水造成影响，场地内每一个施工活动场地建设一个沉淀池。施工期间未收到相关施工废水的污染投诉和生态环境局的处罚。 | 符合要求 |
|  |  | 场地含泥雨水 | 在施工场地周围布设临时截排水沟，在排水沟入河处设置临时沉淀池，场地含泥沙雨水经截排水沟汇集至临时沉淀池，场地雨水经沉淀处理后进入周边冲沟。 | 经过现场踏勘和核查资料，施工场地周围布设有临时截排水沟，在排水沟入河处设置临时沉淀池，场地含泥沙雨水经截排水沟汇集至临时沉淀池，场地雨水经沉淀处理后进入周边冲沟。施工期间未收到相关施工废水的污染投诉和生态环境局的处罚。 | 符合要求 |
|  |  | 施工人员生活污水 | 施工人员多为附近村民，住在附近民房，不在项目区内住宿。各施工集中地必须设置一个生活污水沉淀池，确保没有施工生活污水直排。施工场地厕所采用旱厕，定期对旱厕进行清掏，清掏废物可用作为农家肥。 | 经过现场踏勘和核查资料，施工人员多为附近村民，住在附近民房，不在项目区内住宿。各施工集中地均设置一个生活污水沉淀池，没有施工生活污水直排。施工场地厕所采用旱厕，定期对旱厕进行清掏，清掏废物用作农家肥。施工期间未收到相关施工废水的污染投诉和生态环境局的处罚。 | 符合要求 |
|  | 运行期 | 造粒尾气洗涤废水 | 排入生产废水收集池，集中收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置。 |  | 符合要求 |
|  |  | 循环水站排污水 |  | 经过现场踏勘和核查资料，造粒尾气洗涤废水、循环水站排污水、脱盐水排污水、车间清洁水排入生产废水收集池，集中收集后回用于祥丰金麦湿法球磨装置。 |  |
|  |  | 脱盐水排污水 |  |  |  |
|  |  | 车间清洁水 |  |  |  |
|  |  | 办公生活废水 | 依托“30万吨合成氨装置项目”共建生活污水处理站处理后，回用于绿化。 | 经过现场踏勘和核查资料，办公生活污水依托“30万吨合成氨装置项目”生活污水处理站，处理站处理规模为20m3/d，以及云南祥丰化肥有限公司生活污水处理站处理后，回用于绿化。 | 符合要求 |
|  |  | 倒班食宿 | 进入祥丰金麦化工有限公司已建生活污水处理站处理后，回用于绿化 | 经过现场踏勘和核查资料，倒班食宿产生的废水进入祥丰金麦有限公司已建生活污水处理站处理后，回用于绿化，处理站处理规模为100m3/d。 | 符合要求 |
| 空气环境保护 | 施工期 | 施工扬尘 | 设置控制扬尘污染责任标志牌，施工现场应保持整洁，拟建项目大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。出入口设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不得外排，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车帮等部位进行清理，施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房或者严密遮盖。施工过程中对施工场地勤洒水，施工厂界设置喷淋洒水装置，增设洒水雾炮车沿施工厂界道路定期喷水雾，保证施工场地湿润，降低扬尘产生。 | 经过现场踏勘和核查资料，场地内设置控制扬尘污染责任标志牌，项目大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，其他部位可采用不同的硬化措施，不会产生泥土和扬尘，出入口已设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，并保持排水通畅，污水未经处理不得外排，运输车辆驶出工地前，已对车轮、车身、车帮等部位进行清理，施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆，水泥等原料密闭存放。施工过程中对施工场地勤洒水，施工厂界已设置喷淋洒水装置，增设洒水雾炮车沿施工厂界道路定期喷水雾，保证施工场地湿润，降低扬尘产生。 | 符合要求 |
|  |  | 施工机械产生的尾气 | 通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率等措施，车辆尾气排放符合环保要求，即可有效减少尾气中污染物的产生及排放。 | 经过现场踏勘和核查资料，已加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率等措施，车辆尾气排放符合环保要求，即可有效减少尾气中污染物的产生及排放。 | 符合要求 |
|  | 运行期 | 尿素合成尾气 | 尿素合成尾气、中压吸收尾气常压尾气洗涤器1套，排气筒高度50m | 经调查核实，建设尿素合成尾气、中压吸收尾气常压尾气洗涤器1套，排气筒高度为50m | 符合要求 |
|  |  | 中压吸收尾气 |  |  |  |
|  |  | G3:低压吸收塔尾气 | 低压吸收塔尾气、尿液蒸发尾气常压尾气洗涤器1套，排气筒高度50m | 经调查核实，建设低压分解工段尾气吸收塔1座，排气筒高度为120m | 符合要求 |
|  |  | G4:尿液蒸发尾气 |  |  |  |
|  |  | 尿基有机肥生产上料废气 | 上料废气高效布袋除尘器1套，排气筒高度25m | 经调查核实，上料废气高效布袋除尘器1套，排气筒高度25m | 符合要求 |
|  |  | 尿基复合肥造粒塔尾气 | 尿基复合肥造粒塔尾气高效布袋除尘+湿法洗涤设施1套，排气筒高度110m，在造粒塔顶设4个排口 | 经调查核实，尿基复合肥造粒塔尾气湿法洗涤设施1套，排气筒高度120m，由4个排气筒改为现在的8个排气筒，单个排气筒的设计废气排放量由原来的110000m3/h改为现在的50000m3/h。 | 符合要求 |
|  |  | 尿基复合肥造粒塔产品筛分冷却废气 | 产品筛分冷却尾气高效布袋除尘1套，排气筒高度25m | 经调查核实，产品筛分冷却尾气高效布袋除尘1套，排气筒高度25m。 | 符合要求 |
| 噪声控制 | 施工期 | 施工噪声 | 施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，应当符合《建筑施工场界噪声限值》要求。施工期间加强管理，合理安排施工时间，采用低噪声设备，并通过在施工场地四周设置围墙，能有效减少噪声对紧邻敏感点的影响 | 施工期未发生噪声扰民投诉事件。 | 符合要求 |
|  | 运行期 | 机械噪声 | 对各主要噪声源的防治，首先选取低噪声设备，对其它产噪设备应安装防振、减振，从噪声源头控制噪声源强，其次，隔断噪声传播途径，对空压机、风机、压缩机等产噪设备应进行单独布置，采用隔音等措施，第三对受体保护，给生产工人发放必要的防护用品。 | 经过现场踏勘和核查资料，已按照要求首先选取低噪声设备，对其它产噪设备应安装防振、减振，从噪声源头控制噪声源强，其次，隔断噪声传播途径，对空压机、风机、压缩机等产噪设备应进行单独布置，采用隔音等措施，第三对受体保护，给生产工人发放必要的防护用品。 | 符合要求 |
| 固体废物处置 | 施工期 | 建筑垃圾 | 施工中所产生的建筑垃圾回收利用部分进行回收利用，不能回收利用部分运至指定的地点进行堆存，对当地环境影响较小。 | 经过现场踏勘和核查资料，施工中的建筑垃圾部分回收，不能回收利用部分运至指定的地点进行堆存，对当地环境影响较小。 | 符合要求 |
|  |  | 生活垃圾 | 在项目区内设垃圾桶对生活垃圾进行统一收集，并定期由环卫部门清运处置 | 经过现场踏勘和核查资料，项目区内设垃圾桶对生活垃圾进行统一收集，并定期由环卫部门清运处置。 | 符合要求 |
|  | 运行期 | 液氨过滤废滤料 | 检修更换的废滤料由滤料供货厂家更换新滤料时回收 | 经过现场踏勘和核查资料，检修更换的废滤料由滤料供货厂家更换新滤料时回收。 | 符合要求 |
|  |  | CO2脱氢废催化剂 | 废旧催化剂由催化剂厂家回收再利用 | 经过现场踏勘和核查资料，废旧催化剂由催化剂厂家回收再利用 | 符合要求 |
|  |  | 尿基有机肥生产备料系统颗粒物 | 由建设方统一收集后用做生产原料，返回尿基复合肥造粒装置 | 经过现场踏勘和核查资料，尿基有机肥生产备料系统颗粒物由建设方统一收集后用做生产原料，返回尿基复合肥造粒装置 | 符合要求 |
|  |  | 产品冷却筛分颗粒物 | 统一收集后作为返料，返回造粒工段 | 经过现场踏勘和核查资料，产品冷却筛分颗粒物统一收集后作为返料，返回造粒工段 | 符合要求 |
|  |  | 废机油 | 暂存在“30万吨合成氨装置项目”危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。 | 经过现场踏勘和核查资料，废机油暂存在“30万吨合成氨装置项目”危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。危废暂存间容积为68m3/d。 | 符合要求 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集，委托环卫部门统一清运处理 | 经过现场踏勘和核查资料，集中收集，委托环卫部门统一清运处理 | 符合要求 |

## 5.2 审批部门审批决定

根据《云南滇中新区生态环境局关于<云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2019〕2号），本项目环评批复要求见表5.2-1。

表5.2-1  环评批复要求一览表

| 序号 | 环评批复提出的防治措施 |
| --- | --- |
| 1 | 项目建设地点位于安宁市禄脿街道安丰营，地理中心坐标为东经102.18'18.65”北纬24.58'54.83”)。 |
|  | 项目占地面积11643.4m',总建筑面积12191.6m',以云南祥丰金麦化工在建“30万吨合成氨装置”生产的液氨和二氧化碳气体为主要原料,新建-条年产50万吨绿色有机尿基复合肥生产线,配套建设液氨输送管线、复合肥配料库、产品冷却框架、成品袋库、包装楼、变电所、机柜间、分区防渗及废气处理等设施。办公及生活设施、初期雨水收集池、生活废水处理设施、生产废水收集池、事故废水收集池、危废暂存间等工程与“30万吨合成氨装置”项目共建共用。 |
|  | 项目总投资50612万元,其中环保投资1151万元。 |
| 2 | 项目应建设完善的“雨污分流”排水系统,并与区域排水系统相协调 |
|  | 严格执行《昆明市城市节约用水管理条例》项目生产废水、初期雨水经收集处理后全部回用于厂区生产,不得外排。 |
|  | 生活污水依托“30万吨合成氨装置”及云南祥丰金麦化工有限公司生活污水处理站处理后达GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准后全部回用于厂区绿化,不得外排。 |
| 3 | 项目应采取有效的废气治理措施,尿素合成尾气、中压分解吸收工段及低压分解吸收、蒸发浓缩工段废气排放应达GB14554- 93《恶臭污染物排放标准》表2标准,即:氨排放速率≤35kg/h,排气简高度均不得低于50米;造粒上料废气工段及产品筛分冷却工段废气排放应达GB16297- 1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准,即:颗粒物≤120mg/m'、排放速率<5.9kg/h,排气筒高度均不得低于25米;造粒工段废气排放应达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准及GB14554 - 93《恶臭污染物排放标准》表2标准,即:颗粒物≤120mg/m'、排放速率≤85kg/h,氨排放速率≤75kg/h,排气筒高度不得低于110米。 |
|  | 厂界无组织废气排放应达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》及GB14554-93《恶臭污染物排放标准》无组织排放监控浓度限值,即:颗粒物≤1.0mg/m3,氨≤1mg/m3，臭气≤20(无量纲)。 |
|  | 散装物料密闭运输,施工场地和运输道路应采取洒水抑尘等措施,防止扬尘污染抗民。施工扬尘应符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》(表2）无组织排放监控限值,即:颗拉物≤1.0mg/m3。 |
|  | 产生噪声的设备及场所应采取隔声降噪措施，加强车辆进出管理，设文禁鸣标志，厂界噪声应达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，即:昼间≤65分贝、夜问≤55分贝。 |
|  | 施工过程中应合理安排施工时间，严格控制各类施工机械产生的噪声，施工场界噪声应符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 |
| 4 | 加强固体废弃物综合利用和规范处置,废矿物油、废催化剂、过滤废滤料等危险废物经妥善收集后交有资质单位处置,化粪池及污水处理站污泥、生活垃圾应委托环卫部门及时清运处置。 |
| 5 | 严格执行报告书中风险影响评价中的各项防范措施,与“30万吨合成氨装置”项目共建有效容积不低于3500m3事故应急水池。突发环境事件应急预案应增加本项目建设内容，并报昆明市生态环境局安宁分局备案，最大限度减轻风险事故对周围环境的影响。 |
|  | 项目防渗工程施工应在监理部门的监理下进行，防渗工程结束应提交施工防渗监理报告,自行组织开展防渗工程环保预验收,并建立健全相关工作台账记录，存档备查。 |
| 6 | 设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。 |
| 7 | 项目建成投入试运行后，按规定自主开展囤工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。 |
| 8 | 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批漫设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报生态环境局重新审核。 |
| 9 | 应按规定接受各级环境保护主管部门的监督检查，请昆明市生态环境局安宁分局负责组织项目环境执法现场监察和日常监督管理，请市环境监察支队加强监督检查。 |
| 10 | 依法到其能部门办理相关手续。 |

# 6 验收执行标准

本项目验收监测采用该项目环境影响报告书、《昆明市环境保护局关于对<年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程）环境影响报告书>的批复》（滇中生环复〔2019〕2号）和《排污许可证》（证书编号：91530181MA6L2U5527001R）所列的标准，若存在不一致的地方，以排污许可证为准。

## 6.1 环境质量标准

（1）环境空气

本项目位于安宁市工业园区，根据《云南省环境空气质量功能区划分（复审）》，评价区环境空气功能区属二类区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；《环境空气质量标准》中氨无相关标准，参照《工业企业设计卫生标准（TJ36-79）中的相关标准。

（2）地表水

项目周边主要地表水系为螃蟹河水库及禄脿河，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010~2020年）和《安宁市环境保护与生态建设“十三五”规划》（2016年6月）提出的水质目标，禄脿河功能为工业、农业用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；根据《安宁市水务局关于安宁市禄脿街道办事处安丰营村委会螃蟹河水库功能定义的说明》（见附件），螃蟹河水库属于小（二）型水库，螃蟹河水库作为云南祥丰金麦化工有限公司生产使用，则水质参照禄脿河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）环境噪声

根据安宁工业园区管委会证明，“本工程”位于安宁工业园区范围内，在云南祥丰集团预留用地内建设，工业用地范围内执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准。标准限值见表2.5-3。

表6.1-1  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）地下水标准

项目周边村庄以自来水作为饮用水，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

## 6.2 污染物排放及控制标准

（1）大气污染物排放标准

①1#合成及中压尾气排放口（50m）：执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值，即氨≤35kg/h。

②2#蒸发及低压尾气排放口（120m）：执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值，即氨≤75kg/h。

③3#冷却上料废气排放口（25m）：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相关标准值，即颗粒物≤120mg/m3。

④4#造粒尾气排放口（120m）：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相关标准值，即≤120mg/m3；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值，即≤75kg/h。

⑤5#筛分废气排放口（25m）：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相关标准值，即颗粒物≤120mg/m3。

表6.2-1     运营期有组织废气排放标准

| 序号 | 排气筒编号 | 污染源（编号） | 排气筒高度/m | 污染物名称 | 排放标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 1 | 1#排气筒 | 尿素合成尾气（G1） | 50 | 氨 | 35 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 中压吸收尾气（G2） |  |  |  |  |  |
| 2 | 2#排气筒 | 低压吸收尾气（G3） | 120 | 氨 | 75 | / |  |
|  |  | 尿液蒸发尾气（G4） |  |  |  |  |  |
| 3 | 3#排气筒 | 冷却上料废气（G5） | 25 | 颗粒物 | 14.45 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
| 4 | 4#排气筒 | 造粒尾气（G6-G8） | 120 | 颗粒物 | 340 | 120 |  |
|  |  |  |  | 氨 | 75 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 5 | 5#排气筒 | 产品筛分尾气（G9） | 25 | 颗粒物 | 14.45 | 120 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |

⑥无组织排放：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2无组织排放监控限值，即颗粒物≤1.0mg/m3。氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），即臭气浓度≤20（无量纲），氨≤1.5mg/m3

表6.2-2  无组织污染物排放标准

| 序号 | 控制点位 | 控制因子 | 标准mg/m3 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 | 臭气 | 20（无量纲） | GB14554-93 |
| 2 |  | 氨 | 1.5 |  |
| 3 |  | 颗粒物 | 1 | GB16297-1996 |

（2）水污染物排放标准

①生产废水：本项目产生废水均收集于生产废水收集池，沉淀处理后通过管道抽送至祥丰金麦有限公司作为磷酸湿磨装置补充用水，生产废水全部回用，不外排。

②生活污水：员工办公生活废水依托“30万吨合成氨装置项目”生活废水处置设施处理，成品袋库、机柜间片区办公生活污水依托祥丰化肥生活污水处理设施进行处理，处理后回用于绿化，员工倒班食宿生活污水依托祥丰金麦化工有限公司生活污水处理站处理后会用于绿化。项目生活污水回用执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化标准。

（3）噪声排放标准

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

（4）一般固体废物

一般固体废物处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行。

（5）危险废物

危险废物处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。

# 7 验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

### 7.1.1 废水

员工办公生活废水依托“30万吨合成氨装置项目”生活废水处置设施、云南祥丰化肥有限公司生活污水处理设施处理后回用于绿化，员工倒班食宿生活污水依托祥丰金麦化工有限公司生活污水处理站处理后会用于绿化。项目生活污水回用执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准。项目生活废水监测数据引用“30万吨合成氨装置项目” 生活废水处置设施、祥丰化肥公司生活污水处理设施、祥丰金麦化工有限公司生活污水处理站监测数据。

### 7.1.2 废气

#### 7.1.2.1 有组织排放

（1）执行标准：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值。

（2）监测点位、因子

表7.1-1  有组织废气监测点位、因子

| 点位编号 （排污许可证编号） | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| DA101 | 合成及中压尾气排气筒（1#排放口）出口1个点 | 氨 |
| DA102 | 蒸发及低压尾气排气筒（2#排放口）出口1个点 | 氨 |
| DA103 | 冷却上料废气排气筒（3#排放口）出口1个点 | 颗粒物 |
| DA104 | 造粒尾气排气筒（4#排放口）出口抽测4个点 | 颗粒物、氨 |
| DA105 | 产品冷却筛分（5#排放口）出口1个点 | 颗粒物 |

（3）监测时间和频率

频次为3次/天，监测2天。

#### 7.1.2.2 无组织排放

（1）执行标准

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值。

（2）监测点位

厂界上风向一个点、下风向三个点

（3）监测项目

氨、颗粒物、臭气浓度。

（4）监测时间和频率

频次为3次/天，监测2天。

### 7.1.3 噪声环境影响监测

（1）执行标准

GB12348-2008《工业企业厂界噪声环境噪声排放标准》3类标准，昼间≤65dB(A)贝，夜间≤55dB(A)。

（2）监测点位

东、南、西、北面厂界外1m各设1个监测点，合计4个监测点位。

（3）监测项目

监测项目为Leq（A）。

（4）监测时间和频率

监测2天，每天昼夜各1次。

## 7.2 环境质量监测

### 7.2.1环境空气质量

在验收监测期间，根据实地踏勘和对照环评文件可知：本项目区域周边环境未新增污染企业或其他污染源，并且对本项目产生的全厂废气污染物进行检测，故未开展环境空气环境质量现状监测。

### 7.2.2 地表水环境质量

在验收监测期间，根据实地踏勘和对照环评文件可知：本项目的建设运行期间，没有废水外排，不会对周边地表水环境产生影响，故未开展地表水环境质量现状监测。

### 7.2.3地下水监测

（1）监测布点：D4上游对照监测井、D5下游污染扩散监控井、D6厂区污染扩散监控井。

（2）监测项目：pH值、石油类、溶解性总固体、总硬度、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物、氨氮、挥发酚、氰化物、总铁、总锰、总铅、总砷、总汞、总镉、六价铬、细菌总数、总大肠菌群。

（3）检测频率及周期：取混合样，连续监测 2 天，每天采样 2 次。

（4）采样和分析方法：参照国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》执行。

（5）验收标准：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

## 7.3 质量保证和质量控制

### 7.3.1 监测分析方法

按环境要素说明各项监测因子监测分析方法名称、方法标准号或方法来源、分析方法的最低检出限。

### 7.3.2 监测仪器

按照监测因子给出所使用的仪器名称、型号、编号及量值溯源记录。

### 7.3.3 人员能力

简述参加验收监测人员能力情况。

### 7.3.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限应满足要求。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析，附质控数据分析表。

### 7.3.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。

（3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。附烟气监测校核质控表。

### 7.3.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在监测前后用标准发声源进行校准，附噪声仪器校验表。

本项目监测布点图见附图2。

# 8 质量控制和质量保证

## 8.1 监测分析方法

本项目监测分析方法采用国家标准分析方法。有组织排放废气监测依据是GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》；无组织排放废气监测依据是《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）；噪声监测依据是《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；地下水监测是依据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）。本项目验收监测分析方法见表8.1-1所示。

表8.1-1  本项目验收监测分析方法

| 污染物类型 | 分析项目 | 方法依据 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | pH | 水质 pH的测定《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）便携式pH计法 |
|  | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法HJ970-2018 |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1称量法）GB/T 5750.4-2006 |
|  | 总硬度 | 水质钙镁总量测定EDTA滴定法GB7477-87 |
|  | 亚硝酸 盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的 测定分光光度法GB7493-1987 |
|  | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定酚二磺酸分光光度法GB7480-1987 |
|  | 硫酸盐 | 《水质硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法》（试行）HJ/T 342-2007 |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB7484-87 |
|  | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB11896-1989 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 |
|  | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林萃取分光光度法HJ503-2009 |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定容量法和分光光度法 方法二 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJ484-2009 |
|  | 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11911-1989 |
|  | 锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T11911-1989 |
|  | 铅 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版） 国家环保总局 石墨炉原子吸收法 |
|  | 镉 | 《水和废水监测分析方法》 （第四版增补版） 国家环保总局 石墨炉原子吸收法 |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 |
|  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-1987 |
|  | 细菌总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标》（平板计数法） GB/T 5750.12-2006 |
|  | 总大肠 菌群 | 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法 HJ755-2015 |
| 废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法及修改单GB/T15432-1995 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 |
|  | 烟气参数 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993 |
| 噪声 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |

## 8.2 监测仪器

本项目验收监测仪器见表8.2-1。

表8.2-1  监测仪器

| 分析项目 | 检出限 | 主要检测 设备及编号 |
| --- | --- | --- |
| pH | — | pHB便携式高精度酸度计（YNDQ/XC-133） |
| 石油类 | 0.01mg/L | UV-5100型紫外/可见分光光度计（YNDQ/SY-065） |
| 溶解性总固体 | 4mg/L | FA2004电子天平 （YNDQ/SY-008） |
| 总硬度 | 5mg/L | 酸式滴定管（YNDQ/SY-060） |
| 亚硝酸 盐氮 | 0.003mg/L | 721可见分光光度计（YNDQ/SY-066） |
| 硝酸盐氮 | 0.02mg/L | 721可见分光光度计（YNDQ/SY-066） |
| 硫酸盐 | 8mg/L | 721可见分光光度计（YNDQ/SY-066） |
| 氟化物 | 0.05mg/L | PHSJ-4A 实验室pH计（YNDQ/SY-069） |
| 氯化物 | 10mg/L | 酸式滴定管（YNDQ/SY-060） |
| 氨氮 | 0.025mg/L | 721可见分光光度计（YNDQ/SY-066） |
| 挥发酚 | 3.0×10-4mg/L | 721可见分光光度计（YNDQ/SY-066） |
| 氰化物 | 0.004mg/L | 721可见分光光度计（YNDQ/SY-066） |
| 铁 | 0.03mg/L | AA1700原子吸收 分光光度计（YNDQ/SY-015） |
| 锰 | 0.01mg/L | AA1700原子吸收 分光光度计（YNDQ/SY-015） |
| 铅 | 0.001mg/L | AA1700原子吸收 分光光度计（YNDQ/SY-015） |
| 镉 | 1.0×10-4mg/L | AA1700原子吸收 分光光度计（YNDQ/SY-015） |
| 砷 | 3.0×10-4mg/L | AFS-8220原子荧光光度计（YNDQ/SY-029） |
| 汞 | 4.0×10-5mg/L | AFS-8220原子荧光光度计（YNDQ/SY-029） |
| 六价铬 | 0.004mg/L | 721可见分光光度计（YNDQ/SY-066） |
| 细菌总数 | — | GHP-9080N隔水式恒温培养箱 （YNDQ/SY-019） |
| 总大肠 菌群 | 20MPN/L | GHP-9080N隔水式恒温培养箱 （YNDQ/SY-019） |
| 颗粒物 | 1.0mg/m3 | 3012H-C型崂应自动烟尘测试仪（YNDQ/XC-165） AUW120D十万分之一天平（YNDQ/SY-009） THCZ恒温恒湿称重系统（YNDQ/SY-080） |
| 总悬浮颗粒物 | 0.001mg/m3 | ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器（YNDQ/XC-258、YNDQ/XC-259、YNDQ/XC-260、YNDQ/XC-261） FA2004万分之一天平(YNDQ/SY-008) |
| 氨 | 0.01mg/m3（无组织） | 3012H-C型崂应自动烟尘测试仪 （YNDQ/XC-165）3012H型自动烟尘气测试仪（YNDQ/XC-215） 崂应3071型智能烟气采样器（YNDQ/XC-273）ZR-3923型环境空气颗粒物综合采样器（YNDQ/XC-258） 752可见分光光度计（YNDQ/SY-048） |
|  | 0.025mg/m3（有组织） |  |
| 烟气参数 | / | 3012H型自动烟尘测试仪 （YNDQ/XC-215） 3012H-C型崂应自动烟尘测试仪（YNDQ/XC-165） |
| 臭气浓度 | — | 无臭气体制备系统（YNDQ/SY-024） |
| 噪声 | --- | 多功能声级：AWA5688（YNDQ/XC-141） 声校准型号：AWA6022A（YNDQ/XC-169） |

## 8.3 人员能力

本项目委托云南鼎祺检测有限公司进行竣工验收环境质量监测，该公司经过了计量认证，具备了本项目所有监测项目的监测资质。采样人员均已通过岗前培训并切实掌握采样技术，已按照《环境监测人员持证上岗考核制度》（环发[2006]114号）的要求持证上岗；并充分了解该项监测任务的目的和要求，并且掌握对要采样的监测点位情况，而且熟知采样方法、样品固定、保存方法、运输条件等。

## 8.4 地下水水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《水质采样 样品单管理和保存技术规范》（HJ493-2009）和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求进行；各监测因子选择的方法检出限均满足要求。

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

有组织排放废气监测依据GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、HJ/T397-2007《固定源废气监测技术规范》；各监测因子选择合适的方法，避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰，方法的检出限满足要求；被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。

烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计等进行校核，烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时确保其采样流量的准确。

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中3类标准进行操作，质量保证按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分有关规定执行。 噪声仪测量前后均需用声级校准器严格校准，测定前后声级≤0.5dB（A）。

# 9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

本次验收监测期间，50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产项目运行正常，各环保设施运转正常；环保设施均处于污染负荷状态、正常稳定运行；监测时运行负荷为设计负荷的75%以上，满足竣工环保验收要求，监测数据有效。

## 9.2 环保设施调试运行效果

### 9.2.1 环保设施处理效率监测结果

#### 9.2.1.1 废水治理设施

员工办公生活废水依托“30万吨合成氨装置项目”生活废水处置设施、云南祥丰化肥生活污水处理设施处理后回用于绿化，员工倒班食宿生活污水依托祥丰化肥公司生活污水处理站处理后会用于绿化。根据“30万吨合成氨装置项目” 生活废水处置设施、云南祥丰化肥生活污水处理设施、“祥丰金麦化工有限公司生活污水处理站”监测结果，处理后水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准，全部回用；满足环境影响报告书及其批复的要求。

#### 9.2.1.2 废气治理设施

1#合成及中压尾气排放口、2#蒸发及低压尾气排放口：氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值。同时满足《排污许可证》的相关要求。

3#冷却上料废气排放口颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相关标准值。同时满足《排污许可证》的相关要求。

4#造粒尾气排放口颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相关标准值；氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值。同时满足《排污许可证》的相关要求。

5#筛分废气排放口即颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相关标准值。同时满足《排污许可证》的相关要求。

#### 9.2.1.3 噪声治理设施

根据噪声监测结果，项目的厂界噪声昼间为：55dB (A)~ 59dB (A)；夜间为：45dB (A)~49dB (A)。监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。噪声治理设施的降噪效果达到环评及其批复的要求和《排污许可证》相关要求。

### 9.2.2 污染排放监测结果

#### 9.2.2.1 水监测结果

员工办公生活废水依托“30万吨合成氨装置项目”生活废水处置设施、云南祥丰化肥生活污水处理设施处理后回用于绿化，员工倒班食宿生活污水依托祥丰金麦化工有限公司生活污水处理站处理后会用于绿化。项目生活污水回用执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准。本项目“30万吨合成氨装置项目”生活废水处置设施、祥丰金麦化工有限公司生活污水处理站均已通过验收，详见《云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置（二期）项目竣工环境保护验收监测报告》、《云南祥丰金麦化工有限公司高浓度磷复肥工程技改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，均达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准；祥丰化肥公司生活污水处理站监测结果引用《云南祥丰化肥股份有限公司实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目竣工环境保护验收监测检测报告》，见表9.2-3，祥丰化肥公司生活污水处理站”处理后办公生活废水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准。

另，根据2022年云南祥丰石化有限公司合成氨装置自行检测数据（2022年2季度），“30万吨合成氨装置项目” 生活废水处置设施处理后办公生活废水监测数据见表9.2-4，根据云南祥丰金麦化工有限公司地表水、废水检测（2022年1季度），祥丰金麦化工有限公司生活污水处理站处理后的员工倒班食宿生活污水监测数据见表9.2-5，均达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准的新标准要求。

表9.2-3  祥丰化肥公司生活污水处理站生活污水排放监测结果

| 监测位置 | 检测项目 | 检测时间 | 2022.6.23 | 2022.6.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站进口 | / | 编号 | S22052-10623- | S22052-10623- | S22052-10623- | S22052-10623- | S22052-10624- | S22052-10624- | S22052-10624- | S22052-10624- |
|  | pH（无量纲） | 监测值 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 |
|  | 色度（倍） | 监测值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 溶解氧（mg/L） | 监测值 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
|  | 臭和味 | 监测值 | 4（已有很显著 | 4（已有很显著 | 4（已有很显著 | 4（已有很显著 | 4（已有很显著 | 4（已有很显著 | 4（已有很显著 | 4（已有很显著 |
|  | 浑浊度（ NTU） | 监测值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 监测值 | 649 | 649 | 649 | 649 | 654 | 654 | 654 | 654 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 监测值 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
|  | 氨氮（mg/L） | 监测值 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 |
|  | 总余氯（mg/L） | 监测值 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 监测值 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
|  | 大肠埃希氏菌（MPN/L） | 监测值 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 |
| 污水处理站出口 | / | 编号 | S22052-10623- | S22052-10623- | S22052-10623- | S22052-10623- | S22052-10624- | S22052-10624- | S22052-10624- | S22052-10624- |
|  | pH（无量纲） | 监测值 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 |
|  |  | 标准限值 | 6~9 | 6~9 |
|  |  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 色度（倍） | 监测值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | 标准限值 | 30 | 30 |
|  |  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 溶解氧（mg/L） | 监测值 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |
|  |  | 标准限值 | 2.0 | 2.0 |
|  |  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 臭和味 | 监测值 | 0（无不快感） | 0（无不快感） | 0（无不快感） | 0（无不快感） | 0（无不快感） | 0（无不快感） | 0（无不快感） | 0（无不快感） |
|  |  | 标准限值 | 0 | 0 |
|  |  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 浑浊度（ NTU） | 监测值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 标准限值 | 10 | 10 |
|  |  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 溶解性总固体（mg/L） | 监测值 | 458 | 458 | 458 | 458 | 432 | 432 | 432 | 432 |
|  |  | 标准限值 | 1000 | 1000 |
|  |  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） | 监测值 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
|  |  | 标准限值 | 10 | 10 |
|  |  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 总余氯（mg/L） | 监测值 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
|  |  | 标准限值 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 监测值 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 |
|  |  | 标准限值 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 大肠埃希氏菌（MPN/L） | 监测值 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 |
|  |  | 标准限值 | 无 | 无 |
|  |  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：（1）生产污水处理达到污染物浓度满足GB/T18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表1城市绿化标准要求后，全部回用于绿化；（2）监测数据来源《实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目竣工环境保护验收废水监测报告》（报告编号：YNDQ-HJ-202203052-1），监测公司为云南鼎祺检测有限公司。 |

表9.2-4  “30万吨合成氨装置项目”生活废水处置设施生活废水监测结果

| 检测点位日期检测项目 | 生活污水处理回用口 DW002 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 2022年4月12日 |  |
| pH（无量纲） | 7.4 | 6-9 |
| 溶解氧 | 3.05 | >2.0 |
| 氨氮 | 3.99 | <8 |
| 色度（度） | 5 | 30 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.23 | <0.5 |
| 溶解性总固体 | 212 | <1000 |
| 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | <2 | 无 |
| 五日生化需氧量 | 4.4 | <10 |
| 浊度（度） | 7 | <10 |
| 备注 | 执行标准：《城市污水再生利用城市杂用水质》GB/T18920-2020绿化用水标准。数据来源：2022年云南祥丰石化有限公司合成氨装置自行检测数据（2022年2季度） |

表9.2-5  祥丰金麦化工有限公司生活污水处理站生活污水排放监测结果

| 检测点位日期检测项目 | 生活污水处理站绿化用水出水口 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 2022年3月11日 |  |
| pH（无量纲） | 8 | 6-9 |
| 氨氮 | 0.025L | <8 |
| 嗅 | 弱（一般饮用者能察觉） | 无不快感 |
| 色度（度） | 10 | 30 |
| 浊度 | 8 | ≤10 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.13 | <0.5 |
| 溶解性总固体 | 406 | <1000 |
| 溶解氧 | 2.56 | ≥2.0 |
| 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | <2 | 无 |
| 五日生化需氧量 | 2.5 | <10 |
| 铁(μg/L) | 37.6 | -- |
| 锰(μg/L) | 0.9 | -- |
| 总大肠菌群(个/L) | <3 | 3个/L |
| 总余氧 | 4.47 | 管网末端≥0.2 |
| 备注 | 执行标准：《城市污水再生利用城市杂用水质》GB/T18920-2020绿化用水标准。数据来源：云南祥丰金麦化工有限公司地表水、废水检测（2022年1季度） |

由表9.2-3、表9.2-4、表9.2-5分析可知，“30万吨合成氨装置项目” 生活废水处置设施、“祥丰化肥公司生活污水处理站”处理后办公生活废水，祥丰金麦化工有限公司生活污水处理站处理后的员工倒班食宿生活污水处理均达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准。

#### 9.2.2.2 大气监测结果

合成及中压尾气1根排气筒，出口氨；蒸发及低压尾气1根排气筒，出口氨；冷却上料废气1根排气筒，出口颗粒物；造粒尾气1根排气筒有8个排放口，本次验收监测随机抽取四个排放进行监测，出口颗粒物、氨；复合肥车间筛分废气1根排气筒，出口颗粒物；监测结果见表9.2-5至表9.2-9。厂界无组织排放废气颗粒物、氨、臭气浓度指标监测结果见表9.2-10。

表9.2-5  合成及中压尾气有组织废气排气筒监测结果表

| 监测时间 | 监测点位 | 污染物 | 样品编号 | 烟（尾）气流量（m3/h）标况 | 实测排放浓度（mg/m3） | 折算排放浓度（mg/m3） | 排放速率 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | kg/h | kg/h |  |
| 2022.3.11 | 合成及中压尾气排放口 | 氨 | Q220530311-1#-1 | 1285 | 0.83 | 0.83 | 9.59×10-4 | 35 | 达标 |
|  |  |  | Q220530311-1#-2 | 1249 | 0.7 | 0.7 | 9.59×10-4 | 35 | 达标 |
|  |  |  | Q220530311-1#-3 | 1252 | 0.76 | 0.76 | 9.59×10-4 | 35 | 达标 |
|  |  |  | 平均 | 1262 | 0.76 | 0.76 | 9.59×10-4 | 35 | 达标 |
| 2022.3.12 | 合成及中压尾气排放口 | 氨 | Q220530312-1#-1 | 1351 | 0.88 | 0.88 | 1.07×10-3 | 35 | 达标 |
|  |  |  | Q220530312-1#-2 | 1316 | 0.74 | 0.74 | 1.07×10-3 | 35 | 达标 |
|  |  |  | Q220530312-1#-3 | 1328 | 0.77 | 0.77 | 1.07×10-3 | 35 | 达标 |
|  |  |  | 平均 | 1332 | 0.8 | 0.8 | 1.07×10-3 | 35 | 达标 |
| 备注：（1）排放标准执行《排污许可证》的相关要求；（2）监测数据来源《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）竣工环境保护验收监测检测报告》（报告编号：YNDQ-HJ-202203053），监测公司为云南鼎祺检测有限公司。 |

表9.2-6  蒸发及低压尾气尾气有组织废气排气筒监测结果表

| 监测时间 | 监测点位 | 污染物 | 样品编号 | 烟（尾）气流量（m3/h）标况 | 实测排放浓度（mg/m3） | 折算排放浓度（mg/m3） | 排放速率 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | kg/h | kg/h |  |
| 2022.3.11 | 蒸发及低压尾气排放口 | 氨 | Q220530311-2#-1 | 2145 | 0.28 | 0.28 | 6.84×10-4 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530311-2#-2 | 1899 | 0.33 | 0.33 | 6.84×10-4 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530311-2#-3 | 2179 | 0.37 | 0.37 | 6.84×10-4 | 75 | 达标 |
|  |  |  | 平均 | 2074 | 0.33 | 0.33 | 6.84×10-4 | 75 | 达标 |
| 2022.3.12 | 蒸发及低压尾气排放口 | 氨 | Q220530312-2#-1 | 2064 | 0.33 | 0.33 | 8.14×10-4 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530312-2#-2 | 2125 | 0.38 | 0.38 | 8.14×10-4 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530312-2#-3 | 2070 | 0.46 | 0.46 | 8.14×10-4 | 75 | 达标 |
|  |  |  | 平均 | 2086 | 0.39 | 0.39 | 8.14×10-4 | 75 | 达标 |
| 备注：（1）排放标准执行《排污许可证》的相关要求；（2）监测数据来源《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）竣工环境保护验收监测检测报告》（报告编号：YNDQ-HJ-202203053），监测公司为云南鼎祺检测有限公司。 |

表9.2-7  冷却上料尾气有组织排放监测结果

| 监测时间 | 监测点位 | 污染物 | 样品编号 | 烟（尾）气流量（m3/h）标况 | 实测排放浓度（mg/m3） | 折算排放浓度（mg/m3） | 排放速率 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | kg/h | mg/m3 | kg/h |  |
| 2022.3.11 | 冷却上料尾气排放口 | 颗粒物 | Q220530311-3#-1 | 7985 | 19.1 | 19.1 | 0.143 | 120 | 14.45 | 达标 |
|  |  |  | Q220530311-3#-2 | 7935 | 17.6 | 17.6 | 0.143 | 120 | 14.45 | 达标 |
|  |  |  | Q220530311-3#-3 | 7978 | 17.3 | 17.3 | 0.143 | 120 | 14.45 | 达标 |
|  |  |  | 平均 | 7966 | 18 | 18 | 0.143 | 120 | 14.45 | 达标 |
| 2022.3.12 | 冷却上料尾气排放口 | 颗粒物 | Q220530312-3#-1 | 8047 | 18 | 18 | 0.145 | 120 | 14.45 | 达标 |
|  |  |  | Q220530312-3#-2 | 8041 | 18.6 | 18.6 | 0.145 | 120 | 14.45 | 达标 |
|  |  |  | Q220530312-3#-3 | 8075 | 17.3 | 17.3 | 0.145 | 120 | 14.45 | 达标 |
|  |  |  | 平均 | 8054 | 18 | 18 | 0.145 | 120 | 14.45 | 达标 |
| 备注：（1）排放标准执行《排污许可证》的相关要求；（2）监测数据来源《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）竣工环境保护验收监测检测报告》（报告编号：YNDQ-HJ-202203053），监测公司为云南鼎祺检测有限公司。 |

表9.2-8.1  造粒尾气有组织排放监测结果（氨）

| 监测时间 | 监测点位 | 污染物 | 样品编号 | 烟（尾）气流量（m3/h）标况 | 实测排放浓度（mg/m3） | 折算排放浓度（mg/m3） | 排放速率 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | kg/h | kg/h |  |
| 2022.6.29 | 造粒尾气排放口（检测口G） | 氨 | Q220530629-17#-1 | 21436 | 0.4 | 0.4 | 9.08×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-17#-2 | 21957 | 0.35 | 0.35 | 9.08×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-17#-3 | 21482 | 0.52 | 0.52 | 9.08×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21625 | 0.42 | 0.42 | 9.08×10-3 | 75 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口（检测口H） | 氨 | Q220530629-18#-1 | 22136 | 0.44 | 0.44 | 8.96×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-18#-2 | 21947 | 0.37 | 0.37 | 8.96×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-18#-3 | 21496 | 0.41 | 0.41 | 8.96×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21860 | 0.41 | 0.41 | 8.96×10-3 | 75 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口（检测口C） | 氨 | Q220530629-19#-1 | 21625 | 0.42 | 0.42 | 9.28×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-19#-2 | 21014 | 0.49 | 0.49 | 9.28×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-19#-3 | 22074 | 0.38 | 0.38 | 9.28×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21571 | 0.43 | 0.43 | 9.28×10-3 | 75 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口（检测口E） | 氨 | Q220530629-20#-1 | 21204 | 0.43 | 0.43 | 9.97×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-20#-2 | 22436 | 0.51 | 0.51 | 9.97×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-20#-3 | 20028 | 0.47 | 0.47 | 9.97×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21223 | 0.47 | 0.47 | 9.97×10-3 | 75 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口 | 氨 | （合计） | 172558 | 0.43 | 0.43 | 0.075 | 75 | 达标 |
| 2022.6.30 | 造粒尾气排放口（检测口G） | 氨 | Q220530630-17#-1 | 20827 | 0.51 | 0.51 | 9.45×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-17#-2 | 20560 | 0.43 | 0.43 | 9.45×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-17#-3 | 21644 | 0.4 | 0.4 | 9.45×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21010 | 0.45 | 0.45 | 9.45×10-3 | 75 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口（检测口H） | 氨 | Q220530630-18#-1 | 20568 | 0.41 | 0.41 | 9.18×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-18#-2 | 20144 | 0.49 | 0.49 | 9.18×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-18#-3 | 20506 | 0.45 | 0.45 | 9.18×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 20406 | 0.45 | 0.45 | 9.18×10-3 | 75 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口（检测口C） | 氨 | Q220530630-19#-1 | 21076 | 0.39 | 0.39 | 9.52×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-19#-2 | 22895 | 0.46 | 0.46 | 9.52×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-19#-3 | 20957 | 0.48 | 0.48 | 9.52×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21643 | 0.44 | 0.44 | 9.52×10-3 | 75 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口（检测口E） | 氨 | Q220530630-20#-1 | 22111 | 0.43 | 0.43 | 9.78×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-20#-2 | 20470 | 0.47 | 0.47 | 9.78×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-20#-3 | 21220 | 0.48 | 0.48 | 9.78×10-3 | 75 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21267 | 0.46 | 0.46 | 9.78×10-3 | 75 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口 | 氨 | （合计） | 168652 | 0.45 | 0.45 | 0.076 | 75 | 达标 |
| 备注：（1）排放标准执行《排污许可证》的相关要求；（2）监测数据来源《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）竣工环境保护验收监测检测报告》（报告编号：YNDQ-HJ-202203053），监测公司为云南鼎祺检测有限公司。 |

表9.2-8.2  造粒尾气有组织排放监测结果（颗粒物）

| 监测时间 | 监测点位 | 污染物 | 样品编号 | 烟（尾）气流量（m3/h）标况 | 实测排放浓度（mg/m3） | 折算排放浓度（mg/m3） | 排放速率 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | kg/h | kg/h | mg/m3 |  |
| 2022.6.29 | 造粒尾气排放口（检测口G） | 颗粒物 | Q220530629-17#-1 | 21436 | 4.1 | 4.1 | 9.95×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-17#-2 | 21957 | 4.8 | 4.8 | 9.95×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-17#-3 | 21482 | 5 | 5 | 9.95×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21625 | 4.6 | 4.6 | 9.95×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口（检测口H） | 颗粒物 | Q220530629-18#-1 | 22136 | 3.3 | 3.3 | 7.21×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-18#-2 | 21947 | 2.9 | 2.9 | 7.21×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-18#-3 | 21496 | 3.6 | 3.6 | 7.21×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21860 | 3.3 | 3.3 | 7.21×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口（检测口C） | 颗粒物 | Q220530629-19#-1 | 21625 | 3.1 | 3.1 | 7.77×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-19#-2 | 21014 | 3.7 | 3.7 | 7.77×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-19#-3 | 22074 | 4 | 4 | 7.77×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21571 | 3.6 | 3.6 | 7.77×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  | 造粒塔尾气排放口（检测口E） | 颗粒物 | Q220530629-20#-1 | 21204 | 3.5 | 3.5 | 6.79×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-20#-2 | 22436 | 3.2 | 3.2 | 6.79×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530629-20#-3 | 20028 | 2.9 | 2.9 | 6.79×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21223 | 3.2 | 3.2 | 6.79×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口 | 颗粒物 | （合计） | 172558 | 3.675 | 3.675 | 0.6344 | 340 | 120 | 达标 |
| 2022.6.30 | 造粒尾气排放口（检测口G） | 颗粒物 | Q220530630-17#-1 | 20827 | 4.8 | 4.8 | 0.109 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-17#-2 | 20560 | 5.2 | 5.2 | 0.109 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-17#-3 | 21644 | 5.5 | 5.5 | 0.109 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21010 | 5.2 | 5.2 | 0.109 | 340 | 120 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口（检测口H） | 颗粒物 | Q220530630-18#-1 | 20568 | 3.5 | 3.5 | 7.75×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-18#-2 | 20144 | 3.9 | 3.9 | 7.75×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-18#-3 | 20506 | 4 | 4 | 7.75×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 20406 | 3.8 | 3.8 | 7.75×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口（检测口C） | 颗粒物 | Q220530630-19#-1 | 21076 | 2.9 | 2.9 | 6.71×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-19#-2 | 22895 | 3.3 | 3.3 | 6.71×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530630-19#-3 | 20957 | 3.2 | 3.2 | 6.71×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21643 | 3.1 | 3.1 | 6.71×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口（检测口E） | 颗粒物 | Q220530312-20#-1 | 22111 | 2.8 | 2.8 | 6.17×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530312-20#-2 | 20470 | 3.1 | 3.1 | 6.17×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | Q220530312-20#-3 | 21220 | 2.8 | 2.8 | 6.17×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  |  |  | 平均值 | 21267 | 2.9 | 2.9 | 6.17×10-2 | 340 | 120 | 达标 |
|  | 造粒尾气排放口 | 颗粒物 | （合计） | 168652 | 3.75 | 3.75 | 0.6306 | 340 | 120 | 达标 |
| 备注：（1）排放标准执行《排污许可证》的相关要求；（2）监测数据来源《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）竣工环境保护验收监测检测报告》（报告编号：YNDQ-HJ-202203053），监测公司为云南鼎祺检测有限公司。 |

表9.2-9  复合肥车间筛分废气有组织排放监测结果

| 监测时间 | 监测点位 | 污染物 | 样品编号 | 烟（尾）气流量（m3/h）标况 | 实测排放浓度（mg/m3） | 折算排放浓度（mg/m3） | 排放速率 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | kg/h | mg/m3 | kg/h |  |
| 2022.3.11 | 复合肥车间筛分废气排放口 | 颗粒物 | Q220530311-5#-1 | 1482 | 14.3 | 14.3 | 2.04×10-2 | 120 | 14.45 | 达标 |
|  |  |  | Q220530311-5#-2 | 1500 | 13.6 | 13.6 | 2.04×10-2 | 120 | 14.45 | 达标 |
|  |  |  | Q220530311-5#-3 | 1515 | 12.9 | 12.9 | 2.04×10-2 | 120 | 14.45 | 达标 |
|  |  |  | 平均 | 1499 | 13.6 | 13.6 | 2.04×10-2 | 120 | 14.45 | 达标 |
| 2022.3.12 | 复合肥车间筛分废气排放口 | 颗粒物 | Q220530312-5#-1 | 1494 | 14.1 | 14.1 | 2.12×10-2 | 120 | 14.45 | 达标 |
|  |  |  | Q220530312-5#-2 | 1497 | 14.6 | 14.6 | 2.12×10-2 | 120 | 14.45 | 达标 |
|  |  |  | Q220530312-5#-3 | 1508 | 13.6 | 13.6 | 2.12×10-2 | 120 | 14.45 | 达标 |
|  |  |  | 平均 | 1500 | 14.1 | 14.1 | 2.12×10-2 | 120 | 14.45 | 达标 |
| 备注：（1）排放标准执行《排污许可证》的相关要求；（2）监测数据来源《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）竣工环境保护验收监测检测报告》（报告编号：YNDQ-HJ-202203053），监测公司为云南鼎祺检测有限公司。 |

表9.2-10   厂界大气无组织排放监测结果

| 污染物 | 监测点位及时间 | 2022.3.11 | 2022.3.12 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 标准限值（mg/m3） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 厂界上风向1# | 编号 | Q220530311-6#-1 | Q220530311-6#-2 | Q220530311-6#-3 | Q220530312-6#-1 | Q220530312-6#-2 | Q220530312-6#-3 |
|  |  | 监测值（mg/m3） | 0.2 | 0.183 | 0.217 | 0.183 | 0.2 | 0.167 |
|  | 厂界下风向2# | 编号 | Q220530311-7#-1 | Q220530311-7#-2 | Q220530311-7#-3 | Q220530312-7#-1 | Q220530312-7#-2 | Q220530312-7#-3 |
|  |  | 监测值（mg/m3） | 0.25 | 0.267 | 0.233 | 0.25 | 0.283 | 0.233 |
|  | 厂界下风向3# | 编号 | Q220530311-8#-1 | Q220530311-8#-2 | Q220530311-8#-3 | Q220530312-8#-1 | Q220530312-8#-2 | Q220530312-8#-3 |
|  |  | 监测值（mg/m3） | 0.25 | 0.3 | 0.317 | 0.25 | 0.3 | 0.333 |
|  | 厂界下风向4# | 编号 | Q220530311-9#-1 | Q220530311-9#-2 | Q220530311-9#-3 | Q220530312-9#-1 | Q220530312-9#-2 | Q220530312-9#-3 |
|  |  | 监测值（mg/m3） | 0.367 | 0.333 | 0.417 | 0.35 | 0.384 | 0.434 |
|  | 评价 | 监测浓度最高值（mg/m3） | 0.367 | 0.333 | 0.417 | 0.35 | 0.384 | 0.434 |
|  |  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 氨 | 标准限值（mg/m3） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  | 厂界上风向1# | 编号 | Q220530311-6#-1 | Q220530311-6#-2 | Q220530311-6#-3 | Q220530312-6#-1 | Q220530312-6#-2 | Q220530312-6#-3 |
|  |  | 监测值（mg/m3） | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
|  | 厂界下风向2# | 编号 | Q220530311-7#-1 | Q220530311-7#-2 | Q220530311-7#-3 | Q220530312-7#-1 | Q220530312-7#-2 | Q220530312-7#-3 |
|  |  | 监测值（mg/m3） | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
|  | 厂界下风向3# | 编号 | Q220530311-8#-1 | Q220530311-8#-2 | Q220530311-8#-3 | Q220530312-8#-1 | Q220530312-8#-2 | Q220530312-8#-3 |
|  |  | 监测值（mg/m3） | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
|  | 厂界下风向4# | 编号 | Q220530311-9#-1 | Q220530311-9#-2 | Q220530311-9#-3 | Q220530312-9#-1 | Q220530312-9#-2 | Q220530312-9#-3 |
|  |  | 监测值（mg/m3） | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
|  | 评价 | 监测浓度最高值（mg/m3） | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
|  |  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 臭气浓度 | 标准限值（无量纲3） | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 厂界上风向1# | 编号 | Q220530311-6#-1 | Q220530311-6#-2 | Q220530311-6#-3 | Q220530312-6#-1 | Q220530312-6#-2 | Q220530312-6#-3 |
|  |  | 监测值 （无量纲） | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
|  | 厂界下风向2# | 编号 | Q220530311-7#-1 | Q220530311-7#-2 | Q220530311-7#-3 | Q220530312-7#-1 | Q220530312-7#-2 | Q220530312-7#-3 |
|  |  | 监测值 （无量纲） | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 |
|  | 厂界下风向3# | 编号 | Q220530311-8#-1 | Q220530311-8#-2 | Q220530311-8#-3 | Q220530312-8#-1 | Q220530312-8#-2 | Q220530312-8#-3 |
|  |  | 监测值 （无量纲） | 19 | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 |
|  | 厂界下风向4# | 编号 | Q220530311-9#-1 | Q220530311-9#-2 | Q220530311-9#-3 | Q220530312-9#-1 | Q220530312-9#-2 | Q220530312-9#-3 |
|  |  | 监测值 （无量纲） | 18 | 17 | 15 | 19 | 18 | 17 |
|  | 评价 | 监测浓度最高值（无量纲） | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
|  |  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：厂界无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准限值；（2）监测数据来源《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）竣工环境保护验收监测检测报告》（报告编号：YNDQ-HJ-202203053），监测公司为云南鼎祺检测有限公司。 |

由表9.2-5分析可知，1#合成及中压尾气排放口（50m）排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准和《排污许可证》的相关要求，即氨≤35kg/h，。

由表9.2-6分析可知，2#蒸发及低压尾气排放口（120m）排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准和《排污许可证》的相关要求，即氨≤75kg/h。

由表9.2-7分析可知，3#冷却上料废气排放口（25m）排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相关标准和《排污许可证》的相关要求，即颗粒物≤120mg/m3，排放速率≤14.45kg/h。

由表9.2-8分析可知，4#造粒尾气排放口（120m）：颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相关标准和《排污许可证》的相关要求，即排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤340kg/h；氨排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准和《排污许可证》的相关要求，即≤75kg/h。

由表9.2-9分析可知，5#筛分废气排放口（25m）排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相关标准和《排污许可证》的相关要求，即颗粒物≤120mg/m3，排放速率≤14.45kg/h。

由表9.2-10析可知，无组织排放：颗粒物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2无组织排放监控限值，即颗粒物≤1.0mg/m3。氨、臭气浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准臭气浓度≤20（无量纲），氨≤1.5mg/m3。

#### 9.2.2.3 噪声监测结果

项目厂界噪声监测结果见表9.2-9。

表9.2-9  噪声监测结果

| 监测点位 | 2022.3.11昼间 | 2022.3.11夜间 | 2022.3.12昼间 | 2022.3.12夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准（dB(A)） | 65 | 55 | 65 | 55 |
| 厂界东1# | 监测值（dB(A)） | 55 | 45 | 57 | 47 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 厂界南2# | 监测值（dB(A)） | 56 | 47 | 58 | 45 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 厂界西3# | 监测值（dB(A)） | 58 | 49 | 54 | 46 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 厂界北4# | 监测值（dB(A)） | 57 | 46 | 59 | 45 |
|  | 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注：（1）执行GB12348-2008《工业企业厂界噪声环境噪声排放标准》3类标准；（2）《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）竣工环境保护验收监测检测报告》（报告编号：YNDQ-HJ-202203053），监测公司为云南鼎祺检测有限公司；（3）监测期间生产设备及处理设施运行正常，且生产为24小时。 |

由表9.2-9分析可知，项目的厂界噪声昼间和夜间监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，满足《排污许可证》相关要求。

#### 9.2.2.4 污染物排放总量核算

核算结果见表9.2-10。

表9.2-10  废气总量核算表

| 排气筒 | 污染物 | 排污许可证许可量(t/a) | 实际排放速率(kg/h) | 年生产时间(h/a) | 实际平均排放量(t/a) | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成及中压尾气排放口（DA101） | 氨（氨气） | 0.084 | 1.01×10-3 | 7200 | 0.007 | 达标 |
| 蒸发及低压尾气排气筒（DA102） | 氨（氨气） | 0.026 | 7.49×10-4 | 7200 | 0.005 | 达标 |
| 造粒尾气排气筒（DA104） | 颗粒物 | 20.990 | 0.633 | 7200 | 4.554 | 达标 |
|  | 氨（氨气） | 30.000 | 7.52×10-2 | 7200 | 0.542 | 达标 |
| 主要排放口合计 | 颗粒物 | 20.990 | 0.633 | 7200 | 4.554 | 达标 |
|  | 氨（氨气） | 30.110 | 0.077 | 7200 | 0.554 | 达标 |
| 固体废物 | / | 处置率100% | / | / | 处置率100% | 达标 |
| 备注：（1）合成及中压尾气排放口（DA101）、蒸发及低压尾气排气筒（DA102）、造粒尾气排气筒（DA104）为主要排放口；（2）冷却上料尾气排放口（DA103）和复合肥车间筛分废气排放口（DA105）为一般排放口，不许可排放总量；（3）实际排放速率指平均排放速率；（4）排污许可证排放量来源《排污许可证表》. |

## 9.3 环境质量监测

地下水监测结果：

根据环评报告和本项目工艺，本项目不产生外排废水，故本次验收监测只对 环评中日常监测计划中提出的地下水监测点进行监测；D4上游对照监测井、D5下游污染扩散监控井、D6厂区污染扩散监控井进行的监测。监测结果详见下表：

表9.3-1  地下水环境质量监测结果

| 日期 | 2022.3.11 | 2022.3.12 | 2022.3.11 | 2022.3.12 | 2022.3.11 | 2022.3.12 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位/项目 | D4上游对照监测井 | D5下游污染扩散监控井 | D6厂区污染扩散监控井 |  |  |
| 样品编号 | S220530311-10#-1 | S220530311-10#-2 | S220530312-10#-1 | S220530312-10#-2 | S220530311-11#-1 | S220530311-11#-2 | S220530312-11#-1 | S220530312-11#-2 | S220530311-12#-1 | S220530311-12#-2 | S220530312-12#-1 | S220530312-12#-2 |  |  |
| pH值（无量纲） | 7.56 | 7.63 | 7.55 | 7.58 | 7.32 | 7.35 | 7.35 | 7.37 | 7.54 | 7.59 | 7.58 | 7.62 | 6.5～8.5 | 合格 |
| 总硬度（mg/L） | 167 | 168 | 169 | 166 | 180 | 184 | 176 | 180 | 172 | 173 | 176 | 174 | 450 | 合格 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 854 | 840 | 820 | 857 | 996 | 963 | 936 | 923 | 490 | 480 | 483 | 495 | 1000 | 合格 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | ＜0.003 | 0.003 | ＜0.003 | ＜0.003 | 0.139 | 0.134 | 0.142 | 0.14 | 0.762 | 0.772 | 0.774 | 0.767 | 1 | 合格 |
| 硝酸盐（mg/L） | 0.3 | 0.32 | 0.28 | 0.3 | 3.25 | 3.22 | 3.18 | 3.16 | 2.39 | 2.43 | 2.45 | 2.42 | 20 | 合格 |
| 硫酸盐（mg/L） | 42 | 43 | 44 | 41 | 62 | 60 | 64 | 62 | 10 | 9 | 8 | 9 | 250 | 合格 |
| 氟化物（mg/L） | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 1 | 合格 |
| 氯化物（mg/L） | 47.1 | 47.8 | 45.7 | 46.4 | 60.5 | 59.6 | 59.2 | 59.9 | 13.1 | 12.5 | 13.5 | 12.8 | 250 | 合格 |
| 氨氮（mg/L） | 0.106 | 0.114 | 0.1 | 0.108 | 0.392 | 0.43 | 0.35 | 0.391 | 0.317 | 0.335 | 0.384 | 0.372 | 0.5 | 合格 |
| 挥发酚（mg/L） | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | 0.002 | 合格 |
| 氰化物（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 | 合格 |
| 总铁（mg/L） | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.199 | 0.195 | 0.201 | 0.193 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | 0.3 | 合格 |
| 总锰（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.1 | 合格 |
| 总砷（mg/L） | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | ＜3.0×10-4 | 4.55×10-4 | 4.97×10-4 | 5.44×10-4 | 4.84×10-4 | 8.17×10-4 | 8.11×10-4 | 6.80×10-4 | 7.86×10-4 | 0.01 | 合格 |
| 总铅（mg/L） | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 合格 |
| 总镉（mg/L） | 3.0×10-4 | 3.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | 0.005 | 合格 |
| 总汞（mg/L） | ＜4.0×10-5 | ＜4.0×10-5 | ＜4.0×10-5 | ＜4.0×10-5 | ＜4.0×10-5 | ＜4.0×10-5 | ＜4.0×10-5 | ＜4.0×10-5 | ＜4.0×10-5 | ＜4.0×10-5 | ＜4.0×10-5 | ＜4.0×10-5 | 0.001 | 合格 |
| 六价铬（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 | 合格 |
| 石油类（mg/L） | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 0.3 | 合格 |
| 细菌总数（cfu/mL） | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100 | 合格 |
| 总大肠菌MPN/100mL | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 3 | 合格 |
| 备注：（1）排放标准执行《排污许可证》的相关要求；（2）监测数据来源《云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）竣工环境保护验收监测检测报告》（报告编号：YNDQ-HJ-202203053），监测公司为云南鼎祺检测有限公司。 |

由表9.3-1分析可知，本次验收监测的D4上游对照监测井、D5下游污染扩散监控井、D6厂区污染扩散监控井，各项监测指标均能满足《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

# 10 验收监测结论与建议

## 10.1 验收监测和调查结论

本次竣工环境保护验收监测范围为云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线），包含50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线，辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程及附属设施等。监测时生产工况达到设计生产能力的75%以上、环境保护设施运行正常下进行监测，以保证数据的真实、可靠性。项目于2017年12月25日开工建设，2021年8月25日建成并投入试运行；项目实际建设工程总投资50612万元，其中实际环保投资1151万元，占总投资的2.27%。

云南鼎祺检测有限公司于2022年3月11～12日对云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）进行了废气、噪声、地下水环境质量监测；造粒塔排气筒不满足监测要求，其余生产设施和环保设施均已正常运营，雨水管网、污水管网、污水处理站、除尘设施等环保设施均处于污染负荷状态、正常稳定运行，50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线运行稳定，满足验收监测工况要求；造粒塔排气筒整改完毕后于6月29-30日对造粒塔排气筒进行补充监测，期间50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线运行稳定，满足验收监测工况要求，监测结果如下。

### 10.1.1 废水排放监测结论

本项目员工办公生活废水依托“30万吨合成氨装置项目”生活废水处置设施、云南祥丰化肥有限公司生活污水处理设施处理后回用于绿化，员工倒班食宿生活污水依托祥丰金麦化工有限公司生活污水处理站处理后回用于绿化。根据，《云南祥丰石化有限公司改扩建30万吨/年合成氨装置（二期）项目检测报告》、《云南祥丰化肥股份有限公司实施环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级项目竣工环境保护验收监测检测报告》（检测报告编号：YNDQ-HJ-202203052）。项目生活污水处理后回用均满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准。验收监测期间，厂界周边未发现生产废水外排口及私设暗管偷排行为。根据已验收的污水处理站自行监测数据，生活污水处理后回用均满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1标准。

### 10.1.2 废气排放监测结论

（1）有组织排放废气

根据监测结果，1#合成及中压尾气排放口（编号：DA101；属于主要排放口）排放速率达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值和《排污许可证》的相关要求，即氨≤35kg/h。排气筒高度50m。

2#蒸发及低压尾气排放口（编号：DA102；属于主要排放口）排放速率达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值和《排污许可证》的相关要求，即氨≤75kg/h。排气筒高度120m。

3#冷却上料废气排放口（编号：DA103；属于一般排放口）排放浓度和速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相关标准值和《排污许可证》的相关要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3；排放速率≤14.45 kg/h排气筒高度25m。

4#造粒尾气排放口（编号：DA104；属于主要排放口）：颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相关标准值和《排污许可证》的相关要求，即排放浓度≤120mg/m3；排放速率≤340kg/h；氨排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表二对应标准限值和《排污许可证》的相关要求，即≤75 kg/h。排气筒高度120m。

5#筛分废气排放口（编号：DA105；属于一般排放口）排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相关标准值和《排污许可证》的相关要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3；排放速率≤14.45kg/h；排气筒高度25m。

（2）无组织排放废气

根据监测结果，无组织排放：颗粒物厂界监控浓度最高值达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2无组织排放监控限值，即颗粒物≤1.0mg/m3。臭气、氨厂界监控浓度最高值达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限制，即臭气浓度≤20（无量纲），氨≤1.5mg/m3

### 10.1.3 噪声排放监测结论

本次验收监测，项目的厂界（4个监测点位）噪声昼间、夜间监测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

### 10.1.4 固体废弃物处置调查结论

废旧催化剂由催化剂厂家回收再利用。检修废机油，委托有资质的单位进行处置。废催化剂和废机油暂存在“30万吨合成氨装置项目” 68m³危废暂存间，签订危险废物处置协议，委托资质单位处置。尿基复合肥上料除尘器收尘由建设方统一收集后用做生产原料，返回尿基复合肥造粒装置；尿基复合肥冷却筛分除尘器统一收集颗粒物后作为返料，返回造粒工段。废包装材料在300m2一般工业固废堆场收集后出售，综合利用。生活垃圾定期委托环卫部门清运处置。固体废物综合利用和妥善处置，处置率100%。

### 10.1.5 污染物总量控制结论

根据《排污许可证》（可知，云南祥丰石化有限公司年产50万吨新型生态绿色有机肥项目许可排放量：（1）合成及中压尾气排气筒（编号：DA101；属于主要排放口），氨（氨气）为0.084 t/a；（2）蒸发及低压尾气排气筒（编号：DA102；属于主要排放口），氨（氨气）为0.026t/a；（3）造粒尾气排气筒（编号：DA102；属于主要排放口），颗粒物为20.99t/a， 氨（氨气）为30t/a；（4）主要排放口合计，颗粒物为20.99t/a， 氨（氨气）为30.11t/a。

监测期间实际排放情况：（1）合成及中压尾气排气筒（编号：DA101；属于主要排放口），氨（氨气）为0.007 t/a；（2）蒸发及低压尾气排气筒（编号：DA102；属于主要排放口），氨（氨气）为0.005t/a；（3）造粒尾气排气筒（编号：DA102；属于主要排放口），颗粒物为4.554t/a， 氨（氨气）为0.542t/a；（4）主要排放口合计，颗粒物为4.554 t/a， 氨（氨气）为0.554t/a。

运行期废气有组织排放废气总量满足《排污许可证》相关核定排放总量指标要求。

## 10.2 环境管理监查结论

云南祥丰石化有限公司审批及建设过程中，严格按照《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》等相关要求进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续。

公司建立环境保护管理机构和制定环境管理制度；编制《云南祥丰石化有限公司突发环境事件应急预案》。项目监测计划见《排污许可证》。

本项目可研、环评报告、环评批复、初设及试生产批复等文件资料齐全，项目建设按照国家有关建设项目环境保护管理相关法律法规及要求办理了环保审批备案手续，在项目建设及运行过程中基本落实环评报告及环评批复要求的污染防治措施，较认真的执行了建设项目环保“三同时”制度，污染防治措施及设施基本到位，有相关的环境管理制度及应急处置措施。

## 10.3 验收监测总结论

云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线），自立项到投入试生产的全过程，基本做到执行环保管理各项规章制度；环保组织机构及各项管理规章制度健全完善；基本落实了环评及批复提出的环保对策措施和建议；环保设施运转正常；环保管理措施得当，符合国家有关规定和环保管理要求。

根据验收监测结果，云南祥丰石化有限公司年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：50万吨/年绿色有机尿基复合肥生产线）废水排放、废气有组织排放和无组织排放、地下水环境监测结果均达到国家相关标准要求，厂界噪声监测结果均达到国家相关标准要求，项目的固体废弃物均得到了妥善处置、处置率达100%。

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）第八条：

| 序号 | “办法”中不得提出验收合格意见情况 | 本项目实际情况 | 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； | 项目环保工程与主体工程同时建成并投入使用。 | 不存在所列情形 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； | 污染物排放符合《报告书》、《排污许可》总量要求。 | 不存在所列情形 |
| 3 | 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； | 经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 不存在所列情形 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； | 项目建设期间未造成重大环境污染。 | 不存在所列情形 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； | 已取得排污许可证，并按证排污。 | 不存在所列情形 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； | 本项目未分期建设。 | 不存在所列情形 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； | 建设单位未因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚。 | 不存在所列情形 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； | 验收报告严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《建设项目竣工环境保护验收技术规范—制药》（HJ792-2016）等相关规范进行编制。 | 不存在所列情形 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 本项目不涉及其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 不存在所列情形 |

综上，本项目不涉及不得提出验收合格意见的任意一条。符合验收合格要求。

## 10.4 建议

（1）严格落实云南祥丰石化有限公司《排污许可证》自行监测和执行报告。

（2）严格控制原辅料、燃料成分符合要求，确保污染治理设施正常、有效运行，实现稳定达标排放。

（5）严格按照环保管理制度和风险防范措施作业，定期开展环境突发事件应急演练，规范应急物质的使用和管理，降低运行风险。

（6）定期对环保设施进行维护管理，确保其正常运行，坚决杜绝非正常排放。

（7）进一步完善废机油暂存间和初期雨水收集池防渗措施；完善环保管理台账及制度、环保档案管理制度。

（8）根据环评批复（滇中生环复〔2019〕2号），项目生活污水处理后回用应满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市绿化标准。2021年2月1日起实施《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）。项目生活污水处理后回用于绿化，运营期应按照《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化标准执行。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                          填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产80万吨新型生态绿色有机肥项目（一期工程：年产50万吨新型生态绿色有机肥项目） | 建设地点 | 云南省安宁市禄脿街道办事处安丰营村委会下禄脿村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 氮肥制造，复混肥料制造 | 建设性质 | 新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 50万吨/年 | 建设项目开工日期 | 2017年12月25日 | 实际生产能力 | 50万吨/年 | 投入试运行日期 | 2021年8月25日 |
|  | 投资总概算（万元） | 50087.61 | 环保投资总概算（万元） | 626 | 所占比例（%） | 1.25% |
|  | 环评审批部门 | 云南滇中新区生态环境局 | 批准文号 | 滇中生环复〔2019〕2号 | 批准时间 | 2019年7月25日 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 | / |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 中国五环工程有限公司 | 环保设施施工单位 | 云南建投第二安装工程公司 | 环保设施监测单位 | 昆明嘉毅科技有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 50612 | 实际环保投资（万元） | 1151 | 所占比例（%） | 2.27 |
|  | 废水治理（万元） | 65 | 废气治理（万元） | 625 | 噪声治理（万元） | 120 | 固废治理（万元） | 1 | 环境风险（万元） | 60 | 地下水（万元） | 300 |
|  | 新增废水处理设施能力 | 0/m3/h | 新增废气处理设施能力 | / Nm3/h | 年平均工作时 | 7200 |
| 建设单位 | 云南祥丰石化有限公司 | 邮政编码 | 650311 | 联系电话 | 13619643515 | 环评单位 | 云南绿色环境科技开发有限公司 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨（氨气） | 0 | 0.44 | / | 0 | 0 | 0.542 | 30.11 | 0 | 0.542 | 30.11 | 0 | +0.542 |
|  | 颗粒物 | 0 | 3.71 | 120 | 0 | 0 | 4.554 | 20.99 | 0 | 4.554 | 32.99 | 0 | +4.554 |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 无 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。